Розробка спеціальних методів теорії поля і вдосконалення на їх основі просторових стохастичних технологічних систем металорізальних верстатів

Разработка специальных методов теории поля и совершенствования на их основе пространственных стохастических технологических систем металлорежущих станков

Development of the special methods of theory of the field and perfection on their basis of spatial stochastic technological systems of metal-cutting machine-tools

- Номер державної реєстрації теми - 0110U000228, НТУУ «КПІ» - 2314-ф.

- Науковий керівник -   д.т.н., проф. Струтинський В.Б., Струтинский В.Б., Strutinsky V.

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Розроблені спеціальні методи теорії поля, які направлені на дослідження векторних і тензорних полів кінематичних і динамічних параметрів технологічних систем верстатів. Методи застосовано при дослідженнях обертових систем шпиндельних вузлів верстатів із циклічними змінами поля параметрів. Встановлено закономірності вібраційного поля одномірних та багатомірних континуальних динамічних систем верстатів. Розроблено принципово новий метод опису стохастичних просторових сил різання у вигляді тензорного поля кореляційних моментів проекцій випадкового вектора сили різання. Запропоновано уточнені математичні моделі просторових двох координатних стохастичних динамічних систем верстатів, поданих у вигляді сукупності твердотільних елементів із пружно-дисипативними зв'язками. Дослідження проведені з використанням розроблених методів опису інерційних властивостей системи у вигляді стохастичного тензорного поля моментів інерції системи. Встановлені особливості вібраційних полів двох координатної системи. Зокрема, виникнення поля динамічних параметрів обумовлених гіроскопічними моментами, які виникають внаслідок взаємопов'язаних переносних рухів елементів системи. Розроблені методи теорії поля застосовані для досліджень технологічних систем із квазітекучим робочим середовищем, які мають місце при віброабразивній обробці деталей. Досліджено поля кінематичних параметрів (швидкостей, прискорень) та динамічних параметрів (сил) у квазітекучому середовищі. Встановлено наявність хвильових процесів у квазітекучому середовищі та запропоновані методи їх позитивного використання для підвищення ефективності процесів обробки.

(рос.)

Разработаны специальные методы теории поля, которые направлены на исследование векторных и тензорных полей кинематических и динамических параметров технологических систем станков. Методы применены при исследованиях оборотных систем шпиндельных узлов станков с циклическими изменениями поля параметров. Установлены закономерности вибрационного поля одномерных и многомерных континуальных динамических систем станков. Разработан принципиально новый метод описания стохастических пространственных сил резания в виде тензорного поля корреляционных моментов проекций случайного вектора силы резания. Предложены уточненные математические модели пространственных двухкоординатных стохастических динамических систем станков, поданных в виде совокупности твердотельных элементов с пружно-дисипативными связями. Исследования проведены с использованием разработанных методов описания инерционных свойств системы в виде стохастического тензорного поля моментов инерции системы. Установлены особенности вибрационных полей двухкоординатной системы. В частности, возникновение поля динамических параметров, обусловленных гироскопическими моментами, которые возникают в результате взаимосвязанных переносных движений элементов системы. Разработаны методы теории поля, примененные для исследований технологических систем с квазитекучей рабочей средой, которые имеют место при виброабразивной обработке деталей. Исследовано поля кинематических параметров (скоростей, ускорений) и динамических параметров (сил) в квазитекучей среде. Установлено наличие волновых процессов в квазитекучей среде и предложены методы их позитивного использования для повышения эффективности процессов обработки.

(англ.)

Special methods of field theory, which are aimed at the study of vector and tensor fields of kinematic and dynamic parameters of the technological systems of machines. Methods used in studies of working systems machine tool spindles with cyclic changes of the field parameters. The laws of vibration field of one-dimensional and multi-dimensional continuum of dynamical systems tools. A fundamentally new method of description of stochastic spatial cutting forces in the form of a tensor field correlation moments of the projections of the random vector of the cutting force. Offered sophisticated mathematical models of spatial XY stochastic dynamical systems tools, cast as a set of solid elements with elastic-dissipative bonds. The studies were conducted using the developed methods for the description of the inertial properties of the system in the form of a stochastic tensor field of the moments of inertia of the system. Specific features of the vibration fields two-coordinate system. In particular, the emergence of the dynamic parameters of the field due to the gyroscopic moments, which are the result of interrelated elements of the translational motion. The methods of field theory applied to studies of technological systems kvazitekuchey working environment, which take place at vibroabrasive machining. Investigated the field of kinematic parameters (speed, acceleration) and dynamic parameters (forces) in kvazitekuchey environment. The presence of wave processes in kvazitekuchey environments and propose methods to positive use to increase the efficiency of processing.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

- Патент України на корисну модель №60659. Свердловинний пневмогідравлічний генератор коливань / Новік М.А., Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я., опубл. 25.06.2011.

- Патент України на винахід №94004. Свердловинний пневмогідравлічний генератор коливань / Новік М.А., Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я. опубл.25.03.2011.

- Пат. 90579 UA, МПК F15B 9/00. Електрогідравлічний привод керування зазором в гідростатичній опорі / Сахно Ю.О., Федориненко Д.Ю., Бойко С.В., Волик В.С.; – № а200810426; заявл. 15.08.2008; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9.

- Пат. 97685 UA, МПК F16С 32/06. Регульований радіальний гідростатичний підшипник / Струтинський В.Б., Федориненко Д.Ю., Бойко С.В.; – № а201003534; заявл. 26.03.2010; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5.

- Пат. № 52723 Україна. МПК B23В 41/00. Верстат / А. М. Кириченко, С. М. Заїка, А. І. Гречка. – № u201001443; заявл. 12.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.

- Пат. № 70002 Україна. МПК B23Q 3/00 B23B 31/00. Шанга змінної довжини / А. М. Кириченко, О. В. Пономаренко. – № u201107981; заявл. 24.06.2011 ; опубл. 27.02.2012, Бюл. № 4.

- Пат. № 67445 Україна. МПК B23Q 3/00 B23B 31/00. Шанга змінної довжини / В. Б. Струтинський, А. М. Кириченко, О. В. Пономаренко. – № u201112836 ; заявл. 01.11.2011 ; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10.

- Порівняння зі світовими аналогами.

Розробка перевищує світові аналоги по ступеню ефективності і точності математичних моделей складних динамічних стохастичних систем металорізальних верстатів.

- Економічна привабливість для просування на ринок

Запропоновані методи є основою створення систем моніторингу динамічних вібраційних процесів при обробці деталей на металорізальних верстатах. Їх застосування дозволить підвищити достовірність діагностичних систем в 2..3 рази. Методи можуть бути запропоновані для просування на ринок з метою їх використання в системах металообробки.

- Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). Розроблені методи можуть застосовуватись на підприємствах машинобудування, зокрема на підприємствах верстатобудівної промисловості. Методи будуть корисними в організаціях, які займаються експлуатацією металообробного обладнання.

- Стан готовності розробки.

Розроблені спеціальні методи теорії поля для вдосконалення просторових стохастичних технологічних систем металорізальних верстатів. Наведені розроблені спеціальні методи теорії поля, які направлені на дослідження векторних і тензорних полів кінематичних і динамічних параметрів технологічних систем верстатів.

Виконано широкий комплекс досліджень двох координатних стохастичних динамічних систем верстатів, поданих у вигляді сукупності твердотільних елементів із пружно-дисипативними зв’язками. Дослідження проведені з використанням розроблених методів опису інерційних властивостей системи у вигляді стохастичного тензорного поля моментів інерції системи.

Розроблені методи теорії поля застосовані для досліджень технологічних систем із квазітекучим робочим середовищем, які мають місце при віброабразивній обробці деталей. Досліджено поля кінематичних параметрів (швидкостей, прискорень) та динамічних параметрів (сил) у квазітекучому середовищі.

- Існуючі результати впровадження.

Результати роботи впроваджено в навчальний процес НТУУ «КПІ» шляхом формування наскрізної програми підготовки «бакалавр – магістр – доктор філософії» в галузі технічних наук. Основоположні результати роботи покладені в основу методичних розробок та змісту дисципліни «Математичне моделювання в теорії поля», яку введено в навчальний процес з 2010 року в рамках експериментальної навчальної програми «Доктор філософії» в галузі технічних наук. Дисципліна прочитана для аспірантів НТУУ «КПІ» в 2010-2012 р.р.

Фундаментальні результати проекту  використано при викладанні дисципліни «Математичне моделювання систем і процесів» (розділ «Математичне моделювання динамічних систем»), який читається для студентів-магістрантів 12 факультетів НТУУ «КПІ».

Результати роботи використані для підготовки програми курсу лекцій та практичних занять по новій дисципліні «Основи математичного моделювання» (розділ «Моделювання континуальних систем»), яка введена з 2010 року в плани підготовки бакалаврів по напрямку «Машинобудування».

Результати проекту використано при викладанні дисциплін: «Математичне моделювання металорізальних верстатів» (розділ «Математичне моделювання робочих процесів у верстатах»); «Теорія автоматичного керування» (розділ «Випадкові процеси в системах автоматичного керування»).

Захищено 2 докторських та 2 кандидатських дисертації, 19 магістерських робіт, 29 дипломних проекти спеціаліста та 43 дипломних проекти бакалавра, видано 2 підручники, 1 навчальний посібник, 4 монографії,  опубліковано 70 статей, зроблено 72 доповіді на міжнародних конференціях.

- Назва організації, телефон, Е-mail

НТУУ”КПІ”, механіко-машинобудівний інститут, кафедра конструювання верстатів та машин, (044) 454-94-61, kvm_mmi@mai.l.ru

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання розробки

Підручники та посібники

- Струтинський В.Б. Математичне моделювання процесів і систем: Підручник / В.Б. Струтинський, А.М. Гуржій, В.С. Кривцов. - Х.: Нац.аерокосм.ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інс.», 2011. – 672 с.

- Струтинський В.Б. Оздоблювально-абразивні методи обробки: Підручник / В.Б. Струтинський, М.О. Калмиков, С.М. Ясунік, Л.М. Лубенська. - Луганськ: вид-во «Ноулідж», 2011. - 268с.

- Струтинський С.В. Математичне моделювання динамічних процесів металорізальних верстатів: навч.посібник / С.В. Струтинський, О.Я. Юрчишин - К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 280 с.

Монографії

- Струтинський В.Б. Статистична динаміка шпиндельних вузлів на гідростатичних опорах: монографія / В.Б. Струтинський, Д.Ю. Федориненко. ( Ніжин: ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2011. ( 464 с.

- Струтинський В.Б. Вібраційна обробка (Теорія й практика застосування): монографія / В.Б. Струтинський, М.О. Калмыков. - Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2010. – 427 с.

- Струтинський В.Б. Iнструмент для обробки деталей вiльними абразивами): монографія / В.Б. Струтинський, М.О. Калмыков, Т.О. Шумакова,  Л.М. Лубенська - Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2010. – 213 с.

- Струтинський В.Б. Динамічні процеси в металорізальних верстатах: монографія / В.Б. Струтинський, В.М. Дрозденко. - Київ.: Основа-Принт, 2010. – 440 с.

Статті

      - Дрозденко В.М. Параметричні  коливання  шпинделя токарного верстата із рухомим шпиндельним вузлом обумовлені випадковими силами різання / В.М. Дрозденко // Вісник СевНТУ, серія Машиноприладобудування. - №129. – 2012. – С.63-69.

      - Струтинський В.Б. Енергетичні характеристики перехідних процесів позиціювання рухомого шпиндельного вузла токарного автоматизованого комплексу / В.Б. Струтинський, В.М. Дрозденко, О.Я. Юрчишин // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямом “Інженерна механіка”), м.Луцьк. – В 33, 2011. – С. 238-247.

      - Юрчишин О.Я. Визначення биття шпинделя токарного верстата обумовленого його прецесійним рухом. / О.Я. Юрчишин // Вісник СевНТУ, серія Машиноприладобудування. – №129, 2011. – С. 92-98.

      - Струтинський В.Б. Визначення параметрів вібраційного поля при обробці деталі на токарному автоматизованому комплексі  / В.Б. Струтинський, В.О.  Ципоренко,  О.Я. Юрчишин // Зб. наук. праць „Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем”. – Краматорськ, вип. 26, 2010. – 344 с. – С. 86-94.

      - Струтинський В.Б. Експериментальне визначення поля параметрів низькочастотних коливальних процесів при токарній обробці деталей / В.Б. Струтинський, О.М. Кравець, О.Я. Юрчишин // Наукові праці Донецького НТУ. Серія: Машинобудування і машинознавство. Вип. 7 (166).– Донецьк:ДонНТУ, 2010 – С. 168–176.

      - Струтинський В.Б. Динамічні режими роботи токарного верстата, обумовлені дією поля гіроскопічних моментів у приводі головного руху / В.Б. Струтинський, В.М. Дрозденко, О.Я. Юрчишин // Сучасні технології в машинобудуванні: зб.наук.праць. – Вип.1 / Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – С. 96 – 102.

      - Струтинський В.Б. К вопросу разработки математического аппарата определения оптимальной формы гранулы / В.Б. Струтинський,  М.О. Калмыков, Т.А.Шумакова // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». -  2010. № 3 (59) – с. 109– 114.

      - Струтинський В.Б. Особливості динамічних процесів високоефектив-них токарних верстатів концерну «Веркон» / В.Б. Струтинський, В.М. Дрозденко, О.Я. Юрчишин // Оборудование и инструмент для профессионалов, 2010.

      - Струтинський В.Б. К вопросу моделирования процессов, протекающих при вибрационной обработки деталей / В.Б. Струтинський,  М. Калмиков // Вопросы вибрационной технологии // Межвузовский сборник науч. статей по материалам междуна-родной научно-технич. конференции «Методы отделочно-упрочняющей и стабилизирующей обрабо-тки ППД в технологии изготовления деталей ма-шин, приборов и инстру-ментов» и научно-техн. семинара «Применение низкочастотных колебаний в технологических целях» С. 39-42.

      - Струтинський В.Б. Зміцнювальна обробка деталей на токарно-накатному верстаті / В.Б. Струтинський, О.Я. Юрчишин // Наукові нотатки Міжвузівський збірник "Інженерна механіка", вип. 29. Ч. 1 Луцьк, 2010 р. – C.196-200.

      - Струтинський В.Б. Розробка ефективних методів математичного моделювання характеристик попиту комерціалізованих об’єктів інтелектуальної власності в сфері машинобудування  / В.Б. Струтинський, К.В. Весельська, А.Ю. Рикуніч // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, економіка: збірник наукових праць. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. - №3 (7). – 200 с. – С.114-120.

      - Струтинський В.Б. Визначення силових факторів у гідродинамічно розвантажній мастилопідводній втулці обертового гідропривода затиску токарного верстата / В.Б. Струтинський, О.Я. Юрчишин, А.М. Гуржій // Збірник наукових праць „Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем”. – Краматорськ, вип. 27, 2010. – 350 с. – С. 75-81.

      - Струтинський В.Б. Математичне моделювання вібраційного поля параметричних просторових коливань шпинделя консольно-фрезеру-вального верстата / В.Б. Струтинський, І.А. Рибачок, В.Є. Юмашев // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія Технічні науки. - №1(52). – 2010. – С.51-57.

      - Струтинський В.Б. Дослідження нелінійних харакетристик жорсткості технологічної системи токарного верстату / В.Б. Струтинський, О.В. Литвин,  О.М. Кравець // Вісник СевНТУ: зб.наук.пр. Вип.111/2010. Серія Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь, 2010. С. 171-175.

      - Струтинський В.Б. Трансфер технологий института сверхтвердых материалов при разработке многокоординатного обрабатывающего оборудования и его инструментального обеспечения / В.Б. Струтинський, Н.В. Новиков, Л.Г. Девин // Вісник НТУУ "КПІ". Серія машинобудування. – Вип. 61 (Т1). – С.146-153.

      - Струтинський В.Б. Математическое моделирование стохастического баланса спроса и предложения коммерциализованных объектов интеллектуальной собственности в сфере машиностроения / В.Б. Струтинський,  А.Ю. Рикунич,  Е.А. Весельская // Вісник НТУУ "КПІ". Серія машинобудування. – Вип. 61 (Т2). – С.61-66.

      - Струтинський В.Б. Математичне моделювання вібраційного поля заготовки токарного автоматизованого комплексу при випадкових навантаженнях силами різання  / В.Б. Струтинський, О.Я. Юрчишин, В.М. Дрозденко // Вісник КПІ, серія машинобудування. - 2011. - №62. - С.20-29.

      - Струтинський В.Б. Тензорні характеристики мікропрофілю поверхонь, одержаних в результаті вібраційної обробки  / В.Б. Струтинський, І.В. Перфілов // Укр.міжвідомчий наук.-техн. Збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні». - №45. – 2011. – С. 359-368.

      - Филатов Ю.Д. Моделирование процесса прецизионного формообразования плоских поверхностей  /  Ю.Д. Филатов, О.Я.  Юрчишин // Вісник НТУУ "КПІ", серія Машинобудування. - 2010. -  №59. - С.241-244.

      - Филатов Ю.Д. Моделирование формообразования плоских поверхностей оптических деталей  /  Ю.Д. Филатов, О.Я.  Юрчишин // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Машинобудування і машинознавство. Вип. 7 (166).– Донецьк: ДонНТУ, 2010 – С. 76–81.

      - Юрчишин О.Я.  Підвищення показників точності токарного автоматизованого комплексу на основі дослідження циклічних випадкових процесів вузла закріплення заготовки  // Вісник КПІ, серія машинобудування. - 2011. - №63. - С.134-139.

      - Симонюк В.П. Особливості енергоощадної роботи електромагнітної вібромашини в режимі близькому до резонансу // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямом “Інженерна механіка”). – 2010. – №28 – С. 485-489.

      - Симонюк В.П. Теоретичні дослідження процесу віброобробки з математичним аналізом елементарної моделі коливальної системи / В.П. Симонюк, В.Б. Струтинський, Р.Н. Пастернак // Міжвузівський збірник "Наукові нотатки". - 2011.  – №30. – С.163-167.

      - В.П.Симонюк. Вібраційна обробка деталей та її технологічні особливості // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань “Машинобудування та металообробка”, “Інженерна механіка”, “Металургія та матеріалознавство”). – 2011. – №31 – С.344-349.

      - Симонюк В.П. Дослідження механізму утворення шорсткості шліфованих поверхонь / Решетило А.Ю., Лапченко Ю.С., Симонюк В.П., Лук’янчук Ю.А. // Вісник національного університету «Львівська політехніка» / Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. - №713, 2011 – С.104-108.

      - Покинтелица Н.И. Исследование влияния параметров режима резания на температуру в зоне контактного взаимодействия инструмента и заготовки при термофрикционной обработке сталей / Н.И. Покинтелица // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем:зб.наук. пр.–Краматорськ: ДДМА, 2010. –Вип. №26. –С. 299(305.

      - Покинтелица Н.И., Плахотник В.А. Температурные условия деформирования при термофрикционной обработке деталей / Н.И. Покинтелица, В.А. Плахотник // Вестник СевНТУ. Сер.: Машиноприборостроение и транспорт: сб. науч. тр. ( Севастополь: СевНТУ, 2010.( Вып. 107.( С. 179(182.

      - Покинтелица Н.И., Сидоров В.А. Особенности температурно-деформационных процессов в зоне контакта инструмента и заготовки при термофрикционном резании металлов / Н.И. Покинтелица., В.А. Сидоров // Вестник СевНТУ. Сер.: Машиноприборостроение и транспорт: сб. науч. тр. ( Севастополь: СевНТУ, 2010.( Вып.111. ( С. 131(137.

      - Покинтелица Н.И. Моделирование температуры в зоне резания при термофрикционной обработке сталей / Н.И. Покинтелица // Вестник СевНТУ. Сер.: Машиноприборостроение и транспорт: сб. науч. тр. ( Севастополь: СевНТУ, 2011.( Вып. 118.( С. 126(133.

      - Покинтелица Н.И. Показатели качества обработанной поверхности при термофрикционной обработке сталей и влияние параметров режима резания на характер их изменения / Н.И. Покинтелица // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем:зб. наук. пр. –Краматорськ: ДДМА, 2011.–Вип. №28. –С. 226-230.

      - Покинтелица Н.И., Сидоров В.А. Вибрационные параметры термофрикционного резания металлов / Н.И. Покинтелица, В.А. Сидоров // Вибрации машин: измерение, снижение, защита: междунар. науч.-техн. и производст. журнал. – Донецк: ДонНТУ, 2011. –Вып. №2(25). –С. 26-31.

      - Струтинський В.Б., Покінтелиця М.І. Комплексні методи механічної обробки деталей, що реалізують особливості динаміки технологічної системи верстата / В.Б. Струтинський, М.І. Покінтелиця // Вісник НТУУ «КПІ». Сер.: Машинобудування: зб. наук. праць. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – Вип. 64. – С. 35–42.

      - Покінтелиця М.І. Робочі процеси термофрикційної обробки деталей дисковим інструментом та їх вплив на показники якості обробленої поверхні / М.І. Покінтелиця // Вісник СевНТУ. Сер.: Машиноприладобудування та транспорт: зб. наук. праць. ( Севастополь: СевНТУ, 2012. ( Вип. 128.( С. 182(189.

      - Покінтелиця М.І. Термофрикційна обробка деталей із застосуванням спеціальних динамічних пристосувань в технологічній системі верстата / М.І. Покінтелиця // Прогресивні технології і системи машинобудування: міжн. зб. наук. праць. –Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. –Вип. 1, 2 (44). – С. 211(218.

      - Струтинський В.Б. Моделювання траєкторій просторового руху опорних точок шпинделя на основі стохастичної математичної моделі / В.Б. Струтинський, Д.Ю. Федориненко // Промислова гідравліка і пневматика. – 2010. ( № 1(27). – С. 75 ( 80.

      - Струтинський В.Б. Статистичні характеристики вібраційного поля переміщень осі шпинделя на гідростатичних опорах / В.Б. Струтинський, Д.Ю. Федориненко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія машинобудування. – 2010. ( № 58. – С. 59 – 63.

      - Федориненко Д.Ю. Компенсація деформацій регульованої гідростатичної втулки в аксіальному напрямку підшипника / Д.Ю. Федориненко, С.В. Бойко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету (серія технічні науки). – 2010. ( №42. – С. 122 – 127.

      - Федориненко Д.Ю. Підвищення експлуатаційних характеристик регульованих шпиндельних гідростатичних опор / Д.Ю. Федориненко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету (серія технічні науки). – 2010. – №42. – С. 116 – 121.

      - Струтинський В.Б. Статичні деформаційні характеристики регульованих шпиндельних гідростатичних опор / В.Б. Струтинський, Д.Ю. Федориненко // Вібрації в техніці та технологіях. – 2010. ( №3(59). – С. 115 – 120.

      - Федориненко Д.Ю. Експериментальний стенд для дослідження шпиндельних гідростатичних опор / Д.Ю. Федориненко, С.В. Бойко, С.П.Сапон // Вісник Чернігівського державного технологічного університету (серія технічні науки). – 2010. – №45. – С. 99 – 105.

      - Струтинський В.Б. Динамічні характеристики шпиндельних вузлів на регульованих гідростатичних опорах / В.Б. Струтинський, Д.Ю. Федориненко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Випуск 10. – 2010. – Том 9. – С. 105 – 118.

      - Федориненко Д.Ю. Теоретичні основи визначення точності шпиндельних вузлів на гідростатичних опорах / Д.Ю. Федориненко // Промислова гідравліка і пневматика. – 2010. ( № 4(30). – С. 58 ( 62.

      - Федориненко Д.Ю. До питання визначення функції тиску в шпиндельних гідростатичних опорах / Д.Ю. Федориненко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету (серія технічні науки). – 2011. – №1(47). – С. 16 – 23.

      - Федориненко Д.Ю. Статистичні характеристики початкової форми пружної осі шпинделя / Д.Ю. Федориненко // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – Том16. ( №1. – С. 62 – 69.

      - Федориненко Д.Ю. Стійкість нелінійної електрогідравлічної системи керування точністю обертання шпинделя на гідростатичних опорах / Д.Ю. Федориненко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету (серія технічні науки). – 2011. – №2(49). – С. 42 – 49.

      - Федориненко Д.Ю. Вплив експлуатаційних параметрів на характеристики гідростатичних опор шпинделя/ Д.Ю. Федориненко, С.П. Сапон // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. – 2011. ( Вип. 31. ( С. 396(402.

      - Струтинський В.Б. Диференціальні параметри поля просторового прецесійного переміщення пружної осі шпинделя / В.Б. Струтинський, Д.Ю. Федориненко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія машинобудування. – 2011. ( № 63. – С. 152 – 156.

      - Федориненко Д.Ю. Експериментальні показники точності шліфувального верстата з регульованими шпиндельними гідростатичними підшипниками / Д.Ю. Федориненко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету (серія техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація). – 2011. – Вип. 24. – Частина I. – С. 264 – 270.

      - Федориненко Д.Ю. Підвищення точності обертання шпинделя засобами мехатронних систем / Д.Ю. Федориненко, С.А. Іванець, С.П. Сапон // Вісник Чернігівського державного технологічного університету (серія технічні науки). – 2011. – №3(51). – С. 49 – 57.

      - Федориненко Д.Ю. Статичні характеристики регульованих гідростатичних опор з неідеальною геометрією спряжених поверхонь / Д.Ю. Федориненко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету (серія технічні науки). – 2012. – №1(55). – С. 82 – 88.

      - Струтинський В.Б. Проектування прогресивних конструкцій регульованих гідростатичних опор / В.Б. Струтинський, Д.Ю. Федориненко // Промислова гідравліка і пневматика. – 2012. ( № 1(35). – С. 45 ( 49.

      - Федориненко Д.Ю. Вплив технологічної спадковості на точність регульованих шпиндельних гідростатичних опор / Д.Ю. Федориненко, С.П. Сапон, С.В. Бойко // Технологічні комплекси. ( 2012. ( № 1,2 (5,6). ( С. 176 ( 182.

      - Федориненко Д.Ю. Просторова функція тиску на опорних поверхнях регульованих гідростатичних опор / Д.Ю. Федориненко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету (серія технічні науки). – 2012. – №2(57). – С. 63 – 70.

      - Федориненко Д.Ю. Пошук просторової функції тиску в регульованому радіальному гідростатичному підшипнику засобами системи CosmosFloWorks / Д.Ю. Федориненко, С.В. Бойко, С.П. Сапон // Промислова гідравліка і пневматика. – 2012. ( № 2(36). – С. 61 ( 65.

      - Новіков М. Розроблення верстата-гексапода з шестикоординатною системою ЧПК і результати його дослідницького застосування / М. Новіков, В. Струтинський, А. Кириченко // Машинознавство. – Львів : ТзОВ «КІНПАТРІ ЛТД», 2011. – № 5-6 (167-168). – С. 3-10.

      - Кириченко А. М. Особливості кінематики гексапода з карданними опорами та гвинтовими приводами ланок / А. М. Кириченко // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – Том 17, № 2. – С. 83-88.

      - Кириченко А. М. Матриця жорсткості просторових механізмів паралельної структури з пружними ланками / А. М. Кириченко // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – Кіровоград : КНТУ, 2010. – Вип. 40, ч. І. – С. 256-262.

      - Кириченко А. М. Приведення до зони обробки жорсткості та податливості обладнання з механізмами паралельної структури / А.М. Кириченко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Машинобудування». – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – № 59. – С. 205-210.

      - Кириченко А. М. Вплив діапазону кутів повороту шарнірних опор на об’єм робочого простору верстата-гексапода / А. М. Кириченко // Вісник Чернiгiвського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – Чернігів : ЧДТУ, 2011. – № 3(51). – С. 56-63.

      - Кириченко А. М. Вплив попереднього навантаження на просторову жорсткість робочого органа верстата з механізмом паралельної структури / А.М. Кириченко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – Кіровоград : КНТУ, 2010. – Вип. 23. – С. 364-370.

      - Струтинський В. Б. Інваріанти просторової жорсткості обладнання з паралельною кінематикою / В. Б. Струтинський, А. М. Кириченко // Всеукраїнський н.-т. журнал «Вібрації в техніці та технологіях». – Вінниця : ВНАУ, 2010. – № 1(57). – С. 63-67.

      - Кириченко А. М. Просторова жорсткість обладнання з паралельною кінематикою / А. М. Кириченко, В. Б. Струтинський // Процеси механічної обробки в машинобудуванні. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – № 8. – С. 88-97.

      - Заїка С. М. Точність верстатів із плоскими механізмами паралельної структури / С. М. Заїка, А. М. Кириченко // Вісник Сумського державного університету. Серія «Технічні науки». – Суми : СумДУ, 2010. – № 4. – С. 19-23.

      - Кириченко А. М. Особливі положення плоских механізмів паралельної структури / А. М. Кириченко, С. М. Заїка, А. М. Федотьєв // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук : КДУ, 2010. – Вип. 5 (64), ч. 1. – С. 94-99.

      - Кириченко А. М. Геометрична побудова робочого простору обладнання з механізмами паралельної структури / А. М. Кириченко, В. Б. Струтинський // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – Кіровоград : КНТУ, 2011. – Вип. 24. – С. 216-222.

      - Струтинський В. Б. Математичний апарат векторів шостого порядку для розрахунків жорсткості просторових механізмів паралельної структури / В. Б. Струтинський, А. М. Кириченко // Вісник Сумського державного університету. Серія «Технічні науки». – Суми : СумДУ, 2010. – № 2. – С. 142-154.

      - Струтинський В. Б. Експериментальне визначення матриці жорсткості моделі гексапода / В. Б. Струтинський, А. М. Кириченко // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – Кіровоград : КНТУ, 2011. – Вип. 41, ч. І. – С. 133-141.

      - Струтинський В. Б. Ідентифікація геометричних параметрів механізмів паралельної структури з ланками змінної довжини / В. Б. Струтинський, А. М. Кириченко // Технологічні комплекси. – Луцьк : Вид-во ЛНТУ, 2011. – № 2(4). – С. 62-67.

      - Кириченко А. Експериментальне вимірювання жорсткості моделі гексапода / Кириченко А. // Вісник ТНТУ. – 2012. – Том 66. – № 2. – С.114-120.

      - Струтинський С.В. Забезпечення раціонального стохастичного балансу точності просторової системи приводів з використанням теорії нечітких множин   / С.В. Струтинський, А.А. Гуржій // Вісник СевНТУ Збірник наукових праць Серія: Машиноприладобудування та транспорт. Випуск128/2012. –Севастополь 2012.–С.226-233.

Тезисы

            - Струтинський В.Б. Математичне моделювання динамічних перехідних процесів в пружній системі шпиндельного вузла металорізального верстата Матеріали міжн. наук.-техн. Конференції «Проблеми сучасних технологій виготовлення та надійності передач з гнучким зв’язком». Тернопіль: Крок. – 2011. – 126с. – С. 86-88.

            - Юрчишин О.Я. Деформаційні процеси пруткової заготовки токарного верстата Матеріали міжн. наук.-техн. Конференції «Проблеми сучасних технологій виготовлення та надійності передач з гнучким зв’язком». Тернопіль: Крок. – 2011. – 126с. – С. 57-59 3

            - Юрчишин О.Я. Визначення похибок обробки, обумовлених прецесійним рухом та биттям шпинделя токарного верстата Материалы 12-го Меж-дународного научно-технического семинара «Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте», 20-24 февраля 2012, г. Свалява. – С. – 310-311.

            - Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я. Визначення випадкових похибок положення заготовки в зоні різання та оцінка їх динамічних складових Матеріали XVII міжн.наук.-техн.конф. «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці». 17-20 квітня 2012 р., м. Черкаси . –С. 144-146.

            - Юрчишин О.Я. Оцінка знаків для товарів та послуг як об’єктів ІВ в Україні / О.Я. Юрчишин, О.О. Гончаренко // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-методичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, Київ, НТУУ „КПІ”, 2012. – С. 70-71.

            - Юрчишин О.Я. Система теплопостачання як об’єкт промислової власності / О.Я. Юрчишин, К. Логвінова // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-методичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, Київ, НТУУ „КПІ”, 2012. – С. 78-79.

            - Юрчишин О.Я. Особливості геометрії підшипників опор шпинделя та їх вплив на формування процесів зміни положення вісі шпинделя / О.Я. Юрчишин, А. Д. Бондарчук // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-методичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, Київ, НТУУ „КПІ”, 2012. – С. 8-10.

            - Юрчишин О.Я. Визначення биття шпинделя токарного верстата обумовленого його прецесійним рухом // Тезисы докладов шестой конференции молодых ученых и специалистов «Сверхтвердые, композиционные материалы и покрытия: получение, свойства, применение» // К.: ИСМ НАН Украины, 29-31 мая 2012. – С. 115-117

            - Юрчишин О.Я. Математичне моделювання випадкового «биття» осі шпинделя токарного верстата // Х Міжнародна науково-технічна конференція "Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку" / Краматорськ, 5.06-8.06 2012 р. – С. 113

            - Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я. Особливості динаміки верстатів токарної групи обумовлені прецесійним рухом шпинделя // Тезисы докладов ХIII международной научн.-техн.конференции «Прогрессивная техника и технология - 2012», Севастополь, 11-15 июня 2012. – С. 135.

            - Симонюк В.П., Гапонюк І.Ю. Переваги технології вібраційної обробки деталей / В.П. Симонюк, І.Ю. Гапонюк // Тези XXV-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу “Актуальні проблеми та перспективи науки і виробництва” ЛНТУ (технічний напрямок). – Луцьк: Навчально-науковий відділ  ЛНТУ, 2010. – С. 289-290.

            - Струтинський В.Б. Математичне моделювання окремих аспектів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності / В.Б. Струтинський, К.А. Весельська // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню науки. секція «Машинобудування», 2010. с. 7.

            - Струтинський В.Б. Аналіз теплових процесів у втулці підшипника гідростатичної опори верстата паралельної кінематики / В.Б. Струтинський, А.С Дем’яненко // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню науки. секція «Машинобудування», 2010. с. 22.

            - Струтинський В.Б.  Особливості динамічних робочих процесів в багатокоординатному металообробному обладнанні / В.Б. Струтинський, О.А. Іщенко // Тези доповідей загальноуніверситетської наук.-техн. конф. молодих вчених та студентів, присвяченої дню науки. секція «Машинобудування», 2010. с. 27.

            - Струтинський В.Б. Визначення раціональних законів переміщення шпинделя 5-ти координатного фрезерувального верстата  / В.Б. Струтинський, Є.О. Пузик // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню науки. секція «Машинобудування», 2010. с. 54.

            - Струтинський В.Б. Стан робочих поверхонь сферичних опорних вузлів верстатів з механізмами паралельної структури (МПС) / В.Б. Струтинський, О.С.Рябченко // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню науки. секція «Машинобудування», 2010. с. 55.

            - Струтинський В.Б. Математичне моделювання перехідних коливальних процесів у динамічній системі верстата із врахуванням дії поля гіроскопічних моментів / В.Б. Струтинський, І.В.Перфілов // Тези доповідей ХІ міжнародної науково-технічної конференції „Прогресивна техніка і технологія - 2010”, 18-21 травня 2010 р.,  НТУУ „КПІ”, Київ – С. 114.

            - Струтинський В.Б. Стохастичні складові похибок обробки деталей на токарних верстатах / В.Б. Струтинський, В.О. Ципоренко // Тези доповідей ХІ міжнародної науково-технічної конференції „Прогресивна техніка і технологія - 2010”, 18-21 травня 2010 р.,  НТУУ „КПІ”, Київ – С. 114.

            - Струтинський В.Б. Оцінка стохастичних параметрів точності позиційних приводів металорізальних верстатів / В.Б. Струтинський, В.М.Тіхенко // Тези доповідей ХІ міжнародної науково-технічної конференції „Прогресивна техніка і технологія - 2010”, 18-21 травня 2010 р.,  НТУУ „КПІ”, Київ – С. 109.

            - Струтинський В.Б. Побудова математичної моделі стохастичного поля кінематичних параметрів процесу обробка деталей вільним абразивом / В.Б. Струтинський,  М.О.Калмиков // Тези доповідей ХІ міжнародної науково-технічної конференції „Прогресивна техніка і технологія - 2010”, 18-21 травня 2010 р.,  НТУУ „КПІ”, Київ – С. 110.

            - Струтинський В.Б. Вдосконалення просторових стохастичних технологічних систем металорізальних верстатів з використанням спеціальних методів теорії поля  / В.Б. Струтинський //  Тези доповідей ХІ міжнародної науково-технічної конференції „Прогресивна техніка і технологія - 2010”, 18-21 травня 2010 р.,  НТУУ „КПІ”, Київ – С. 112.

            - Струтинський В.Б. Динамічні режими роботи токарного верстата, обумовлені дією поля гідроскопічних моментів / В.Б. Струтинський,  В.М. Дрозденко // Тези доповідей ХІ міжнародної науково-технічної конференції „Прогресивна техніка і технологія - 2010”, 18-21 травня 2010 р.,  НТУУ „КПІ”, Київ – С. 113.

            - Струтинський В.Б. Експериментальне визначення параметрів низькочастотного вібраційного поля токарного верстата / В.Б. Струтинський,  О.Я. Юрчишин // Тези доповідей ХІ міжнародної науково-технічної конференції „Прогресивна техніка і технологія - 2010”, 18-21 травня 2010 р.,  НТУУ „КПІ”, Київ – С. 114.

            - Струтинський В.Б. Науково-технічні проблеми розробки токарних автоматизованих комплексів / В.Б. Струтинський, В.О. Ципоренко, О.Я. Юрчишин // Матеріали VIII міжнародної науково-технічної конференції „Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку”. - 1-4 червня 2010 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2010. — 128 с. С. – 105.

            - Струтинський В.Б. Ідентифікація параметрів поля стохастичних силових факторів у динамічних системах металорізальних верстатів /  В.Б. Струтинський, В.М. Дрозденко, О.Я. Юрчишин // Праці 2-ї міжнародної науково-технічної конференції «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій». – Львів, 11-13 листопада 2010. – С.25-27.

            - Струтинський В.Б. Дослідження слідкуючих гідроприводів із струминною трубкою / В.Б. Струтинський, В.М. Тіхенко, О.Ю. Паленний// Материали научно-технической конференции «Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении». – С.130-133.

            - Струтинський В.Б. Викладання дисциплін для підготовки доктора філософії в НТУУ "КПІ" за Болонським процесом / В.Б. Струтинський, О.В. Литвин // Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-методичної конференції "Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні". – Київ, НТУУ "КПІ", 18-19 листопада 2010 р. – Ч.1. – С.186-188.

            - Струтинський В.Б. Застосування методів стуктурного імітаційного математичного моделювання для дослідження динамічних систем металорізальних верстатів / В.Б. Струтинський, О.Я. Юрчишин, В.М.Дрозденко // Праці 10 міжнародного симпозіуму українських інженерів механіків у Львові. – Львів, 25-27 травня 2011. – С.67-68.

            - Струтинський В.Б. Проблеми застосування окремих рівнянь математичної фізики для розв’язування прикладних задач динаміки машин тези Праці 10 міжнародного симпозіуму українських інженерів механіків у Львові. – Львів, 25-27 травня 2011. – С.20-21.

            - Струтинський В.Б. Stochastic nonlinear model of demandon intellectual productre lated toth edeveloping advanced technological equipment / В.Б. Струтинський, Rukynich A.J., Veselskaya E.A. // 8 Українсько-польська конференція молодих науковців «Механіка та інформатика», м. Хмельницький; 12.05.2011. – С. 175-176

            - Струтинський В.Б. Математическое описание характеристик спроса и предложения на объекты интеллектуальной собственности в сфере машиностроения / В.Б. Струтинський, Е.А. Весельская // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-методичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, Київ, НТУУ „КПІ”, 2011. – С. 11-12.

            - Струтинський В.Б. Розробка шарнірних опор просторових механізмів / В.Б. Струтинський, А.С. Дем’яненко // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-методичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, Київ, НТУУ „КПІ”, 2011. – С. 21-22.

            - Струтинський В.Б. Відновлення напрямних ковзання за допомогою сучасних полімерних матеріалів / В.Б. Струтинський, О.А. Іщенко // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-методичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, Київ, НТУУ „КПІ”, 2011. – С. 30-31.

            - Струтинський В.Б. Структурний аналіз верстата з паралельною кінематикою / В.Б. Струтинський, А.С. Рябченко // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-методичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, Київ, НТУУ „КПІ”, 2011. – С. 76-78.

            - Струтинський В.Б. Багатокоординатне металообробне обладнання / В.Б. Струтинський,  О.С. Чорноус // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-методичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, Київ, НТУУ „КПІ”, 2011. – С. 88-89.

            - Юрчишин О.Я. Цанговий затискач як об’єкт ІВ  / О.Я. Юрчишин, Р.А. Стріла // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-методичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, Київ, НТУУ „КПІ”, 2010. – С. 66-67.

            - Юрчишин О.Я. Математичне моделювання характеристик попиту об’єктів інтелектуальної власності  / О.Я. Юрчишин, К.А. Весельська // 10 всеукраїнська молодіжна науково-технічна конференція «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука - виробництво», м.Суми, 23.10.2010. – С. 141-142

            - Юрчишин О.Я. Створення та використання захватного пристрою як об’єкта інтелектуальної власності / О.Я. Юрчишин,  О.В. Дубов // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-методичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, Київ, НТУУ „КПІ”, 2011. – С. 24.

            - Юрчишин О.Я. Широкодіапазонні цангові патрони з ексцентриками як об’єкти промислової власності  / О.Я. Юрчишин,  Р. Правник, В.Г. Кушик // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-методичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, Київ, НТУУ „КПІ”, 2011. – С. 69-70.

            - Юрчишин О.Я. Математичне моделювання динамічних стохастичних процесів у системах з розподіленими параметрами // Тезисы докладов пятой конференции молодых ученых и специалистов «Сверхтвердые, композиционные материалы и покрытия: получение, свойства, применение» // пос. Морское, Судакский р-н, Крым. – К.: ИСМ НАН Украины, 23-27 мая 2011. – С. 141-142 2

            - Юрчишин О.Я. Побудова динамічної моделі шпиндельного вузла токарного автоматизованого комплексу із врахуванням розподіленості параметрів заготовки  // Тези наукових праць 8 українсько-польської конференції молодих науковців «Механіка та інформатика» / Хмельницький, 12-14 травня 2011. – С. 140-141 2

            - Юрчишин О.Я. Визначення параметрів циклічних динамічних випадкових процесів у вузлі закріплення заготовки токарного автоматизованого комплексу  // IХ Міжнародна науково-технічна конференція "Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку" / Краматорськ, 31.05-3.06 2011 р. – С. 112 1

            - Юрчишин О.Я. Визначення динамічних параметрів шпиндельного вузла токарного автоматизованого комплексу // тези 12 міжн. наук.-техн.конф. "Прогресивна техніка та тахнологія 2011", 20-24 червня 2011 р., Київ - Севастополь. – С. 116-117. 2

            - Покинтелица Н.И. Показатели качества обработанной поверхности при термофрикционной обработке сталей и влияние параметров режима резания на характер их изменения / Н.И. Покинтелица // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали IX-ї міжнарод. наук.-техн. конф. 31 травня(3 червня 2011 р. / Під заг. ред. Ковальова В.Д. –Краматорськ: ДДМА, 2011. –С. 94.

            - Струтинский В.Б.,Покинтелица Н.И. Наростообразование при термофрикционной обработке металлов/ В.Б. Струтинский, Н.И. Покинтелица // Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок: Тезисы докладов IX-й Международ. науч.-техн. конф. 24(29 сентября 2012 г.– Запорожье(Алушта: АО «Мотор Сич», 2012.(С. 176(179.

            - Струтинський В.Б.,Покінтелиця М.І. Параметри якості поверхні, обробленої термофрикційним методом / В.Б. Струтинський, М.І. Покінтелиця // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали X-ї міжн. наук.-техн. конф. 5(8 червня 2012 р. / Під заг. ред. Ковальова В.Д. –Краматорськ: ДДМА, 2012. –С. 109.

            - Покінтелиця М.І. Робочі процеси термофрикційної обробки деталей дисковим інструментом та їх вплив на показники якості обробленої поверхні / М.І. Покінтелиця // Сучасні напрями та перспективи розвитку технологій обробки та обладнання у машинобудуванні «Механообробка. Севастополь ( 2012». Матеріали міжн. наук.-техн. конф. 11–15 червня 2012 р.( Севастополь: СевНТУ, 2012.( С. 61.

            - Струтинський В.Б. Статистичні характеристики вібраційного поля переміщень осі шпинделя на гідростатичних опорах / В.Б. Струтинський, Д.Ю. Федориненко // Прогресивна техніка і технологія 2010: XI міжнар. наук. - тех. конф., 18 - 21 трав. 2010 р.: тези доповідей. ( К., 2010. ( С. 92. (Здобувачем запропонована методика визначення статистичних характеристик переміщень шпинделя).

            - Цибуля С.Д. Протикорозійний захист елементів гідростатичної опори шпинделя металорізального верстата / С.Д. Цибуля, Д.Ю. Федориненко, І.А. Костенко, Н.П. Буяльська // Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях: материалы 11 междунар. пром. конф., 10 - 14 фев. 2011 г. – К., 2011. – С. 217 – 221. (Здобувачем розроблена система протикорозійного захисту пружної гідростатичної втулки при мащенні водою).

            - Федориненко Д.Ю. Підвищення точності обертання шпинделя засобами мехатронних систем / Д.Ю. Федориненко, С.А. Іванець, С.П. Сапон // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали І міжнар. наук. - практ. конф., 17 - 19 трав. 2011 г. – Чернігів, 2011. – С. 52. (Здобувачем запропонована структура мехатронної системи керування).

            - Федориненко Д.Ю. Аналітичне визначення просторового положення характеристичного вектора шпинделя / Д.Ю. Федориненко, С.В. Пономаренко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали І міжнар. наук. - практ. конф., 17 - 19 трав. 2011 г. – Чернігів, 2011. – С. 73 ( 74. (Здобувачем розроблений математичний опис просторового положення вектора).

            - Федориненко Д.Ю. Наукові підходи до проектування оптимальних конструкцій гідростатичних підшипників / Д.Ю. Федориненко, Т.О. Петенок // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали І міжнар. наук. - практ. конф., 17 - 19 трав. 2011 г. – Чернігів, 2011. – С. 77. (Здобувачем розроблена методика оптимізації гідростатичних підшипників).

            - Федориненко Д.Ю. Методика дослідження параметрів точності регульованої гідростатичної втулки шпиндельного підшипника / Д.Ю. Федориненко, О.А. Плівак, С.В. Майданюк // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали II міжнар. наук. - практ. конф., 23 - 25 трав. 2012 p. – Чернігів, 2012. – С. 23. (Здобувачем розроблено методику аналізу точності гідростатичної втулки).

            - Федориненко Д.Ю. Наукові основи забезпечення точності шпиндельних вузлів на регульованих гідростатичних опорах // Промислова гідравліка і пневматика: матеріали XIII міжнар. наук. - тех. конф., 19 - 20 вер. 2012 p. – Чернігів, 2012. – С. 18.

            - Федориненко Д.Ю. Технологічне забезпечення точності форми опорних поверхонь гідростатичних підшипників / Д.Ю. Федориненко, С.П. Сапон // Промислова гідравліка і пневматика: матеріали XIII міжнар. наук. - тех. конф., 19 - 20 вер. 2012 p. – Чернігів, 2012. – С. 72. (Здобувачем запропоновані технічні засоби для підвищення точності обробки опорної поверхні пружної гідростатичної втулки).

            - Кириченко А. М. Математичний апарат векторів шостого порядку для розрахунків жорсткості просторових механізмів паралельної структури // Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції (Суми, 19-23 квітня 2010 року). Частина ІІ. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 81-82.

            - Кириченко А. М. Приведення до зони обробки жорсткості та податливості обладнання з механізмами паралельної структури  // Тези доповідей XІ Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка і технологія – 2010», присвяченої 100-річчю від дня народження академіка НАН України Г. С. Писаренка, 18-21 травня 2010 р. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – С. 107.

            - Новиков Н. В. Процессы механической обработки на станке-гексаподе с 6-ти координатной системой ЧПУ / Н. В. Новиков, В. Б. Струтинский, А. Н. Кириченко  // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-технічної конференції 31 травня – 3 червня 2011 р. / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2011. – С. 86.

            - Струтинський В.Б. Математичне моделювання вібраційного поля привода головного руху токарного верстата  Міжн. науково-технічна конференція  «Проблеми сучасних  технологій виготовлення і надійності передач з гнучким зв’язком», м. Тернопіль, 19-21 грудня 2011 року.

            - Струтинський В.Б. Енергетичні характеристики позиційних приводів металорізальних верстатів  / В.Б. Струтинський,  В.М. Дрозденко // Міжн. науково-технічна конференція  «Проблеми сучасних  технологій виготовлення і надійності передач з гнучким зв’язком», м. Тернопіль, 19-21 грудня 2011 року

            - Струтинський В.Б. Розробка математичних моделей спеціального мікропрофіля поверхонь тертя / В.Б. Струтинський,  І.В. Перфілов // Міжн. науково-технічна конференція  «Проблеми сучасних  технологій виготовлення і надійності передач з гнучким зв’язком», м. Тернопіль, 19-21 грудня 2011 року

            - Струтинський В.Б. Гідроударні явища та циркуляційні рухи в сипучому середовищі, що знаходиться у просторовому вібраційному полі // Матеріали XVII міжн.наук.-техн.конф. «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці». 17-20 квітня 2012 р., м. Черкаси . –С. 13-14

            - Струтинський В.Б. Forming and usage of commercial offers for intellectual product in the sphere of engineer   / В.Б. Струтинський,  K.A. Veselska // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-методичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, Київ, НТУУ „КПІ”, 2012. – С. 67-68.

            - Струтинський В.Б. Дослідження закономірностей «биття» осі шпинделя токарного верстату методом спектрального аналізу  / В.Б. Струтинський,  А.Комков // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-методичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, Київ, НТУУ „КПІ”, 2012. – С. 24-25.

            - Струтинський В.Б. Особливості динамічного переміщення шпинделя при наявності переносного поворотного руху шпиндельної бабки  / В.Б. Струтинський,  В.А. Рудаков // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-методичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, Київ, НТУУ „КПІ”, 2012. – С. 46-48.

            - Струтинський В.Б. Науково - технічні розробки  світового рівня, виконані на кафедрі «конструювання верстатів і машин »  / В.Б. Струтинський, М. М Сивовол // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-методичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, Київ, НТУУ „КПІ”, 2012. – С. 50-52.  .

            - Струтинський В.Б. Похибки положення деталі токарного верстата із коротким жорстким шпинделем  / В.Б. Струтинський, О.І. Артеменко // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-методичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, Київ, НТУУ „КПІ”, 2012. – С. 4-6.

            - Струтинський С.В. Діагностика технічного стану просторової системи приводів із застосуванням теорії нечітких множин  / С.В. Струтинський, А.А. Гуржій //  Материалы 12-го Меж-дународного научно-технического семинара «Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте», 20-24 февраля 2012, г. Свалява. – С. – 249-251.

            - Струтинський С.В. Застосування теорії нечітких множин для характеристики люфтових з’єднань в приводах і передачах   / С.В. Струтинський,  А.А. Гуржій //  Матеріали міжн. нак.-техн. Конференції «Проблеми сучасних технологій виготовлення та надійності передач з гнучким зв’язком». Тернопіль: Крок. – 2011. – 126с. – С. 88-89

            - Струтинський С.В. Оцінка похибок положення виконавчого органу просторової системи приводів з використанням теорії нечітких множин  / С.В. Струтинський,  А.А. Гуржій //   IХ Міжнародна науково-технічна конференція "Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку" / Краматорськ, 5.06-8.06 2012 р. – С. 111

            - Струтинський С.В. Застосування теорії розмитих множин для опису параметрів точності просторової системи приводів   / С.В. Струтинський,  А.А. Гуржій // Тези доповідей 12 міжнародної наук.-техн.конференції студентів і аспірантів “Друкарство молоде”. – Київ, 2012. – С. 165-166.

            - Струтинський С.В. Використання теорії нечітких множин для оцінки точності просторової системи приводів / С.В. Струтинський,  А.А. Гуржій // Тезисыдокладов ХIII международнойнаучн.-техн.конференции «Прогрессивнаятехника и технология - 2012», Севастополь, 11-15 июня 2012. – С. 139-140.

Дисертації

- Веселовська Наталія Ростиславівна

Дисертація доктора технічних наук на тему «Наукові основи розширення функціональних можливостей верстатних комплексів за результатами моніторингу роботи обладнання», 2011 р.

- Кириченко Андрій Миколайович

Дисертація доктора технічних наук на тему «Наукові основи створення мехатронних систем просторового переміщення шпинделя багатокоординатних верстатів» , 2012 р.

- Симонюк Володимир Павлович

Дисертація кандидата технічних наук на тему «Вдосконалення обладнання та процесу ударно-імпульсної обробки деталей у вібробункері», 2012 р.

- Дрозденко Валентин Михайлович

Дисертація кандидата технічних наук на тему «Підвищення параметрів динамічної точності верстатів токарної групи із переміщуваним шпиндельним вузлом», 2012 р.