Розробка теоретичних основ побудови високопродуктивних комп’ютерних систем з динамічним розпаралелюванням обчислювальних процесів

Разработка теоретических основ построения высокопроизводительных компьютерных систем с динамическим распараллеливанием вычислительных процессов

Development of theoretical foundation for creation of high-performance computer systems with run-time parallelization of computational processes

- Номер державної реєстрації теми - 0111U001475,  НТУУ «КПІ» - 2402-ф.

- Науковий керівник -   д.т.н., проф. Луцький Г.М., Луцкий Г.М., Lutsky Georgy M.

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Розроблено теоретичні основи побудови архітектури ядра суперскалярного RISC-мікропроцесора з розширеними властивостями виявлення паралелізму на рівні команд. Досягнення розширення паралелізму на рівні команд досягнуто шляхом організації: одночасного декодування на RISC-операції командного вікна одного з оброблюваних потоків за розміром 32 байта, та одночасної обробки до чотирьох потоків команд з набору x86-64. Декодування командних вікон, відносно оброблюваних потоків, відбувається почергово. Декодування командних вікон, відносно команд окремого оброблюваного потоку, відбувається з прогнозом їх галуження та позачерговим запуском на виконання. В розроблюваній мікроархітектурі процесорного ядра застосовано децентралізовану схему пристрою контролю та управління процесами виконання команд в конвеєрі, що розподілена по всіх сегментах конвеєра. При завершенні одного з оброблюваних потоків команд, замість нього запускається службовий потік команд з віртуальним номером процесу 0. Він диспетчеризує інший потік команд для виконання, вибираючи його між готових до виконання потоків. При цьому він здійснює перезавантаження частини регістрової пам’яті пристрою обробки відсутності сторінок віртуальної пам’яті додатку та частин всіх кешів і буферів TLB процесорного ядра, що зв’язані з обробкою віртуального номера процесу (від 1 до 4), що завершився.

Розроблено новий підхід до практичного вирішення завдань динамічного планування для паралельних систем, побудованих на базі процесорів із класичною архітектурою, що ґрунтується на застосуванні потокової моделі обчислень. Сутність нового підходу досліджено на прикладах реалізації алгоритмів деяких популярних чисельних методів.

(рос.)

Разработаны теоретические основы построения архитектуры ядра суперскалярного RISC-микропроцессора с расширенными свойствами выявления параллелизма на уровне команд. Достижения расширения параллелизма на уровне команд достигнуто путём организации: одновременного декодирования на RISC-операции 32 байтного командного окна одного из обрабатываемых потоков и одновременной обработки до четырёх потоков команд из набора x86-64. Декодирование командных окон, относительно обрабатываемых потоков, происходит поочерёдно. Декодирование командных окон, относительно команд отдельного обрабатываемого потока, происходит с прогнозом их ветвления и внеочередным запуском на выполнение. В разрабатываемой микроархитектуре процессорного ядра применена децентрализованная схема устройства контроля и управления процессами выполнения команд в конвейере, которая распределена по всем сегментам конвейера. При завершении одного из обрабатываемых потоков команд, вместо него запускается служебный поток команд с виртуальным номером процесса 0. Он диспетчеризирует другой поток команд для выполнения, выбирая его между готовых к выполнению потоков. При этом он осуществляет перезагрузку части регистровой памяти устройства обработки отсутствия страниц виртуальной памяти приложения, а также   частей всех кэшей и буферов TLB процессорного ядра, которые связаны с обработкой виртуального номера завершившегося процесса (от 1 до 4).

Разработан новый подход к практическому решению заданий динамического планирования для параллельных систем, построенных на базе процессоров с классической архитектурой, который основывается на использовании потоковой модели вычислений. Сущность нового подхода исследована на примерах реализации алгоритмов некоторых популярных численных методов.

(англ.)

Developed theoretical foundations for construction of superscalar RISC-microprocessor kernel architecture with extended properties of parallelism exposure at the level of commands. Parallelism improvements at the level of commands was achieved by organization of simultaneous decoding on RISC-operations of 32 byte command window of the processed threads and simultaneous treatment of up to four threads of instructions from a set of x86-64. Decoding of command windows, in relation to the processed threads, takes place by turns. Decoding of command windows, in relation to the commands of a processed thread, takes place with the prognosis of their branching and extraordinary execution start. In the developed architecture of processor kernel the decentralized way of control and management of the processes of command execution is applied in a conveyer, which is distributed on all conveyer segments. At the completion of one of the processed threads of instructions, instead of it the service thread of instructions is started with the virtual number of process 0. It dispatches other thread of instructions for execution, choosing between the threads prepared to execution. It also reloads part of register memory of missing page handling of virtual application memory, and also parts of all caches and buffers of TLB of processor kernel, which are related to handling of virtual number of the requested process (from 1 to 4).

Developed new approach of practical decision process of tasks of dynamic planning for the parallel systems, built on the basis of processors with classic architecture, which is based on the use of thread model of calculations. Essence of the new approach was investigated on the examples of realization of algorithms of some popular numeral methods.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

Немає

- Порівняння зі світовими аналогами.

Робота відповідає світовому рівню.

- Економічна привабливість для просування на ринок.

Впровадження нової теорії проектування архітектури ядра суперскалярного RISC-мікропроцесора дасть змогу істотно прискорити процес проектування багатоядерних систем на кристалі. Вона може знайти впровадження при розробці архітектури універсальних та спеціалізованих засобів обчислювальної техніки на кристалі кремнію і підвищить ефективність, надійність та якість такого проектування.

Розроблений підхід до практичного вирішення завдань динамічного планування для паралельних систем, побудованих на базі процесорів із класичною архітектурою, дозволяє забезпечити високу системну та користувацьку продуктивність без необхідності розробки спеціалізованих мікропроцесорних засобів обчислювальної техніки.

- Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).

Основними споживачами методології розробки ядра суперскалярного процесора можуть бути державні та комерційні підприємства і установи, які займаються розробкою або використанням високопродуктивних обчислювальних систем, зокрема, Інститут кібернетики НАН України, “Спецвузавтоматика”, КВО  “Електронмаш”,  ВАТ "Сітронікс", НВО "Квант".

- Стан готовності розробки.

Розроблено структурну схему ядра мікропроцесора та здійснено її опис. За використанням системи моделювання SimpleScalar розроблено функціональні схеми окремих пристроїв мікроархітектури ядра суперскалярного RISC-процесора. Розглянуто питання відновлення стану процесорного ядра після помилкового передбачення галуження.

- Існуючі результати впровадження.

Результати роботи впроваджено в навчальний процес: вдосконалено курс лекцій із дисциплін: „Комп’ютерні системи” (розділи: “Архітектура CISC-RISC”, “Суперскалярна архітектура”), „Архітектура комп’ютера” (розділи: “Підсистема пам`яті”, “Реалізація паралелізму на рівні команд в сучасному конвеєрі команд”) та “Комп’ютерна схемотехніка”(розділ “Розробка кеш пам’яті процесора та буферів TLB”). Захищено 1 кандидатську дисертацію, підготовлено до захисту 2 докторські дисертації (Стіренком С.Г. та Волокітою А.М.) та одну кандидатську дисертацію (Іванов Д.Г. “Методи підвищення ефективності віддаденого доступу до розподілених сховищ даних” – попередній захист відбувся 20.11.2013 р. на кафедрі ОТ), видано підручник з грифом МОН „Компьютерная схемотехника и архитектура компьютеров”.

- Назва організації, телефон, Е-mail

НТУУ”КПІ”, факультет інформатики та обчислювальної техніки, кафедра обчислювальної техніки, 406-86-56, http://comsys.kpi.ua/ukrainian/teachers/9/lutskij@test

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання розробки

- Галченков О.Н., Долголенко А.Н., Корнейчук В.И. Компьютерная схемотехника и архитектура компьютеров. Київ,- “Корнійчук”, 2013. Рекомендовано Министерством образования и науки Украины как учебное пособие. Гриф №1/11-8525 от 20.05.2013 - с. 603.

- Корнейчук В.И.,  ДолголенкоА.Н., Кучмий О.А., Шлендык П.А. (студент).  Цифровая схемотехника на примерах.- Київ,- “Корнійчук”, 2012, - с. 181.

- Луцкий. Г.М., Стиренко С.Г., Зиненко А.И. Представление задач в системах распараллеливания с изменяемой зернистостью. // Вісник НТУУ “КПІ” Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.-Київ 2012. Випуск 55. - с. 30 – 37.

- Луцкий. Г.М., Єрмошенко М.М., Нестеренко О.В., Сафонов В.Р. Трансформування України у країну новаторів. // Актуальні проблеми  економіки. .-Київ 2012, №12.

- Луцкий. Г.М., Иванов Д.Г. Метод использования данных на основе скошенных матриц в системах распределенного хранения. Проблемы полиграфии “Издательского Дела”, № 22013.

- Жабин В.И., Жабина В.В., Безгинский М.А. (студент). Эффективность потоковых вычислений в системах с непосредственными связями, реализованных на ПЛИС. // Вісник НТУУ “КПІ” Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.-Київ 2012. Випуск 55. - с. 149 – 156.

- Жабина В.В., Кеда А.Ю. (студентка). Исследование модели потоковой вычислительной системы с параллельным формированием команд // Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. праць. – К.: ВЕК+. – 2013. - № 57. – С. 164-169.

- Волокита А. Н., Коханевич И. В. (студент). Блочное шифрование в cloud computing с использованием дерева ключей. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка. - 2012 - № 55. - с. 110-116.

- Волокита А.Н., Бидков А.Е. (студент). Защищенная многоканальная передача данных в cloud computing. // Адаптивные системы автоматического управления. -2012. - № 20 (40). - с. 153-158.

- Волокита А.Н., Д.Т. Ву, Коханевич И.В. (студент), Бидков А.Е. (студент). Модель поддержки безопасности ресурсов cloud систем на уровне инфраструктуры. // Адаптивные системы автоматического управления. - 2012 - №21(41). - с. 123-131.

- Волокита А.М., Сайко В.Г., Ву Дик Тхінь. Специализированные агенты безопасности для локализации вторжений в распределенные компьютерные системы. // Сучасний захист інформації. - 2012 - №3. - с. 94-101.

- Волокита А. Н., Ву Дык Тхинь. Иерархические агенты безопасности в распределенных компьютерных системах. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка. - 2012 - № 55. - с.117-124.

- Волокита А. Н., Ву Дык Тхинь, Якушев. А.Ю. (студент). Обнаружение вторжений в распределенные компьютерные системы на основе генетического программирования. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. -2012 - № 2 (57). - с. 128-134.

- Луцкий Г.М., Райзин И.С. Повышение эффективности кластеров на основе Infiniband. // Вісник університету ”Україна”. Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика.  – 2011, №8 С.133.

- Жабіна В.В. Методи і засоби підвищення ефективності реалізації дрібнозернистого паралелізму в системах реального часу: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. – К, 2011. – 20 с.

- Волокита А.М., Мухін В.Є., Стешин В.В. Специфіка інформаційних систем на основі технології cloud computing. // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. -2011 - № 4 (53). - с. 176-184.

- Lutsky Georgy and Ivanov Dmytro. Paladin: Secure and redundant cloud storage. // 1 st International Conference on High Performance Computing. Proceedings, October 12-14, 2011, Kyiv, Ukraine, p. 188.

- Korochkin A.V.,Rusanova O.V. An Overview of the GRID Scheduling Algorithms // VII Міжнародна науково-технчна конференція "Комп’ютерні системи та мережні технології"-Національний авіаційний університет,  11.06.2013.

- Artem Volokyta, Igor Kokhanevych (student), Dmytro Ivanov. Secure virtualization in cloud computing // Proc. of The XIth International Conference “Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science” (TCSET’2012). Lvov-Slavsko, 21-24 February 2012. – pp. 395.

- V.P. Shyrochin, V.Ye. Mukhin, A.N. Volokyta. Integrated Safety Mechanisms for the Distributed Computer Systems // 3rd International Conference on Network Security, Wireless Communication and Trusted Computing  NSWCTC’2011. Місце проведення - Wuhan, China; Дата проведення: 22.04.2011.

- Volokita A., Silchenko N. (student), Danchuk A. (student), Blyashuk O. (student). Особенности ограничений систем реального времени на основе Cloud computing. // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Високопродуктивні обчислення", Київ, Україна, 8-10 жовтня 2012р. – с. 141-142.

- Жабина В.В. Деление чисел с плавающей запятой в неавтономном режиме // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ – 2013). -  Чернівці,  2013.

- Жабіна В.В., Кеда А.Ю. (студентка). Дослідження системи, керованої потоком даних, з паралельним формуванням команд // Матеріали наукової конференції магістрантів та аспірантів ФПМ «Прикладна математика та комп’ютінг». – Київ, 2013.

- Корочкин А.В., Русанова О.В. Организация вычислительных процессов в компьютерных системах с многоядерной архитектурой // VII Міжнародна науково-технчна конференція "Комп’ютерні системи та мережні технології"-Національний авіаційний університет,  11.06.2013.

- Волокита А. Н., Ву Дык Тхинь. Мониторинг  обслуживания заявок в облачном сервисе конвертации видео // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Parallel and Distributed Computing Systems" PDCS 2013. Україна, Харків, 13-14 травня 2013р., – с. 336-337.

- Жабин В.И., Жабина В.В., Безгинский М.Ф. (студент). Вычисление полиномов в системах, реализованных на ПЛИС // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Високопродуктивні обчислення» (HPC-UA 2012), 8-10 жовтня 2012 р., Київ, Україна. – Київ, ДрукТОВ «Три К», 2012. – с. 170-173.

- Кеда А.Ю. (студентка), Жабина В.В. Исследование модели потоковой системы с параллельным формированием команд. /Сучасні інформаційні технології 2012. (МІТ 2012)/ Матеріали першої Міжнародної конфенції студентів і молодих науковців, 26-27 квітня, 2012 р. – Одеса, Издательство, 2012. – с. 59-60.

- Волокита А., Переваров И. (студент), Ширий В. (студент), Грушенко Т. (студент). Операционные системы реального времени в военной промышленности. // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Високопродуктивні обчислення", Київ, Україна, 8-10 жовтня 2012р. – с. 139-140.

- Волокита А., Вовнянко О. (студент), Василенко В. (студент), Прохуренко В. (студент), Созинов Е. (студент). Многослойная архитектура Cloud Computing. // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Високопродуктивні обчислення", Київ, Україна, 8-10 жовтня 2012р. – с. 128-129.

- Волокита А., Бойко А. (студент), Костерний О. (студент), Сіняков М. (студент), Дик Тхінь Ву. Модель многоуровневого доступа в базах данных реального времени. // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Високопродуктивні обчислення", Київ, Україна, 8-10 жовтня 2012р. – с. 130-131.

- Волокита А., Иванов Д., Сниховский В. (студент), Костенко В. (студент), Бондур В. (студент). Отказоустойчивость в облачных системах реального времени. // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Високопродуктивні обчислення", Київ, Україна, 8-10 жовтня 2012р. – с. 132-135.

- Волокита А., Никитюк А. (студент). Сравнение алгоритмов управления ресурсами в Cloud системах. // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Високопродуктивні обчислення", Київ, Україна, 8-10 жовтня 2012р. – с. 136-138.

- Долголенко О.М., Корнійчук В.І., Аксьоненко С.В. Комп’ютерна  схемотехніка-1. Комп’ютерна  схемотехніка: Методичні вказівки до моделювання мікропроцесорних пристроїв при виконанні  лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»  -Київ, -Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, 2012,-с.17.

- Корнійчук В.І., Долголенко О.М., Кучмій О.О. Комп’ютерна  схемотехніка-1. Комп’ютерна  схемотехніка: Методичні вказівки до виконання лабораторних  робіт для студентів  напрямку 6.050102 «Комп’ютерна  інженерія» - Київ, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, 2012,-с.21.

- Корнійчук В.І., Долголенко О.М., Кучмій О.О.  Надійність комп’ютерних систем: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по кредитному модулю  “Надійність комп’ютерних систем” для студентів  напрямку 6.050102 «Комп’ютерна  інженерія» - Київ,- Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, 2012,-с.28.

- Русанова О.В. Програмне забезпечення комп’ютерних систем: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по кредитному модулю  “ Програмне забезпечення комп’ютерних систем” для студентів  напрямку 6.050102 «Комп’ютерна  інженерія» - Київ,- Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, 2012, -с.36.

- Широчин В. П., Волокита А. Н., Ву Дык Тхинь, Тимошенко А. И. (студент). Угрозы безопасности на уровневой сервисной модели cloud computing. // Матеріали VIII Mіжнародної науково-практичної iнтернет-конференції «Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці». Національний університет ДПС України. Ірпінь. 30.03.2012.  – с. 355-362.

- Войтова А. (студентка), Корочкин А., Русанова О. Моделирование взаимодейсвия параллельних процессов. // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Високопродуктивні обчислення» (HPC-UA 2011), 12-14 жовтня 2011 р., Київ, Україна. – Київ, ДрукТОВ «Три К», 2011. – C. 200-201.

- Жабин В.И. Реализация скрытого параллелизма задач  // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції  «Високопродуктивні обчислення» (HPC-UA 2011), 12-14 жовтня 2011 р., Київ, Україна. – Київ, ДрукТОВ «Три К», 2011. – C. 223-225.

- Корочкин А., Русанова О., Ярох Ю. (студент). Планирование вичислений в гетерогенних кластерних системах. // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції  «Високопродуктивні обчислення» (HPC-UA 2011), 12-14 жовтня 2011 р., Київ, Україна. – Київ, ДрукТОВ «Три К», 2011. – C. 232-233.

- Сулім А.В., Жабін В.І. Дослідження архітектури потокових систем з паралельним формуванням команд // Матеріали міжнародної конференції «Сучасні інформаційні технології -2011» (МІТ-2011) - Одеса, 2011. - Том 2, С. 101-102.

- Жабин В.И. Реализация скрытого параллелизма задач // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Високопродуктивні обчислення» (HPC-UA 2011), 12-14 жовтня 2011 р., Київ, Україна. – К.:, ДрукТОВ «Три К», 2011. – с. 223-225.

- Волокита А. Н., Коханевич И. В. (студент). Поблочное шифрование в cloud computing с использованием дерева ключей //Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Високопродуктивні обчислення", Київ, Україна, 12-14 жовтня 2011р. – с. 202-203.

- Волокита А.Н., Бидков А.Е.(студент). Управление защищенной многоканальной передачей данных в cloud computing // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Високопродуктивні обчислення", Київ, Україна, 12-14 жовтня 2011р. – с. 204-205.

- Волокита А.Н., Тимошенко А. (студент). Разделение рисков между клиентом и провайдером cloud computing // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Високопродуктивні обчислення", Київ, Україна, 12-14 жовтня 2011р. – с. 206-209.

- Волокита А.Н., Мидцев Ю. (студент). Автоматическое распределение ресурсов между сервисами cloud computing// Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Високопродуктивні обчислення", Київ, Україна, 12-14 жовтня 2011р. – с. 2010-211.

- Жабина В.В. Выполнение операций с плавающей запятой в неавтономном режиме // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Високопродуктивні обчислення» (HPC-UA 2011), 12-14 жовтня 2011 р., Київ, Україна. – Київ, ДрукТОВ «Три К», 2011. – C. 226-227.

- Жабина В.В. Обработка данных с плавающей запятой в неавтономном режиме // Матеріали першої міжнародної конференції студентів і молодих науковців «Сучасні інформаційні технології – 2011» (МІТ-2011), 3 травня 2011 р., Одеса, Україна. – Одеса, Вид-во ОНПІ, 2011. - Том 2,  С. 49-50.