Дослідження методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу з урахуванням вимог до завадостійкості

Исследование методов повышения пропускной способности телекоммуникационных систем широкополосного радиодоступа с учетом требований к помехоустойчивости

Research methods to increase the capacity of telecommunication broadband radioaccess systems, taking into account the requirements for error-rate performance

1. Номер державної реєстрації:  номер реєстрації в університеті:   НТУУ «КПІ» - 2406-ф.

2. Науковий керівник: д.т.н., доцент Кравчук С.О., Кравчук С.А., Kravchuk Sergii O.

3. Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Розроблено новий узагальнений комплексний підхід до побудови ефективних методів підвищення пропускної здатності (ПЗ) систем широкосмугового радіодоступу (СШР) при забезпеченні необхідної завадостійкості та з урахуванням їх особливостей, що базується на взаємодії смугового і енергетичного ресурсів системи. Запропоновані методи підвищення ПЗ СШР базуються на математичних моделях, процедурних, структурних та системних рішеннях, отриманих з урахуванням впливу на характеристики системи змінного у часі радіоканалу із завмираннями, що дозволило створити наукові основи створення новітніх високошвидкісних СШР наступного покоління.

Встановлено шляхи та методи підвищення ПЗ СШР при забезпеченні необхідної завадостійкості у напрямку покращення смугового ресурсу: підвищення спектральної ефективності за рахунок застосування просторово-часової обробки сигналів, удосконалення керування розподілом смугового ресурсу і розширення частотної смуги пропускання радіоканалу.

Розроблено математичні моделі статистик 2-го порядку для системи з рознесенням та при просторовому мультиплексуванні (МІМО) для радіосистем з підтримкою мобільності у вигляді функціональних залежностей для завмирань сигналу з розподілами Релея, Райса, Накагамі і Вейбула.

Розроблено математичні моделі імовірності бітової помилки для різних видів завмирань каналу, апроксимованим розподілом Накагамі-m. Розроблено аналітичні вирази для коефіцієнта помилок системи OFDM з завмираннями Накагамі-m в каналі.

Розроблено проекційний метод просторового розділення користувачів, заснований на ортогоналізації вагових векторів просторової обробки на базовій станції, що не вимагає оцінки напрямків приходу сигналів.

Розроблено математичну модель імовірності переривання зв’язку в стільниковій багатоантенній СШР в умовах райсонівськими завмирань, отримано аналітичний вираз для апроксимації ймовірності переривання зв’язку, також отримано аналітичний вираз для оцінки асимптотичної дисперсії взаємної інформації в стільниковій багатоантенній СШР.

Розроблено метод оцінки впливу розмежування параметрів доступу до каналу СШР, який дозволяє підвищити ПЗ СШР та одержані відповідні математичні співвідношення, які на відміну від існуючих враховують пріоритетність розподілу ширини смуги багатосервісної багатокористувацької СШР та її обмежень і дозволять реалізувати адаптивну конфігурацію підходів до розподілу обслуговування.

Розроблена математична модель мережі широкосмугового радіодоступу з ретрансляцією, яка дозволяє при координації базових станцій збільшити ПЗ майже в два рази.

Запропоновано новий метод розподілу радіоресурсу прямого каналу системи з OFDMA з урахуванням часткового знання CSI. Досліджено чутливість запропонованого методу розподілу до точності CSI.

Для радіосистем з MIMO-OFDM і просторово-часовим кодуванням запропоновано новий алгоритм оцінки каналу з адаптацією до рівня селективності, який забезпечує виграш в обчислювальній складності.

Розроблено метод протидії непрогнозованому зменшенню пропускної здатності в результаті атаки на відмову в обслуговуванні зі сторони одного з підключених  абонентів.

(рос.)

Разработан новый обобщенный комплексный подход к построению эффективных методов повышения пропускной способности (ПС) систем широкополосного радиодоступа (СШР) при обеспечении необходимой помехоустойчивости и с учетом их особенностей, базируется на взаимодействии полосового и энергетического ресурсов системы. Предложенные методы повышения ПС СШР базируются на математических моделях, процедурных, структурных и системных решениях, полученных с учетом влияния на характеристики системы переменного во времени радиоканалу с замираниями, что позволило создать научные основы создания новых высокоскоростных СШР следующего поколения.

Установлено пути и методы повышения ПС СШР при обеспечении необходимой помехоустойчивости в направлении улучшения полосового ресурса: повышение спектральной эффективности за счет применения пространственно-временной обработки сигналов, совершенствование управления распределением полосового ресурса и расширения частотной полосы пропускания радиоканала.

Разработаны математические модели статистик 2-го порядка для системы с разнесением и при пространственном мультиплексировании (МІМО) для радиосистем с поддержкой мобильности в виде функциональных зависимостей замираний сигнала с делениями Рэлея, Райса, Накагами и Вейбула.

Разработаны математические модели вероятности битовой ошибки для различных видов замираний канала, аппроксимированы распределением Накагами-m. Разработаны аналитические выражения для коэффициента ошибок системы OFDM с замираниями Накагами - m в канале.

Разработан проекционный метод пространственного разделения пользователей, основанный на ортогонализации весовых векторов пространственной обработки на базовой станции, не требует оценки направлений прихода сигналов.

Разработана математическая модель вероятности прерывания связи в сотовой многоантенной СШР в условиях райсоновских замираний, получено аналитическое выражение для аппроксимации вероятности прерывания связи, также получено аналитическое выражение для оценки асимптотической дисперсии взаимной информации в сотовой многоантенной СШР.

Разработан метод оценки влияния разграничения параметров доступа к каналу СШР, который позволяет повысить ПС СШР и полученные соответствующие математические соотношения, которые в отличие от существующих учитывают приоритетность распределения ширины полосы многосервисной многопользовательской СШР и ее ограничений и позволят реализовать адаптивную конфигурацию подходов к распределению обслуживания.

Разработана математическая модель сети широкополосного радиодоступа с ретрансляцией, которая позволяет при координации базовых станций увеличить ПС почти в два раза.

Предложен новый метод распределения радиоресурсов прямого канала системы с OFDMA с учетом частичного знания CSI. Исследованы чувствительность предложенного метода распределения в точности CSI.

Для радиосистем с MIMO-OFDM и пространственно-временным кодированием предложен новый алгоритм оценки канала с адаптацией к уровню селективности , который обеспечивает выигрыш в вычислительной сложности .

Разработан метод противодействия непрогнозируемому уменьшению пропускной способности в результате атаки на отказ в обслуживании со стороны одного из подключенных абонентов.

(англ.)

We propose a new generalized integrated approach for developing effective methods to increase the capacity of  broadband radioaccess systems (BRAS) while providing the required error-rate performance and taking into account their characteristics, based on the interaction between system resources: energy and band. We obtained methods for improving the capacity of BRAS based on mathematical models, procedural, structural and systemic solutions for the effects of the time varying fading channel, thereby creating scientific basis for the creation of new next generation BRAS.

We established tecniques and methods to improve capacity of BRAS, while ensuring the required interference immunity towards improving band resource: increasing spectral efficiency through the use of space-time signal processing, improving the management of resource allocation and expansion band frequency bandwidth channel .

Mathematical models of 2nd order statistics for diversity and spatial multiplexing (MIMO) radiosystems with support for mobility were derived in the form of functional dependencies for the fading signal distributions of Rayleigh, Rice, Nakagami and Veybula were introduced.

Mathematical models of the probability of bit error for different fading channel distribution approximated by Nakagami-m were introduced. We proposed analytical expressions for the error rate of the OFDM system with Nakagami-m fading channel.

A projection method for spatial separation of users, based on the weight vector orthogonalization spatial processing at the base station that does not require evaluation of directions of signal arrival.

The mathematical model of the outage probability in a cellular multiple-antenna BRAS with Rice fading was introduced, the analytical expression for the approximation of outage probability was derived, as well as an analytic expression for the asymptotic variance of estimates of mutual information on cellular multiple-antenna BRAS.

We proposed a method for assessing the impact of channel parameters separation for BRAS, which can improve the capacity of BRAS with appropriate mathematical equations, which, unlike existing account for priority allocation of bandwidth multi-service BRAS and its limitations and will implement adaptive configuration approaches to the distribution service.

The mathematical model of broadband wireless access with Relay distribution is discussed, which allows the coordination of base stations to double the capacity.

A new method of allocating radioresources OFDMA system downlink based on partial knowledge of CSI is given. Sensitivity of the proposed method of distribution for accuracy CSI is studied.

For radio with MIMO-OFDM and space- time coding , a new algorithm for channel estimation with adaptation to a level of selectivity is proposed, which provides a gain in computational complexity.

The method of countering unpredictable bandwidth reduction as a result of the attacks of denial of service on the part of one of the connected subscribers is discussed.

4. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

Одержано 9 патентів на корисну модель:

Патент на корисну модель № 56430, (Україна). Фазовий радіопеленгатор / Авдєєнко Г.Л., Сторубльов О.І., Карпенко Б.О., Якорнов Є.А., Ліпчевська І.Л. – опубл. 10 січня 2011 р. Бюл. №1;

Патент на корисну модель № 57200, (Україна). Фазовий радіопеленгатор / Авдєєнко Г.Л., Ільченко М.Ю., Коломицев М.О., Якорнов Є.А., Ліпчевська І.Л. – опубл. 10 лютого 2011 р. Бюл. №3;

Патент на корисну модель № 60922, (Україна). Спосіб оперативного визначення ризиків надзвичайних ситуацій/ Ліпчевська І.Л., Лисенко О.І., Якорнов Є.А. та інш. – опубл. 25 чеврня 2011 р. Бюл. №12;

Патент на корисну модель № 64696, (Україна). Фазова радіосистема визначення координат/ Авдєєнко Г.Л., Ільченко М.Ю., Манюгіна Д.В., Потапенко В.В., Якорнов Є.А. – опубл. 10 листопада 2011 р. Бюл. №21;

Патент на корисну модель № 64705, (Україна). Широкосмуговий фазовий радіопеленгатор/ Авдєєнко Г.Л., Ільченко М.Ю., Ліпчевська І.Л., Охрименко Я.Ю., Якорнов Є.А. – опубл. 10 листопада 2011 р. Бюл. №21;

Патент на винахід № 97075, (Україна). Фазова радіосистема визначення координат/ Авдєєнко Г.Л., Гостєв В.В., Карпенко Б. О., Мазуренко О.В., Якорнов Є.А. – опубл. 26 листопада 2011 р. Бюл. №24;

Патент на корисну модель № 67323, (Україна). Фазовий радіопеленгатор / Авдєєнко Г.Л., Буділовський О.В., Ільченко М.Ю., Якорнов Є.А., Ліпчевська І.Л. – опубл. 10 лютого 2012 р. Бюл. №3;

Патент на корисну модель № 72448, (Україна). Фазовий радіопеленгатор / Авдєєнко Г. Л., Гостєв В.В.,  Карпенко Б. О., Мазуренко О.В., Якорнов Є.А. – опубл. 27 серпня 2012р. Бюл. №16;

Патент на корисну модель № 78441, (Україна). Фазовий радіопеленгатор / Ільченко М.Ю., Авдєєнко Г. Л., Василенко-Шереметьєв Г.М., Матяш О.Ю., Якорнов Є.А. – опубл. 25 березня 2013 р. Бюл. №6.

5. Порівняння зі світовими аналогами.

Науково технічний рівень виконаної роботи відповідає світовому рівню, а ряд розроблених методів, моделей та алгоритмів, що дозволяють на базі узагальненого комплексного підходу суттєво підвищити ПЗ СШР, не мають аналогів у світі і тому перевищують світовий рівень. Основна наукова ідея (комплексний підхід до методів, що вносять найбільший вклад в підвищення ПЗ) даної роботи походить із наукових положень докторської дисертації наукового керівника роботи «Методи  підвищення  пропускної  здатності  телекомунікаційних  систем  широкосмугового  радіодоступу», а розроблені наукові засади роботи лягли в основу трьох захищених кандидатських дисертацій.

Відповідність результатів роботи світовому рівню підверджують, зокрема, наступні положення: застосування розробленої математичної моделі мережі широкосмугового радіодоступу з ретрансляцією дозволяє при координації БС збільшити ПЗ системи майже в два рази у порівнянні з системою без ретрансляції; вперше виявлено, що закономірність кількості просторово розподілюваних користувачів від повної ПЗ системи має екстремум, після якого ПЗ знижується; вперше для радіосистем з MIMO-OFDM і просторово-часовим кодуванням запропоновано новий алгоритм оцінки каналу з адаптацією до рівня селективності, який на відміну від відомих алгоритмів дозволяє отримати виграш в декілька разів в обчислювальній складності при відсутності деградації залежності коефіцієнта бітових помилок від відношення сигнал/шум; вперше розроблено математичні моделі статистик 2-го порядку для системи з рознесенням та МІМО для радіосистем з підтримкою мобільності у вигляді функціональних залежностей, що дозволяє не тільки знизити в рази обчислювальну складність, а й отримати більш точні значення характеристик завадостійкості в умовах просторових рознесення і мультиплексування.

6. Економічна привабливість для просування на ринок.

Робота фундаментальна, тому для впровадження отриманих положень необхідне проведення прикладної НДР.

Економічна привабливість результатів проведених досліджень полягає в розробленні методів, які дозволяють підвищити пропускну здатність систем широкосмугового радіодоступу на 50% і більше, що дозволяє значно збільшити кількість користувачів на одиницю площі і отримати відповідний економічний виграш.

7. Потенційні користувачі.

Проектні заклади Міністерства інфраструктури України.

Вітчизняні та закордонні підприємства радіотехнічного і телекомунікаційного профілю, науково-дослідні та проектно-конструкторські організації при створенні нових систем, комплексів та засобів зв’язку в мікрохвильовому діапазоні довжин хвиль.

Міністерство освіти і науки України, вищі навчальні заклади при підготовці фахівців та наукових кадрів телекомунікаційного профілю.

8. Стан готовності розробки.

Результати роботи у вигляді комплексу науково-технічних рішень має наукову та практичну цінність для розвитку перспективних телекомунікаційних систем. Застосування розробок, отриманих в процесі виконання роботи, дозволить значно підвищити параметри СШР за рахунок використання більш ефективних пристроїв.

Результати роботи можуть бути реалізовані шляхом постановки дослідно-конструкторської роботи по реалізації конкретного проекту створення безпроводової системи із врахуванням завмирань в каналі рухомого терміналу; шляхом продажу отриманих в процесі виконання роботи принципів побудови, алгоритмів, методів та патентів.

9. Існуючі результати впровадження.

Результати роботи впроваджено в навчальний процес Інституту телекомунікаційних систем НТУУ "КПІ" при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів напряму підготовки 050903 – “Телекомунікації”, за спеціальностями 7.05090302 “Телекомунікаційні системи та мережі” і 7.05090303 “Технології та засоби телекомунікацій”. Підготовлено новий лекційний курс з дисципліни “Методи організації широкосмугового радіодоступу”, вдосконалено лекційні курси та оновлено цикл лабораторних робіт з дисциплін “Програмні засоби в телекомунікаційних системах”, вдосконалено кредитні модулі «Безпроводові мережі» та «Системи мобільного зв‘язку» дисципліни “Технології безпроводових телекомунікаційних систем” шляхом введення ряду нових розділів: «Моделювання радіоканалу із завмираннями», «Просторово-часове мультиплексування», «Пропускна здатність систем мобільного зв‘язку», «Багатостанційний доступ на базі просторового рознесення»; розроблені учбові комп'ютерні симулятори функціонування радіоканалу із завмираннями запровадженні в лабораторних роботах курсу “Системи мобільного зв‘язку”.

За матеріалами роботи захищено 3 кандидатських дисертації:

1) «Метод вибору параметрів системи МІМО при впливі міжстільникових завад» Міночкін Д.А., 13 лютого 2012 р. за спеціальністю 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі» (диплом к.т.н. ДК № 003487).

2) «Методи тривимірного просторового розділення сигналів в безпроводових телекомунікаціях» Мазуренко О.В., 27 червня 2013 р. за спеціальністю 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі».

3) «Аналіз мікрохвильових антен на смужкових лініях і діелектричних резонаторах при їх ортогональній взаємній орієнтації» Трубаров І.В., 4 червня 2013 р. за специальністю 05.12.07 – «Антени та пристрої мікрохвильової техніки» (диплом к.т.н. ДК № 015169).

10. Назва підрозділу, e-mail.

НТУУ”КПІ”, НДІ телекомунікацій, sakravchuk@ukr.net

11. Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання:

Монографія: Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні (Відділення інформатики НАН України): монографія / Кол. авторів. – К.: Наукова думка, 2010. – 1008 с.

Підручник з грифом міністерства: Системи зв’язку з рухомими об’єктами / С.О. Кравчук, О.Г. Голубничий, А.Г. Тараненко, В.Г. Потапов, О.П. Ткаліч: підручник. – К.: Спринт-Сервіс, 2012. – 452 с.

28 статей у фахових виданнях:

- Застосування математичного апарату торцевих добутків матриць для опису оптимального вектору вагових коефіцієнтів адаптивної антенної решітки з неідентичними каналами обробки / Авдєєнко Г.Л., Карпенко Б.О., Коломицев М.О., Якорнов Є.А. // Зб. наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.- вип. № 30 - К.: ВІКНУ, 2011, С. 34-39.

- Фазові радіопеленгатори джерела радіовипромінювання гармонічного сигнала в зоні Френеля / Авдєєнко Г.Л., Карпенко Б.О.,  Ліпчевська І.Л., Якорнов Є.А. // Зб. наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.- вип. № 33 - К.: ВІКНУ, 2011, с. 51-61.

- Моделювання роботи мобільної радіомережі з розподіленими антенними системами, діаграми спрямованості яких адаптовані до впливу завад при обмеженому частотному ресурсі / Авдєєнко Г.Л., Карпенко Б.О., Коломицев М.О., Якорнов Є.А. // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Військово-спеціальні  науки –  вип. №23, 2011, с.74– 85.

- Авдеенко Г.Л., Якорнов Е.А., Липчевская И.Л. Фазовые системы определения координат радиоизлучения гармонического сигнала в зоне Френеля // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника, №12, 2012, с.24-33.

- Теоретический анализ возможности применения физического явления кривизны фазового фронта электромагнитной волны в стаціонарных системах радиосвязи сверхвысокочастотного диапазона / Авдеенко Г.Л., Якорнов Е.А., Коломицев М.О., Лавріненко О. Ю. //Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012- Вип. 48, с. 97-106.

- Авдеенко Г.Л., Якорнов Е.А., Коломицев М.О. Efficiency of spatial signal processing in wireless communications //Telecommunication Sciences, 2012, т. №3, №2. - С. 5-13.

- Авдеенко Г.Л., Якорнов Е.А. Расчет показателей эффективности оптимальной пространственной обработки сигналов для радиолинии стационарной беспроводной телекоммуникационной системы // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2013- Вип. 52, с. 92-101.

- Martynyuk S.Y., Stepanenko P.Y. Wideband volume horn array antenna with switchable polarization capability // Telecommunication Sciences. – 2010. – Vol. 1, Number 1. – P. 47–56.

- Stepanenko P.Y. Scattering matrices of longitudinally complicated waveguide structures // Telecommunication Sciences – 2011. – Vol. 2, Number 2. – P. 46–56.

- Wideband matching the dual frequency coaxial waveguide feed / F.F. Dubrovka, Y.A. Ovsianyk, P. Y. Stepanenko, O.S. Zakharchenko // Telecommunication Sciences. – 2012. – Vol. 3, Number 2. – P. 53–60.

- Stepanenko P.Y. Resonators of mechanically tunable waveguide filters for tropospheric communication // Telecommunication Sciences. – 2013. – Vol. 4, Number 1. – P. 44–55.

- Міночкін Д.А. Метод вибору значень параметрів системи МІМО при впливі між стільникових завад та селективних завмирань // Зб. наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – Випуск № 2. – Київ: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2011.- С. 76-83.

- Міночкін Д.А. Аналіз методів оцінки сигналів в системі МІМО // Зб. наукових праць Військового інтституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. -К: ВІКНУ, 2012.- Вип. №38.- с.70-75.

- Міночкін Д.А. Використання адаптивних антенних решіток для підвищення завадо захищеності систем радіозв’язку в складних завадових умовах // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – Випуск № 1. – Київ: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2012.- С. 89-95.

- Трубаров И. В. Коэффициент связи цилиндрического диэлектрического резонатора с несимметричной полосковой линией с ортогональной взаимной ориентацией // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія – Радіотехніка. Радіоапаратуробудування. – 2011. –  Вип. 44. – c. 97–104.

- Трубаров И. В. Коэффициент передачи системы цилиндрических диэлектрических резонаторов, связанных с несимметричной полосковой линией // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія – Радіотехніка. Радіоапаратуробудування. – 2011. –  Вип. 45. – c. 100–107.

- Трубаров І. В. Дослідження одноелементної діелектричної резонансної антени у випадку ортогонального розміщення діелектричного резонатора відносно смужкової лінії // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2011. – №5. – с. 21–26.

- Трубаров І. В. Багатоелементні антени на циліндричних діелектричних резонаторах і смужкових лініях у випадку їх ортогональної взаємної орієнтації // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія – Радіотехніка. Радіоапаратуробудування. – 2011. –  Вип. 47. – c. 98–105.

- Trubarov I. V. Antenna on Microstrip Line With Orthogonally Placed Dielectric Resonator // Telecommunication Sciences. – 2012. – Vol. 3, No. 1. – p. 61–66. – ISSN 2219-9454.

- Мазуренко О. В. Антенні решітки з нелінійною просторовою обробкою полігармонічних ортогональних сигналів // Зб. наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - К.: ВІКНУ, 2011. - Вип. № 32. -  С. 71-78.

- Oleksandr Mazurenko and Eugeniy Yakornov. Focused Arrays Beamforming. Behaviour of Electromagnetic Waves in Different Media and Structures, Ali Akdagli (Ed.), ISBN: 978-953-307-302-6, InTech,  - 2011, - рр.419-440.

- Кравчук С.А., Лаврик М.В. Анализ пропускной способности системы связи SDMA // Наукові записки УНДІЗ. – 2010. – № 2 (14). – С. 32–38.

- Кравчук С.О., Міночкін Д.А. Особливості застосування багатоантенної технології МІМО в системах мобільного зв’язку специфікацій Long Term Evolution // Вісник ДУІКТ. – 2011. – Том 9. – № 1. – С. 5–15.

- Юнчик А.О., Кравчук С.О. Архітектурні рішення ретрансляцій в мережі LTE-Advanced // Механіка гіроскопічних систем. – 2011. – Вип. 23. – С. 92–101.

- Кравчук С.О., Слободенюк О.Д., Пистряк В.В. Вимірювання та аналіз характеристик GPRS-трафіку // Зб. наук. праць ВІТІ НТУУ «КПІ». – 2012. - № 1. – С. 68-74.

- Кравчук С.А., Миночкин Д.А., Сова О.Я. Анализ направлений повышения эффективности функционирования современных систем спутниковой святи // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2013. -  № 2(11). – С. 140-147.

- Transceiver for 130-134 Ghz band and digital radiorelay system / M. Ye. Ilchenko, T.N. Narytnik, S.Ye. Kuzmin, A.I. Fisun, O.I. Belous, V.N. Radzikhovsky // Telecommunications and Radio Engineering. – 2013. – Vol. 72, No 17. – P. 1623-1638.

- Моделирование функциональных узлов радиорелейной системы терагерцового диапазона / М.Е. Ильченко, Т.Н. Нарытник, С.Е. Кузьмин, В.Н. Радзиховский // Проблемы телекоммуникаций. – 2013. – Том 11, № 2. – С. 95-113.

Опубліковано 85 тез і доповідей:

- Деякі результати теоретичного аналізу використання методів просторово-часової обробки радіосигналів у зоні Френеля / Авдєєнко Г.Л., Коломицев М.О., Ліпчевська І.Л., Якорнов Є.А. // Збірник тез п`ятої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми  телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2011. с. 48.

- Фазовые радиопеленгаторы источника излучения гармонического сигнала в зоне Френеля / Авдеенко Г.Л., Липчевская И.Л., Манюгина Д.В., Потапенко В.В., Якорнов Е.А. //Збірник тез п`ятої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми  телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2011. с. 50.

- Василенко-Шереметьєв Г.М., Якорнов Є.А. Аналіз математичних моделей багатопроменевого розповсюдження радіохвиль для мікро- та макростільників в системах рухомого радіозв’зку // Збірник тез п`ятої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми  телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2011. с. 53.

- Буділовський О.В., Якорнов Є.А. Розв’язання задачі багатокритеріальної оптимізації для побудови технічної структури мобільного телефону систем стільникового зв’язку стандарту WCDMA на основі RAKE-приймача // Збірник тез п`ятої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2011. с. 139.

- Матяш О.Ю., Якорнов Є.А. Субсмугова фільтрація широкосмугової суміші сигналу та завад в адаптивних антенних решітках // Зб. тез п`ятої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми  телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2011. с. 67.

- Особливості використання фазових радіопеленгаторів в розподіленних антенних системах телекомунікаційних мереж / Карпенко Б.О., Якорнов Є.А., Авдєєнко Г.Л., Манюгіна Д.В., Охріменко Я.Ю., Потапенко В.В. // Зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України”, 28 квітня 2011 р, Київ, ВІКНУ ім. Т. Г. Шевченка. с. 157-158.

- Використання методів просторово-часової обробки радіосигналів в розподілених антенних системах у зоні Френеля / Карпенко Б.О., Коломицев М.О., Якорнов Є.А., Авдєєнко Г.Л.  // Зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвіст-тичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України”, 28 квітня 2011 р, Київ, ВІКНУ ім. Т. Г. Шевченка.  с. 179-180.

- Авдеенко Г.Л., Липчевская И.Л., Якорнов Е.А. Фазовая радиосистема определения координат источника радиоизлучения гармонического сигнала для работы в зоне Френеля // Матеріали 21-ої Міжнародної Кримської  конференції (КрыМико 2011) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 2011. Т.1, с. 431-432.

- Буділовський О.В., Мазуренко А.В., Якорнов Е.А. Адаптивная антенная решетка с пеленгацией источника радиоизлучения для распределенных антенных систем. // Зб. тез Першої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених – «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє», 6-7 жовтня 2011 року, м. Одеса, ОНАЗ. с. 46-47.

- Манюгина Д.В., Авдеенко Г.Л., Якорнов Є.А. Совместное использование Rake-приёмников и Smart-антенн для обеспечения пространственно-временной обработки сигналов в системах сотовой связи стандарта CDMA // Зб. тез Першої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених – «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє», 6-7 жовтня 2011 року, м. Одеса , ОНАЗ. с. 47-50.

- Василенко-Шереметьєв Г.М., Авдєєнко Г.Л., Якорнов Є.А. Застосування технології Smart-антен на базових станціях  безпровідних мереж з SDMA, встановлених в закритих приміщеннях // Зб. тез Першої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених – «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє», 6-7 жовтня 2011 року, м. Одеса, ОНАЗ. с. 158-159.

- Авдеенко Г.Л., Матяш О.Ю., Якорнов Є.А. Придушення акустичної луни в системах “HANDS-FREE” мобільного телефону методами адаптивної фільтрації сигналів. // Зб. тез Першої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених – «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє», 6-7 жовтня 2011 року, м. Одеса , ОНАЗ. с. 53-55.

- Авдеенко Г.Л., Карпенко Б.О., Мазуренко О.В., Якорнов ЄА. Напрямки розвитку адаптивної обробки радіосигналів для підвищення ефективності функціонування мереж зв`язку спеціального призначення з розподіленими антенними системами. // Зб.  тез VI науково-практічного семінару «Пріоритетні напрямки розвитку телекомуникаційних систем та мереж спеціального призначення» К.: НТУУ «КПІ», ВІТІ, 2011, с.114.

- Авдеенко Г.Л., Карпенко Б.О., Ліпчевська І.Л., Якорнов Є.А Пасивна фазова радіосистема визначення координат для виявлення та супроводу ретрансляторів на безпілотних літальних апаратах // Зб.  тез VI науково-практічного семінару «Пріоритетні напрямки розвитку телекомуникаційних систем та мереж спеціального призначення» К.: НТУУ «КПІ», ВІТІ, 2011, с.116.

- Буділовський О.В., Якорнов Є.А. Аналіз моделі системи звязку як системи MIMO з використанням адаптивної антенної решітки // Зб.  тез VI науково-практічного семінару «Пріоритетні напрямки розвитку телекомуникаційних систем та мереж спеціального призначення» К.: НТУУ «КПІ», ВІТІ, 2011, с.205.

- Авдеенко Г.Л., Василенко-Шереметьєв Г.М., Якорнов Є.А. Застосування алгоритму CMA для формування діаграми спрямованості SMART-антен на базових станціях // Зб.  тез VI науково-практічного семінару «Пріоритетні напрямки розвитку телекомуникаційних систем та мереж спеціального призначення» К.: НТУУ «КПІ», ВІТІ, 2011, с.203.

- Авдеенко Г.Л., Матяш О.Ю., Якорнов Є.А. Застосування адаптивних фільтрів у різних методах боротьби з явищем акустичної луни // Зб.  тез VI науково-практічного семінару «Пріоритетні напрямки розвитку телекомуникаційних систем та мереж спеціального призначення» К.: НТУУ «КПІ», ВІТІ, 2011, с.204.

- Буділовський О.В., Якорнов Є.А Оцінка імпульсних характеристик абонентського каналу в системах стільникового радіозв`язку стандарту CDMA // Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" ВІКНУ,2011, с.25.

- Авдеенко Г.Л., Карпенко Б.О., Ліпчевська І.Л., Якорнов Є.А. Використання в розподілених антенних системах фазових радіосистем визначення координат // Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" ВІКНУ,2011, с.42.

- Буділовський О. В., Якорнов Є. А. Формування індивідуальних пілот-сигналів при використанні адаптивних антенних решіток в системах мобільного радіозв’язку Збройних Сил України // Тези доповідей ІІ науково-технічної конференції "Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки" ЦНДІО та ВТ ЗС України, 2011, с.222.

- Якорнов Є.А., Коломицев М.А. Авдєєнко Г.Л., Лавриненко О.Ю. Теоретичний аналіз можливості використання фізичного явища кривизни фазового фронту електромагнітної хвилі в стаціонарних системах радіозв'язку надвисокочастотного діапазону // Зб. тез  Міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта)», 22-29 лютого 2012, м. Київ, стр.41-43.

- Авдеенко Г.Л., Якорнов Е.А., Коломыцев М.А. Применение кривизны фазового фронта электромагнитной волны для переиспользования частотного ресурса радиорелейных линий связи // Зб. матеріалів шостої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми  телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2012,стр.268-261.

- Авдєєнко Г.Л., Якорнов Є.А., Матяш О.Ю. Застосування субсмугової фільтрації сигналів у безпроводових телекомунікаційних мережах з розподіленими антенними системами // Зб. матеріалів шостої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми  телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2012. с.59-61.

- Шарко В.П., Якорнов Е.А., Авдеенко Г.Л. Измерение координат объекта по фазовому фронту принимаемого сигнала в глобальних навигационных системах// Зб. матеріалів шостої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми  телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2012, стр.271-274.

- Шарко В.П., Авдеенко Г.Л., Якорнов Е.А. Потенциальные возможности определения навигационных параметров по фазовому фронту электромагнитной волны в глобальных радионавигационных системах // Матеріали 22-ої Міжнародної Кримської конференції (КрыМико-2012) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 2012. Т.1,с. 275-276.

- Авдеенко Г.Л., Лавриненко О.Ю., Якорнов Е.А. Макет системы ретрансляции радиосигнала цифрового супутникового телевизионного вещания в диапазоне 11 ГГц для ученого процесса в ВУЗах // Матеріали 22-ої Міжнародної Кримської конференції (КрыМико-2012) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 2012. Т.1,с.357-358.

- Авдеенко Г.Л., Якорнов Е. А. Исследование ретрансляции радиосигнала спутникового цифрового телевизионного вещания в лабораторных условиях // Зб. тез VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» /COMINFO`2012/ К.: ДУІКТ, 2012. с.71-73.

- Мазуренко О.В, Якорнов Е. Є. Методи тривимірного просторового розділення сигналів в безпроводових телекомунікаціях // Матеріали Сьомої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій» (ПТ-13) К.: НТУУ «КПІ», 2013, с. 75-78.

- Авдеенко Г.Л., Липчевська І.Л., Якорнов Е. Є. Фазові радіосистеми визначення координат джерела випромінювання гармонічного сигналу для роботи в проміжній хвильовій зоні // Матеріали Сьомої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій» (ПТ-13) К.: НТУУ «КПІ», 2013, с. 187-190.

- Авдєєнко Г.Л., Лавріненко О.Ю., Якорнов Є.А. Дослідження ретрансляції радіосигналу супутникового цифрового телевізійного мовлення стандарту DVB-S по радіолінії надвисокочастотного діапазону в лабораторних умовах // Матеріали Сьомої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій» (ПТ-13) К.: НТУУ «КПІ», 2013, с. 317-320.

- Авдеенко Г.Л., Липчевская И.Л., Матяш А.Ю., Якорнов Е.А. Фазовая радиосистема определения координат источника радиоизлучения фазоманипулированного сигнала для работы в зоне Френеля //Матеріали 23-ої Міжнародної Кримської конференції (КриМіко-2013) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 2013. т.1, с. 314-315.

- Авдеенко Г.Л., Адамович О.М., Лавриненко О.Ю., Коломыцев М.А., Якорнов Е.А. Использование цифрових радиорелейных станций  «Комплекс МГ» в учебном процессе //Матеріали 23-ої Міжнародної Кримської конференції (КриМіко-2013) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 2013. т.1, с. 332-333.

- Трубаров И. В. Коэффициент связи цилиндрического диэлектрического резонатора с несимметричной полосковой линией с ортогональной взаимной ориентацией // Материалы 7-ой международной молодежной научно-технической конференции "Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2011". – 2011. – с. 210.

- Трубаров И. В. Определение частотной зависимости коэффициента передачи системы цилиндрических диэлектрических резонаторов, связанных с несимметричной полосковой линией // Науково-технічна конференція «Проблеми телекомунікацій»: Зб. тез. К.: НТУУ «КПІ». – 2011. – с. 159.

- Трубаров И. В. Метод возбуждения диэлектрических резонаторов несимметричной полосковой линией // 21-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2011). Севастополь, 12–16 сентября 2011 г. : материалы конф. – Севастополь: Вебер. – 2011. – с. 234–235.

- Trubarov I. V. Antennas Based On Dielectric Resonators and Microstrip Lines In Case Of Their Orthogonal Mutual Orientation // Antenna Theory and Techniques, 2011. 8th International Conference on. – pp. 143–145.

- Трубаров І. В. Вплив довжини шлейфу на параметри діелектричної резонаторної антени на мікросмужковій лінії // Науково-технічна конференція «Проблеми телекомунікацій»: Матеріали конференції. – К.: НТУУ «КПІ». – 2012. – с. 176–178.

- Мазуренко А. В. Повышение пропускной способности систем мобильной связи с прямым расширением спектра путем применения пространственно-временного согласованного приема / А. В. Мазуренко, Е. А. Якорнов // Матеріали 21-ої Міжнародної Кримської конференції (КрыМико 2011) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 2011 Т.1, с.404-405

- Мазуренко А. В. Приоритетные задачи для повышения эффективности функционирования сетей связи с распределенными адаптивными антенными системами / Г. Л. Авдеенко, М. А. Коломыцев, И. Л. Липчевская, А. В. Мазуренко, Е. А. Якорнов // Матеріали 21-ої Міжнародної Кримської  конференції (КрыМико 2011) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 2011 Т.1, с.417-418

- Мазуренко А. В. Применение направленного излучения в распределенных антенных системах для повышения спектральной эффективности канала беспроводной связи / Г. Л. Авдеенко, А. В. Мазуренко, Е. А. Якорнов // Матеріали 22-ої Міжнародної Кримської  конференції (КрыМико 2012) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 2012 Т.1, с.263-264

- Мазуренко А. В. MIMO системы на основе пространственно-временной согласованной фильтрации / А. В. Мазуренко, Е. А. Якорнов // Матеріали 22-ої Міжнародної Кримської  конференції (КрыМико 2012) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 2012 Т.1, с.283-284

- Мазуренко А. В. Методы трехмерного пространственного мультиплексирования в беспроводной связи / А. В. Мазуренко, Е. А. Якорнов // Матеріали 23-ої Міжнародної Кримської  конференції (КрыМико 2013) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 2013 Т.1, с.316-317

- Подгурская Т.В., Шелковников Б.Н., Трубин А.А. Исследование трех линеек смесителей с субгармонической накачкой на основе копланарной линии передачи // Матер. 23-й Международной Крымской конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2013). Севастополь, 8–13 сентября 2013 г. – Севастополь: Вебер, 2013. – С. 157–160.

- Подгурская Т.В., Трубин А.А., Шелковников Б.Н. Исследование коэффициентов связи квадрупольного колебания прямоугольного диэлектрического резонатора с копланарной линией передачи// Матер. 23-й Международной Крымской конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2013). Севастополь, 8–13 сентября 2013 г. – Севастополь: Вебер, 2013. – С. 667–668.

- Підгурська Т. В., Трубін О.О., Шелковніков Б.М. Вищі типи коливань діелектричного резонатору в застосунках міліметрового діапазону// Матер. 7-ї міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми телекомунікацій» (ПТ-13), Київ, 16-19 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013 – с. 207-210.

- Підгурська Т.В., Трубін О.О., Шелковніков Б.М. Вищі типи коливання прямокутного діелектричного резонатору міліметрового діапазону // Матер. 9-й Междунар. молодежной научн.-техн. конф. «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций» (РТ-2013), Севастополь, 22-26 апр. 2013г. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2013, – с. 203.

- Tetiana Isniuk, Borys Shelkovnikov. V-band Subharmonically Pumped Diode Mixer on the CPW// Матер. XIV Международной конференции аспирантов OWD 2012,  20–23 октября 2012– с. 1-2.

- Isnyuk T.V., Shelkovnikov B.N. Downconverter modelling with subharmonically pumped diode mixer and F-class power amplifier// Матер. 22-й Международной Крымской конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2012). Севастополь, 10–14 сентября 2012 г. – Севастополь: Вебер, 2012. – С. 147-150.

- Isnyuk T.V., Ryzhaiev V.N., Shelkovnikov B.N. Downconverter based on metamaterials and multilayer technologies// Матер. 6-ї міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми телекомунікацій» (ПТ-12), Київ, 24-27 квітня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2012 – с. 191-193.

- Isnyuk T.V., Rigaev V., Shelkovnikov B.N. An embedded 60-GHz Low Temperature Cofired Ceramics multilayer Bandpass Filter// Матер. 8-й Междунар. молодежной научн.-техн. конф. «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций» (РТ-2012), Севастополь, 23-27 апр. 2012г. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2012, – с.210.

- Існюк Т.В., Осипчук С.О., Шелковніков Б.М. Побудова патч антени ISM диапазону// Матер. 5-ї міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми телекомунікацій» (ПТ-11), Київ, 19-22 квітня 2011 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2011 – с. 317-318.

- Иснюк Т. В., Осипчук С. А., Шелковников Б. Н. Моделирование пассивных элементов миллиметровых волн на основе технологии LTCC// Матер. 21-й Международной Крымской конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2011). Севастополь, 12–16 сентября 2011 г. – Севастополь: Вебер, 2011. – С. 223–225.

- Кравчук С.О., Міночкін Д.А. Статистики другого порядку безпроводового каналу у системі з рознесенням // Зб. тез 5-ї міжнародної наук.-техн. конф. «Проблеми телекомунікацій», 19–22 квітня 2011 р., м. Київ, Україна. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 47.

- Bibik M.Y., Kravchuk S.A. Wave propagation models for the planning of systems with broadband access // Зб. тез 5-ї міжнародної наук.-техн. конф. «Проблеми телекомунікацій», 19–22 квітня 2011 р., м. Київ, Україна. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 51.

- Кайденко Н.Н., Кравчук С.А. Обеспечение качества обслуживания в мультисервисных сетях широкополосного радиодоступа // Зб. тез 5-ї міжнародної наук.-техн. конф. «Проблеми телекомунікацій», 19–22 квітня 2011 р., м. Київ, Україна. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 59.

- Станчук Л.А., Кравчук С.О. Розподіл радіоресурсу прямого каналу системи з OFDMA при частково відомій інформації про стан каналу // Зб. тез 5-ї міжнародної наук.-техн. конф. «Проблеми телекомунікацій», 19–22 квітня 2011 р., м. Київ, Україна. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 78.

- Кравчук С.А., Юнчик А.А. Архитектуры ретрансляции в сетях LTE-advanced // Зб. тез 5-ї міжнародної наук.-техн. конф. «Проблеми телекомунікацій», 19–22 квітня 2011 р., м. Київ, Україна. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 86.

- Борисенкова О.Д., Кравчук С.А. Анализ влияния самоподобия трафика на характеристики QoS телекоммуникационных сетей // Зб. тез 5-ї міжнародної наук.-техн. конф. «Проблеми телекомунікацій», 19–22 квітня 2011 р., м. Київ, Україна. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 104.

- Кононенко В.М., Кравчук С.О. Метод динамічного захисту системи під час syn-flood // Зб. тез 5-ї міжнародної наук.-техн. конф. «Проблеми телекомунікацій», 19–22 квітня 2011 р., м. Київ, Україна. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 114.

- Миночкин Д.А., Кравчук С.А. Исследование многолучевого канала связи в MIMO-системах // Матер. 7-й Международной молодежной научно-техн. конф. «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2011», 11–15 апреля 2011 г., Севастополь, Украина. – Севастополь: Вебер, 2011. – C. 56.

- Кононенко В.М., Кравчук С.О. Виявлення DDOS-атак на основі аналізу потоку NETFLOW // Матер. 7-й Международной молодежной научно-техн. конф. «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2011», 11–15 апреля 2011 г., Севастополь, Украина. – Севастополь: Вебер, 2011. – С. 148.

- Станчук Л.А., Кравчук С.О. Розподіл радіоресурсу прямого каналу системи з OFDMA при забезпеченні необхідної якості обслуговування // Матер. 7-й Международной молодежной научно-техн. конф. «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2011», 11–15 апреля 2011 г., Севастополь, Украина. – Севастополь: Вебер, 2011. – С. 149.

- Рудович С.И., Кравчук С. А. Оценка фазовых шумов в гибридном соединении оптоволокно–радиоканал // Матер. 7-й Международной молодежной научно-техн. конф. «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2011», 11–15 апреля 2011 г., Севастополь, Украина. – Севастополь: Вебер, 2011. – С. 165.

- Миночкин Д. А., Кравчук С. А. Методика выбора значений параметров системы МІМО при воздействии межсотовых помех // Матер. 21-й Международной Крымской конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2011). Севастополь, 12–16 сентября 2011 г. – Севастополь: Вебер, 2011. – С. 351–352.

- Кравчук С.А. Исследование влияния многоантенной технологии MIMO на осуществление передачи обслуживания в сотовых системах радиодоступа // Матер. 21-й Международной Крымской конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2011). Севастополь, 12–16 сентября 2011 г. – Севастополь: Вебер, 2011. – С. 353–354.

- Ильченко М.Е., Кравчук С.А. Новая специализация подготовки кадров в сфере телекоммуникаций: программное обеспечение телекоммуникационных систем // Матер. 6-й международной научно-техн. конф. “Проблемы телекоммуникаций”, 24–27 апреля, 2012 г. – К.: НТУУ «КПИ», 2012. – С. 28–30.

- Кравчук С.О., Міночкін Д.А. Метод підвищення ефективності системи МІМО при впливі міжстільникових завад // Матер. 6-ї міжнар. наук.-техн. конф. “Проблеми телекомунікацій”, 24–27 квітня, 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 56–58.

- Скляр М.О., Кравчук С.О. Динамічне управління радіоресурсом у гетерогенних мережах з точки зору виконання вимог QoS // Матер. 6-ї міжнар. наук.-техн. конф. “Проблеми телекомунікацій”, 24–27 квітня, 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 82–84.

- Бибик М.Ю., Кравчук С.А. Методы детерминированной оценки зоны распространения радиоволн систем широкополосного доступа // Матер. 6-й международной научно-техн. конф. “Проблемы телекоммуникаций”, 24–27 апреля, 2012 г. – К.: НТУУ «КПИ», 2012. – С. 62–64.

- Згурский А.С., Кравчук С.А. Метод снижения вычислительной сложности оценки канала в системе с MIMO-OFDM // Матер. 4-й студенческой научно-техн. конф. “Проблемы телекоммуникаций”, 24–27 апреля, 2012 г. – К.: НТУУ «КПИ», 2012. – С. 309–311.

- Zghurskyi O.S., Kravchuk S.O. Analysis of channel estimation complexity for MIMO-OFDM systems // Матер. 8-й Международной молодёжной научно-технической конф. «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2012», 23-27 апреля 2012 г., Севастополь, Украина. - Севастополь: СевНТУ, 2012. – C. 85.

- Кононенко В.М., Кравчук С.О. Модель захисту від атак на відмову в обслуговуванні типу HTTP-FLOOD // Матер. 8-й Международной молодёжной научно-технической конф. «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2012», 23-27 апреля 2012 г., Севастополь, Украина. - Севастополь: СевНТУ, 2012. – C. 118.

- Станчук Л.А., Кравчук С.О. Розподіл ресурсу прямого каналу радіосистеми з OFDMA // Матер. 8-й Международной молодёжной научно-технической конф. «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2012», 23-27 апреля 2012 г., Севастополь, Украина. - Севастополь: СевНТУ, 2012. – C. 133.

- Миночкин Д. А., Кравчук С. А. Анализ использования технологии МІМО в системах спутниковой связи // Матер. 22-й Международной Крымской конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2012). Севастополь, 10–14 сентября 2012 г. – Севастополь: Вебер, 2012. – С. 296–297.

- Кравчук С.А. Исследование физического уровня подземных беспроводных сенсорных сетей // Матер. 7-ї міжнар. наук.-техн. конф. “Проблеми телекомунікацій”, 16–19 квітня, 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 34–36.

- Кравчук С.А. Наносети: телекоммуникационные системы наноуровня // Матер. 7-ї міжнар. наук.-техн. конф. “Проблеми телекомунікацій”, 16–19 квітня, 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 40–42.

- Кононенко Л.А., Кравчук С.О. Розподіл радіоресурсу прямого каналу системи з OFDMA для двох стільників при забезпеченні необхідного QоS // Матер. 7-ї міжнар. наук.-техн. конф. “Проблеми телекомунікацій”, 16–19 квітня, 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 72–74.

- Познякова А.А., Кравчук С.А. Алгоритм предварительной фазы сканирования процедуры передачи обслуживания для двухуровневой системы широкополосного радиодоступа // Матер. 7-ї міжнар. наук.-техн. конф. “Проблеми телекомунікацій”, 16–19 квітня, 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 91–93.

- Кравчук С.А. Организация каналов связи с нанообъектами // Матер. 23-й Международной Крымской конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2013). Севастополь, 8–13 сентября 2013 г. – Севастополь: Вебер, 2013. – С. 15–16.

- Кравчук С.А. Состояние и направления развития процедур передачи обслуживания в сотовых системах мобильной святи // Матер. 23-й Международной Крымской конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2013). Севастополь, 8–13 сентября 2013 г. – Севастополь: Вебер, 2013. – С. 279–280.

- Кравчук С.А., Миночкин Д.А. Исследование направлений повышения эффективности функционирования современных систем спутниковой связи // Матер. 23-й Международной Крымской конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2013). Севастополь, 8–13 сентября 2013 г. – Севастополь: Вебер, 2013. – С. 283–284.

- Вопилов А.А., Кравчук С.А. Использование современных беспроводных технологий в комбинированных LTE/DVB-NGH системах // Матер. 23-й Международной Крымской конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2013). Севастополь, 8–13 сентября 2013 г. – Севастополь: Вебер, 2013. – С. 285–286.

- Проектирование модема современных тропосферних радиорелейных станций / А.Г. Войтенко, Н.Н. Кайденко, С.А. Кравчук, Т.Н. Нарытник // Матер. 23-й Международной Крымской конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2013). Севастополь, 8–13 сентября 2013 г. – Севастополь: Вебер, 2013. – С. 326–327.

- Ивлев Ю.В., Кравчук С.А., Кононенко В.М. Особенности реализации алгоритма распознавания интеллектуальных агентов по результатам выполнения кода на языке Javascript // Матер. 23-й Международной Крымской конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2013). Севастополь, 8–13 сентября 2013 г. – Севастополь: Вебер, 2013. – С. 438–439.

- Приемо-передатчик для цифровой радиорелейной системы терагерцового диапазона / М.Е. Ильченко, С.Е. Кузьмин, Т.Н. Нарытник, В.Н. Радзиховский // Матер. 23-й Международной Крымской конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2013). Севастополь, 8–13 сентября 2013 г. – Севастополь: Вебер, 2013. – С. 318–319.