Адаптивна гідросистема ефективного відбору потужності автономних екологічночистих відновлюваних джерел енергії

Адаптивная гидросистема эффективного отбора мощности автономных экологически чистых возобновляемых источников энергии

Adaptive hydraulic system of effective power take-off of independent eco-clean renewable energy sources

- Номер державної реєстрації теми - 0111U000777,  НТУУ «КПІ» - 2447-п.

- Науковий керівник -   д.т.н., проф. Губарев О.П., Губарев А.П., Gubarev Oleksandr P.

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Розроблена гідравлічна адаптивна система відбору та перерозподілу потужності, яка за умов збільшення чи зменшення швидкості вітрового потоку автоматично змінює рівень під’єднаної потужності та напрямок її постачання. Адаптивна гідросистема призначена для підвищення рівня енергозабезпечення користувачів, отримуваного від автономних ВЕУ середньої потужності (до 30 кВт).

Запропоновано загальний алгоритм гнучкого керування рівнем та спрямуванням енергетичного потоку і методику структурної та параметричної оптимізації, які дозволяють підвищувати рівень енергетичної ефективності автономних вітроенергетичних установок (ВЕУ) шляхом створення адаптивної гідросистеми відбору потужності, в якій, в автономній експлуатації, змінюється витрата та тиск відповідно до змін швидкості вітрового потоку.

Розроблено нову методику визначення раціональних значень номінальних рівнів потужності автономної ВЕУ з 2 – 7 ступінчатою характеристикою з урахуванням річного розподілу швидкостей вітрового потоку для певної місцевості та заданих пріоритетів енергозабезпечення споживачів, що дозволяє прогнозувати енергетичну ефективність ВЕУ на етапі побудови структурного та схемного рішень.

Розроблено та експериментально перевірено функціональну відповідність структурного рішення та алгоритму керування на макеті адаптивної гідросистеми з трьома рівнями потужності.

(рос.)

Разработана гидравлическая адаптивная система отбора и перераспределения мощности, которая в условиях увеличения или уменьшения скорости ветрового потока автоматически изменяет уровень подключенной мощности и траекторию ее потока. Адаптивная гидросистема предназначена для повышения уровня энергообеспечения потребителей, получаемого от автономных ВЭУ средней мощности (до 30 кВт).

Предложен обобщенный алгоритм гибкого управления уровнем и направлением энергетического потока и методика структурной и параметрической оптимизации, которые позволяют повышать уровень энергетической эффективности автономных ветроэнергетических установок (ВЭУ) путем создания адаптивной гидросистемы отбора мощности, в которой, в автономной эксплуатации, изменяется расход и давление в соответствии с изменениями скорости ветрового потока.

Разработана новая методика определения рациональных значений номинальных уровней мощности автономной ВЭУ с 2 - 7 ступенчатой ​​характеристикой с учетом годового распределения скоростей ветрового потока для определенной местности и заданных приоритетов энергообеспечения потребителей, которая позволяет прогнозировать энергетическую эффективность ВЭУ на этапе построения структурного и схемного решений.

Разработано и экспериментально проверено функциональное соответствие структурного решения и алгоритма управления на макете адаптивной гидросистемы с тремя уровнями мощности.

(англ.)

Hydraulic adaptive system of power take-off and redistribution is developed. Hydrosystem automatically adjusts the power and the trajectory of its flow in conditions of wind speed increasing or decreasing. Adaptive hydraulic system is designed for increasing of energy volume, which comes to consumers from independent medium-power wind turbines (up to 30 kW).

A general structure of algorithm for flexible control of the level and the direction of the energy flow and methods of structural and parametric optimization is proposed. They help to improve the level of energy efficiency of autonomous wind turbines (WT) by creating adaptive hydraulic system of power take-off, in which, in the autonomous operation, changes the flow rate and pressure to the changes accordingly to present value of the wind speed.

A new method of determining of the rational values ​​of nominal battery power levels of wind turbines with 2 - 7 step characteristic considering annual distribution of the wind speed for certain areas and set priorities for energy consumers is developed. The method allows predicting the energy efficiency of wind turbines at the stage of its construction and structural schematics.

Developed and experimentally tested the functional appropriate of structural solutions and the control algorithm on a model of adaptive hydraulic system with three levels of power.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

1. Пат. 62961 UA Україна, МПК F03D 9/00 Гідропривід відбору потужності вітроенергетичної установки / Губарев О.П., Ганпанцурова О.С., Костюк Д.В.; заявник і власник патенту НТУУ «КПІ». - № u201101532; заявл. 10.02.2011; опубл. 26.09.2011, Бюл. №18, 2011 р.

2. Пат. 58269 UA Україна, МПК F01C 1/067, F01C 1/113 Тепловий гідромотор / Бєліков К.О., Губарев О.П., Ганпанцурова О.С.; заявник і власник патенту НТУУ «КПІ». - № u201010557; заявл. 31.08.2010; опубл. 11.04.2011, Бюл. №7, 2011 р.

3. Пат. 64197 UA Україна, МПК F15B 9/00 Позиційний привід / Узунов О.В., Галецький О.С., Ночніченко І.В.; заявник і власник патенту НТУУ «КПІ». - № u201106567; заявл. 25.05.2011; опубл. 25.10.2011 р.

- Порівняння зі світовими аналогами.

Результати відповідають світовому рівню по алгоритму гнучкого керування гідросистемою з ступінчатою характеристикою потужності, оптимізації  схемного рішення, енергетичним показникам адаптивної гідросистеми відбору та перерозподілу потужності.

- Економічна привабливість для просування на ринок

Застосування розроблених методик розрахунку оптимізованих параметрів гідросистеми та схемних рішень адаптивних гідросистем дозволяє підвищити ефективність автономних ВЕУ за рахунок:

- підвищення на 20 – 60 % річного об’єму видобуваємої енергії;

- збільшення на 10 – 18% річного терміну ефективної роботи автономної ВЕУ.

- Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). Методики визначення оптимізованих параметрів та схеми адаптивних гідросистем відбору потужності можуть застосовуватись на підприємствах та організаціях, що розробляють та випускають вітроустановки малої та середньої потужності: ТОВ «КАРБОН», АПК СГ «СКАЕТОН», м. Київ, ДП «Дослідне виробництво Інституту проблем машинобудування НАН України» ім. А.М. Підгорного, м. Харків; ДП «Житомирський ремонтно-механічний завод», м. Житомир; а також у навчальному процесі вищих навчальних закладів, які готують спеціалістів в галузі відновлюваних джерел енергії, таких як Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського, м. Харків; Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості, м. Севастополь.

- Стан готовності розробки.

Розроблені та випробувані методики побудови раціональної структури адаптивної гідросистеми для ВЕУ зі ступінчатою характеристикою потужності та гнучким алгоритмом керування, відпрацьовані схемні рішення адаптивних гідравлічних систем відбору та перерозподілу потужності в умовах змінної швидкості вітру. Розроблена прикладна програма прогнозування річного об’єму енергії та часу ефективної роботи ВЕУ за заданим розподілом швидкостей вітрового потоку.

- Існуючі результати впровадження.

Розроблені методики розрахунку номінальних параметрів та побудови раціональної структури гідросистеми відбору потужності використовуються у навчальному процесі при підготовці фахівців за спеціальністю “Гідравлічні та пневматичні машини” у новому курсі “Адаптивні механотронні системи вітроенергетики ”. Також методики структурного синтезу систем гідроприводу можуть бути використані у курсі „Теорія автоматичного керування” в новому розділі „Системи з змінною вхідною потужністю”, при підвищенні кваліфікації обслуговуючого персоналу систем промислового гідроприводу. За матеріалами даної роботи захищена кандидатська дисертація Ганпанцурової О.С. на тему “Адаптація гідравлічної системи відбору потужності вітродвигуна до режимів та умов експлуатації” (науковий керівник Губарев О.П.), захищена докторська дисертація Узунова О.В. на тему «Розвиток теорії циклічно-модульного моделювання і проектування мехатронних систем з пристроями гідроавтоматики» (науковий консультант Яхно О.М.). Розроблена методика розрахунку оптимізованих параметрів адаптивної гідросистеми для автономних ВЕУ в умовах змінної швидкості вітру та прикладна програма прогнозування річного об’єму енергії використовується в Інституті Відновлюваної Енергетики НАН України.

- Назва підрозділу, телефон, Е-mail

НТУУ”КПІ”, механіко-машинобудівний інститут, НДІ ПП ГАТ

406-84-64, gubarev@i.ua

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання

- Промисловий гідропривод: Практичний порадник. Фінкельштейн З.Л., Яхно О.М., Корощупов І.С., Коваленко К.С.-  Алчевськ: Дон ДТУ; К.:НТУУ,  - 175 українською мовою; № протоколу метод. ради 8; дата 28.11.2011.

- Губарев А.П., Ганпанцурова О.С. К вопросу построения адаптивних систем механотроники // «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці»: тези доп.  ХVIІ Міжнар. наук.-техн. конф. (17–20 квітня 2012 р.) – Черкаси: 2012. – С. 112 – 114

- Яхно О.М., Ганпанцурова О.С., Губарев О.П., Муращенко А.М. Особенности эксергетического анализа многорежимной гидросистемы отбора энергии от автономной ВЭУ. International scientific conference. 18-19 November 2011, Gabrovo. р. 397-401

- Яхно О.М., Губарев А.П., Муращенко А.Н. Эффективность работы комбинированного привода механизации крыла при различных температурах жидкости. // Гідравліка і гідротехніка: Науково-технічний збірник. Вип. 65. – К.:НТУ, 2011. С. 39-45

- Яхно О.М., Губарев О.П., Муращенко А.М. Реологічні особливості робочих рідин авіаційного гідроприводу. ПГП. Вип. 34, №1. – Вінниця, 2012. С. 35-39

- Яхно О.М., Муращенко А.М., Губарев О.П., Солонін Р.І. Ексергетичний аналіз привода механізації крила літака. ПГП. Вип. 34, №4. – Вінниця, 2011. С. 45-49

- Gubarev A., Ganpantsurova O. Research of Transformation Process of Power Stream Parameters in Independent Wind Turbine. Abstracts of Papers for the 7th International Conference: Mechatronic Systems and Materials – MSM-2011. Kaunas, Lithuania, 2011, pp.44-46. ISBN 978-83-60691-78-6

- Gubarev A., Yakhno O., Ganpantsurova O. Flexible Control for the Discrete Systems, Presented in the Form of Cyclic Modules // Abstracts of Papers for the 7th International Conference: Mechatronic Systems and Materials – MSM-2011. Kaunas, Lithuania, 2011, pp.46-47. ISBN 978-83-60691-78-6

- Yakhno O., Gubarev A., Muraschenko A. Prediction of effectiveness of the multimode hydrodrive // International scientific conference “UNITECH’12”. Vollume ii. – Gabrovo, Bulgaria, 2012. – p. II-229 –II-235.

- Узунов О.В., Ночніченко І.В. Математична модель робочого процесу у гідравлічному автомобільному амортизаторі. Гідравліка і гідротехніка.: Науково-технічний збірник. Вип. 65.-К.: НТУ, 2011р. с. 71-83.

- Узунов А.В. Развивающаяся модель и алгоритм проектирования мехатронных объектов. Промислова гідравліка і пневматика. Всеукраїнський науково-технічний вісник, 2011. - №2(32). - C.87-90.

- Узунов О.В., Ночніченко І.В., Галецький О.С. Уточнена методика вибору раціональніх параметрів електрогідравлічного об’ємного приводу з числовим програмним керуванням. В кн.: Вісник Національного техничного університету України (“КПІ”).  Серія  машинобудування.-  Київ.: ВІПОЛ, вип. 62, 2011,с.255-259.

- Узунов О.В., Ночніченко І.В. Дослідження біметалевого приводу гідравлічного дроселю амортизатора вібраційних коливань. Вібрації в техніці та технологіях, Всеукраїнський науково-технічний журнал, №3(63), ISBN 5-7763-9123,2011, с.66-73.

- Губарев О. П., Пижиков Ю. О., Бєліков К. О.,студ. Національний технічний університет України "КПІ". "Тепловий гідростатичний слідкуючий привод геліостанції"/ Гідравліка і гідротехника: Наук.-тех. збірник. Вип. 65.-К.:НТУ, 2011 р., 46-55 с.

12.

Схема адаптивної гідравлічної системи відбору потужності до вітродвигуна, яка забезпечує 7 рівнів номінальної потужності за рахунок послідовного та/або паралельного підключення споживачів

Прикладна програма розрахунку оптимальної кількості рівнів потужності та їх номінальних значень та прогнозування річного об’єму видобуваємої енергії за даними розподілу швидкостей вітру для конкретної місцевості