## ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРО-МАГНІТО-МЕХАНІЧНИХ НАНОСИСТЕМ НА ОСНОВІ АНТИФЕРОМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА МУЛЬТИФЕРОЇКІВ.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРО-МАГНИТО-МЕХАНИЧЕСКИХ НАНОСИСТЕМ НА ОСНОВЕ АНТИФЕРРОМАГНЕТИНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МУЛЬТИФЕРРОИКОВ.

STUDY OF ELECTRO-MAGNETO-MECHANICAL NANOSYSTEMS BASED ON ANTIFERROMAGNETIC MATERIALS AND MULTIFERROICS.

- Номер державної реєстрації 0111U001306, номер реєстрації в університеті 2466-ф.

- Науковий керівник д.ф.-м.н., доц. Гомонай О.В.,  Гомонай Е.В., Gomonay O.

Вперше на основі загальних принципів магнітної динаміки та законів збереження доведена можливість передачі спінового крутильного моменту антиферомагнітним матеріалам. Розраховано спектри спінових збуджень та амплітудно-частотні характеристики різних магнітих систем зі складною структурою в присутності спін-поляризованого струму. Показано, що індукований спін-поляризованим струмом рух магнітних моментів призводить до виникнення макроскопічної намагніченості АФМ прошарку. Запропоновано метод вимірювання ефектів спін-поляризованого струму в АФМ матеріалах за допомогою ефекту магнітоопору, який виникає за рахунок динамічної макроскопічної намагніченості.

Вперше здійснено узагальнення теорії Браунівського руху АФМ вектора для АФМ наночастинки і отримані кінетичні рівняння для опису динаміки колінеарного антиферомагнетика в присутності шумів, розроблено методи його розв’язку врізних режимах: докритичному (поблизу положення рівноваги) та  надкритичному (в околі режиму генерації). Розроблено теорію для опису магнітної динаміки антиферомагнітних текстур в присутності струму високої густини і на її основі досліджено можливість керування рухом доменної стінки за допомогою електричного струму. Досліджено динаміку наноелектромеханічної системи з антиферомагнітним прошарком в присутності спін-поляризованого струму. Передбачено спін-діодний ефект, який полягає у випрямленні змінного струму за рахунок коливань магнітоопору, обумовлених спін-поляризованим струмом. Досліджено поведінку магнітної структури аморфних дротів під дією змінного струму, зовнішнього магнітного поля та механічних напруг.  Виявлено фізичний механізм, що відповідає за спостережувальне зміщення величини поля стрибка магнітоопору під дією зовнішніх механічних напруг.

Вперше побудовано модель для опису ефектів форми в АФМ i досліджено ефекти форми в синтетичних структурах з АФМ прошарками, зокрема в мультифероїках двох типів: АФМ/фероелектрик і АФМ/феромагнетик. На основі розвинутих моделей розроблено метод оптимального керування (швидкого перемикання) станами в такому мультифероїку за допомогою комбінації електричного і магнітного полів, що дозволяє використовувати такі системи в якості елементів пам’яті.

За результатами роботи зроблено огляд сучасного стану спінтроники з використанням антиферомагнітних матеріалів. Отримані результати можуть бути використані при розробці принципово нових елементів пам’яті, які працюють в Терагерцовому (сучасні -- в Гігагерцовому) діапазоні частот, і мають більшу (порівняно з феромагнітними аналогами) швидкодію та менше енергоспоживання.

(рус).

Впервые на основе общих принципов магнитной динамики и законов сохранения доказана возможность передачи спинового крутящего момента антиферромагнитным материалам. Рассчитано спектры спиновых возбуждений и амплитудно - частотные характеристики различных магнитах систем со сложной структурой в присутствии спин - поляризованного тока. Показано , что индуцированный спин - поляризованным током движение магнитных моментов приводит к возникновению макроскопической намагниченности АФМ слоя. Предложен метод измерения эффектов спин - поляризованного тока в АФМ материалах с помощью эффекта магнитосопротивления , который возникает за счет динамической макроскопической намагниченности .

Впервые осуществлено обобщение теории Брауновский движения АФМ вектора для АФМ наночастицы и полученные кинетические уравнения для описания динамики коллинеарных антиферромагнетика в присутствии шумов , разработаны методы его решения в различных режимах: докритическом ( вблизи положения равновесия) и сверхкритическом ( в окрестности режима генерации ) . Разработана теория для описания магнитной динамики антиферромагнитных текстур в присутствии тока высокой плотности и на ее основе исследована возможность управления движением доменной стенки с помощью электрического тока. Исследована динамика наноэлектромеханические системы с антиферромагнитным прослойкой в присутствии спин - поляризованного тока. Предусмотрено спин - диодный эффект , который заключается в выпрямлении переменного тока за счет колебаний магнитосопротивления , обусловленных спин - поляризованным током. Исследовано поведение магнитной структуры аморфных проводов под действием переменного тока , внешнего магнитного поля и механических напряжений. Выявлено физический механизм , отвечающий за наблюдательный смещение величины поля скачка магнитосопротивления под действием внешних механических напряжений.

Впервые построена модель для описания эффектов формы в АФМ i исследованы эффекты формы в синтетических структурах с АФМ слоями , в частности в мультифероиках двух типов: АФМ / фероелектрик и АФМ / ферромагнетик . На основе развитых моделей разработан метод оптимального управления ( быстрого переключения ) состояниями в таком мультифероику с помощью комбинации электрического и магнитного полей, что позволяет использовать такие системы в качестве элементов памяти. По результатам работы сделан обзор современного состояния спинтроникы с использованием антиферромагнитных материалов . Полученные результаты могут быть использованы при разработке принципиально новых элементов памяти , которые работают в терагерцового (современные - в гигагерцовый) диапазоне частот , и имеют большую (по сравнению с ферромагнитными аналогами) быстродействие и меньшее энергопотребление.

(eng)

﻿Starting from general principles of magnetic dynamics and laws of conservation we demonstrated  a possibility of spin torque transfer in antiferromagnetic materials. We calculated  the spectra and amplitude-frequency characteristics of spin excitations for different types of magnetic systems with complex structure in presence of spin – polarized current. It is shown that spin-polarized current  induces motion of magnetic moments and appearance of macroscopic magnetization of an AFM layer. We propose new method of measurement of spintronic effects in AFM materials with help of effect of magnetoresistance which arises due to dynamic macroscopic magnetization.

We generalized the Brownian theory for the motion of AFM-vector in AFM nanoparticle and derived the kinetic equations for the description of magnetic dynamics for collinear antiferromagnet in the presence of noise. We also developed the methods for its solution in different regimes: precritical (close to equilibrium) and supercritical (in the vicinity stationary rotation). We developed the theory for description of magnetic dynamics of antiferromagnetic textures in the presence of high density current and demonstrated the possibility to control the domain-wall motion with the help of electric current. Dynamics of nanoelectromechanical system with an antiferromagnetic layer in the oresence of spin-polarized current was also studied. We predicted the spin-diode effect in antiferromagnetic systems which consists in rectification of alternating current at the expense of current-induced magnetoresistance oscillations. We studied the current-induced behavior of the magnetic structure in the amorphous wires in the presence of the external magnetic field, and mechanical stresses and revealed underlying physical mechanism responsible for a jump of magnetoresistance under external mechanical stresses.

We developed a model that describes shape effects in antiferromagnetic nanoparticles  and synthetic multiferroics, in particular, in two types of multiferroics: antiferromagnet/ ferroelectric and antiferromagnet/ferromagnetic. The method of optimal control (fast switch) with the help of the combination of electric field and magnetic field is developed. This method opens a way to use such systems as memory elements.

We reviewed the current state of the field of spintronics based on the use of anti-ferromagnetic materials. The results obtained could be used for engineering  of principally memory elements with higher  (in comparison to ferromagnetic analogues) processing frequency and lower energy consumption.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (заявка на патент, патент, свідоцтво на авторське право) –немає

- Порівняння зі світовими аналогами. Робота відповідає світовому рівню, всі результати роботи оригінальні і опубліковані в журналах з високим імпакт-фактором.

- Економічна привабливість для просування на ринок (вартість реалізації проекту, терміни впровадження та окупності, показники). Робота носить фундаментальний характер.

- Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації). Сфера застосування: освіта (фізичні та фізико-технічні спеціальності вузів), наука (інститути фізичного та фізико-технічного профілю, зокрема, Інститут фізики НАН України, Інститут металофізики НАН України. Інститут магнетизму НАН України, Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова, тощо).

- Стан готовності розробки (лабораторний або промисловий зразок, технічна документація, бізнес-план, готова до впровадження).

- Існуючі результати впровадження.

- Назва підрозділу, телефон, e-mail. НТУУ “КПІ” ФТІ, (044)406-83-55

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання: (монографії, підручники, посібники, наукові статті, дисертації, інші публікації).

О.В. Гомонай. В.М, Локтєв. Спинтроника антиферромагнитных систем (огляд). Физика низких температур. – 2014. – v.40. –P.p.22-47.[Scopus, IF=0.821]

- H. Gomonay, S. Kondovych and V. Loktev Shape-induced anisotropy in antiferromagnetic nanoparticles. JMMM. – 2014. – v.354. –P.p. 125–135. [Scopus, IF=1.537],  аспірант

- H. V. Gomonay, V.M. Loktev. Peculiarities of  stochastic motion in antiferromagnetic nanoparticles. Eur.  Phys. J. Special Topics, 2013. – v.216. – P.117-125. [Scopus, IF=1.796]

- V.V. Popov,  H. V. Gomonay, V.N. Berzhansky , F. Qin. Stress-induced magnetic hysteresis in amorphous microwires probed by microwave giant magnetoimpedance measurements. Journal of Applied Physics, -- 2013. – v.113, N 17. – P.17A326. [Scopus, IF= 2.210]

- С.В. Кондович, О.В. Гомонай, В.М. Локтєв. Магнітна динаміка мультифероїка з антиферомагнітним прошарком . Укр. фіз. журн. –  2013. – Т.58, №6. – С. 588-597 [DOAJ, Intute], аспірант

- Кондович С. В. Параметричний резонанс в антиферомагнітній наночастинці.  Доповіді Національної академії наук України. – 2013. -- №11. – C. 588-597. аспірант

- О.В. Гомонай. Особенности формирования равновесной доменной структуры в многослойных системах. Доповіді Національної академії наук України. – 2013. -- №10. – C.89-96

- H. V. Gomonay, V.M. Loktev. Spin torque antiferromagnetic nanooscillator in the presence of the magnetic noise. Condensed Matter Physics, 2012, Vol. 15, No 4, 43703: 1–9 [Scopus, IF=0.757]

- H. V. Gomonay, S. Kondovych, V.M. Loktev. Magnetoelastic coupling and possibility of spintronic electromagnetomechanical effects. Low Temp. Phys - 2012. – v.38, №7. – P.633(6). [Scopus, IF=0.821], аспірант

- H. V. Gomonay, R. Kunitsyn, V.M. Loktev. Symmetry and the macroscopic dynamics of antiferromagnetic materials in the presence of spin-polarized current. Phys. Rev. B – 2012. –v.85. – P.134446(10). [Scopus, IF=3.767], студент

- A. Semenov, F. Töppel, D. Yu. Vasylyev, H. V. Gomonay, and W. Vogel. Homodyne detection for atmosphere channels. Phys. Rev. A – 2012. – v.85. – P.013826(8). [Scopus, IF=3.042]

- В.В.Попов, Е.В. Гомонай,  В.Н.Бержанский. Влияние упругих напряжений на сверхвысокочастотный магнитный импеданс аморфных магнитных микропроводов. ПЖТФ. – 2012. – v.38., N15 –P.67-73. [Scopus, IF=0.821]

- С. В. Кондович, О. В. Гомонай «Індуковані напругою процеси перемикання у синтетичному мультифероїку з антиферомагнітним упорядкуванням» // Вісник Львів. Ун-ту. Серія фізична. – 2012. – Т. 47.  – С. 159-170. аспірант

- H. V. Gomonay, I. G. Korniienko, V.M. Loktev. On the theory of stress-magnetic field phase diagram of the finite size multiferroics: competition between ferro- and antiferromagnetic domains. Ukr. J. Phys.– 2011. -- 56, №7. – P. 659-668. [DOAJ, Intute], аспірант

- H. V. Gomonay, I. G. Korniienko, V.M. Loktev. Theory of magnetization in multiferroics: Competition between ferromagnetic and antiferromagnetic domains. Phys. Rev. B – 2011. –v.83. – P.054424. [Scopus, IF=3.767]

- Попов В.В., Гомонай Е.В., Бержанский В.Н., Бойко В.А.Изменение механизма перемагничивания торсионно напряженного аморфного микропровода под действием постоянного тока. Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Физико-математические науки". – 2011. –т. 24 (63), № 2.. –С. 141-152.

- H.V. Gomonay, V.M. Loktev. Hydrodynamic theory of coupled current and magnetization dynamics in  spin-textured antiferromagnets.  E-print arxiv, 1305.6734(http://arxiv.org/abs/1305.6734)

- Фото / схема, слайди презентації розробки в електронному вигляді (рекламного характеру). Якщо фото надається окремим файлом, бажано використовувати JPEG формат.