Розробка високопотужного гібридного джерела живлення на основі батарей суперконденсаторів та акумуляторів для екологічних транспортних засобів

Разработка высокомощного гибридного источника питания на основе батарей суперконденсаторов и аккумуляторов для экологических  транспортных средств

Development of high-power hybrid power supply on the basis of batteries of supercapacitors and accumulators for ecological vehicles

- Номер державної реєстрації 0111U000773, номер реєстрації в університеті 2470-п.

- Науковий керівник – к.х.н. с.н.с. Ізотов В. Ю., Изотов В.Ю., Izotov Volodymyr. Yu.

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Наукова новизна розробки полягає в тому, що вперше узагальнено та систематизовано теоретичні та експериментальні данні досліджень балансу енергій у тяговому та рекуперативному режимах роботи автономних електротранспортних засобів. Доведено, що використання гібридного джерела живлення, що включає блок суперконденсаторів та акумуляторну батарею подовжує строк служби акумуляторів в два – три рази. Проаналізовано роботу блоку суперконденсаторів в тяговому та рекупераційному режимах. Встановлено механізм, що призводить до розбалансування одиничних елементів по напрузі всередині блоку суперконденсаторів. Доведено, що збалансований заряд блоку суперконденсаторів, особливо при його роботі в режимі рекуперації, неможливо проводити без додаткової електронної системи, яка буде забезпечувати однакову різницю потенціалів на елементах в середині блоку при його експлуатації.

В практичному плані − розроблено високоефективну електронну систему зарядки та рекуперації енергії для гібридного джерела живлення. Проаналізовані різні підходи до конструктивного оформлення гібридного джерела живлення. Встановлено, що погіршення питомих енергетичних характеристик відбувається за рахунок комутуючих систем всередині гібридного джерела живлення. В кращих світових аналогах вага комутуючих систем сягає вазі активних елементів гібридного джерела живлення. Розроблені рекомендації з конструктивного оформлення універсальних гібридних джерел живлення, що зменшують внесок комутуючих систем всередині гібридного джерела та покращують його питомі енергетичні характеристики. Розроблений високопотужний блок суперконденсаторів для гібридного джерела живлення, що не поступається за своїми питомими характеристиками кращім світовим аналогам.

(рос.)

Научная новизна разработки заключается в том, что впервые обобщенны и систематизированы теоретические и экспериментальные данные исследований баланса энергий в тяговом и рекуперативном режимах работы автономных электротранспортных средств. Доказано, что использование гибридного источника питания, которое включает блок суперконденсаторов и аккумуляторную батарею продлевает срок службы аккумуляторов в два, - три раза. Проанализирована работа блока суперконденсаторов в тяговом и рекуперационном режимах. Установлен механизм, который приводит к разбалансированию единичных элементов по напряжению внутри блока суперконденсаторов. Доказано, что сбалансированный заряд блока суперконденсаторов, особенно при его работе в режиме рекуперации, невозможно проводить без дополнительной электронной системы, которая будет обеспечивать одинаковую разницу потенциалов на элементах в середине блока при его эксплуатации.

В практическом плане − разработана высокоэффективная электронная система зарядки и рекуперации энергии для гибридного источника питания. Проанализированные разные подходы к конструктивному оформлению гибридного источника питания. Установлено, что ухудшение удельных энергетических характеристик происходит за счет коммутирующих систем внутри гибридного источника питания. В лучших мировых аналогах вес коммутирующих систем достигает весу активных элементов гибридного источника питания. Разработанные рекомендации из конструктивного оформления универсальных гибридных источников питания, которые уменьшают взнос коммутирующих систем внутри гибридного источника и улучшают его удельные энергетические характеристики. Разработанный высокомощный блок суперконденсаторов для гибридного источника питания, которое не уступает по своим удельным характеристикам лучшим мировым аналогам.

(англ.)

The scientific novelty of development consists in that first in a theoretical plan  generalized and the theoretical are systematized and experimental data of researches of balance of energies in the hauling and рекуперативному modes of operations of autonomous electro-transport facilities. It is well-proven that the use of hybrid source of feed which includes the block of supercondensers and storage battery prolongs tenure of employment of accumulators in two - three times. Work of block of supercondensers is analysed in hauling and recuperation modes. A mechanism which results in deregulation of single elements on tension into the block of supercondensers is set. It is well-proven that the balanced charge of block of supercondensers, especially during his work in the mode of recuperation, it is impossible to conduct without the additional electronic system which will provide the identical difference of potentials on elements in a middle a block during his exploitation.

In the practical plan of − the high-efficiency electronic system of charging and recuperation of energy is worked out for the hybrid source of feed. The analysed different going is near structural registration of hybrid source of feed. It is set that worsening of specific power descriptions takes place due to the switching systems into the hybrid source of feed. In better world analogues weight of the switching systems arrives at to weight of active elements of hybrid source of feed. The worked out recommendations are from structural registration of universal hybrid sources of feed, which diminish payment of the switching systems into a hybrid source and improve it specific power description. The worked out high-power block of supercondensers is for the hybrid source of feed which does not yield on the specific descriptions the best to the world analogues.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності - немає .

- Порівняння зі світовими аналогами.

На рівні кращих світових аналогів про що свідчить наведена нижче таблиця одиничних суперконденсаторів

Table I. Summary of the performance characteristics of ultracapacitor devices.

| Device | V rated | C (F) | R (mO) | RC (s) | Whkg-1 | Wkg-1 (95%) | Wkg-1 match. imped. | Wgt. (kg) | Vol. (L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maxwell | 2,7 | 2885 | 0,375 | 1,08 | 4,2 | 994 | 8836 | 0,55 | 0,414 |
| Maxwell | 2,7 | 605 | 0,90 | 0,55 | 2,35 | 1139 | 9597 | 0,20 | 0,211 |
| КПИ | 2,7 | 450 | 1,4 | 0,58 | 5,89 | 2574 | 24595 | 0,057 | 0,045 |
| Ness | 2,7 | 1800 | 0,55 | 1,00 | 3,6 | 975 | 8674 | 0,38 | 0,277 |
| Ness | 2,7 | 3640 | 0,30 | 1,10 | 4,2 | 928 | 8010 | 0,65 | 0,514 |
| Ness (cel) | 2,7 | 3160 | 0,4 | 1,26 | 4,4 | 982 | 8728 | 0,522 | 0,38 |
| Asahi Glass (propylene carbonate) | 2,7 | 1375 | 2,5 | 3,4 | 4,9 | 390 | 3471 | 0,210 | 0,151 |
| Panasonic (propylene carbonate) | 2,5 | 1200 | 1,0 | 1,2 | 2,3 | 514 | 4596 | 0,34 | 0,245 |
| EPCOS | 2,7 | 3400 | 0,45 | 1,5 | 4,3 | 760 | 6750 | 0,60 | 0,48 |
| LS Cable | 2,8 | 3200 | 0,25 | 0,8 | 3,7 | 1400 | 12400 | 0,63 | 0,47 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| BatScap | 2,7 | 2680 | 0,20 | 0,54 | 4,2 | 2050 | 18225 | 0,50 | 0,572 |
| Power Sys. (activated carbon, propylene carbonate) | 2,7 | 1350 | 1,5 | 2,0 | 4,9 | 650 | 5785 | 0,21 | 0,151 |
| Power Sys. (graphitic carbon, propylene carbonate) | 3,3 | 1800 | 3,0 | 5,4 | 8,0 | 486 | 4320 | 0,21 | 0,15 |
| Power Sys. (graphitic carbon, propylene carbonate) | 3,3 | 1500 | 1,7 | 2,5 | 6,0 | 776 | 6903 | 0,23 | 0,15 |
| Fuji Heavy Industryhybrid (AC/graphitic Carbon) | 3,8 | 1800 | 1,5 | 2,6 | 9,2 | 1025 | 10375 | 0,232 | 0,143 |
| JSR Micro (AC/graphitic carbon | 3,8 | 1000 | 4 | 4 | 11,2 | 900 | 7987 | 0,113 | 0,078 |
| JSR Micro (AC/graphitic carbon | 3,8 | 2000 | 19 | 3,8 | 12,1 | 1038 | 9223 | 0,206 | 0,132 |

Andrew Burke. Review. Ultracapacitor technologies and application in hybrid and electric vehicles// Int. J. Energy Res. – 2010. – V. 34. – P.133–151

- Економічна привабливість для просування на ринок

Вартість реалізації проекту –  близько 3 млн грн, терміни впровадження – не менш 3 роки, окупності  - 5 років,  собівартість  суперконденсатора – 12 грн/Дж.

- Потенційні користувачі  -  Автомобільні заводи.

- Стан готовності розробки:  виготовлено лабораторний зразок блоку  суперконденсаторів ємністю 4 Ф та робочою напругою 75 В.

- Існуючі результати впровадження  -   акт впровадження на  «Техвоєнсервіс».

- Кафедра фізичної хімії, 406-83-89, e-mail: vizotov@ bigmir.net

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання : (монографії, підручники, посібники, наукові статті, дисертації, інші публікації).

1. Ізотов В.Ю., Громадський Д. Г., Рудницька А. А. Дослідження роботи суперконденсатора в рамках дволанкової RC-моделі // Технічна електродинаміка. - 2011. - Т.2.-  C. 70-75.

2. Ізотов В.Ю., Громадський Д.Г., Рудницька А.А., Кольцов І.В. Особливості саморозряду суперконденсаторів на основі пористих вугільних матеріалів та органічного електроліту // Відновлювальна енергетика. – 2011, N2 (25). – C. 5  – 10.

3. Ізотов В.Ю. Залежність інтегральної ємності конденсаторів подвійного електричного шару від потенціалу// Наукові вісті НТУУ „КПІ”.- 2011, №3 (71). – C. 119 – 122

4. Изотов В.Ю., Громадский Д.Г., Рудницкая А.А., Кольцов И.В., Епифанцев К.К. Механизм саморазряда конденсаторов двойного электрического слоя на основе органических электролитов// Вопросы химии и химической технологи. – 2011, №4 (1).-С.211 – 213.

5. Гавриков Д.С. Нетрадиционный метод измерения параметров суперконденсаторов // Збірник статей. Частина 1. IV Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2011», 2011, Київ, Україна. – С.85 – 90

6. Кольцов И.В. Зависимость тока саморазряда суперконденсатора от толщины поляризационной составляющей его электродов // Тези доповідей V Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології», 2011, Дніпропетровськ, Україна. – С.125

7. Епифанцев К.К.  Влияние токов заряда на емкость суперконденсатора //Тези доповідей V Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології», 2011, Дніпропетровськ, Україна. – С.122

8. Гавриков Д.С. Межэлементное балансирующее устройство для батарей суперконденсаторов// Збірник статей V Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2012», 2012, Київ,  Україна. − С.175-178/

9. Рудницька А.А., Кольцов І.В., Єпіфанцев К.К. Залежність ємності суперконденсаторів на основі ацетонітрилу від температури // Тези доповідей VI Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології», 2012, Київ, Україна. – С. 96.

10. D. Gromadsky, S. Chernukhin, S. Zelinsky,  Y. Maletin, N. Stryzhakova, S. Tychina, O. Gozhenko, D. Drobny. YUNASKO ultracapacitors: 3 ways to reduce the cost // Proceeding of the Advanced Automotive Battery Conference Europe.  2012, Mainz, Germany.  P. 331 - 338.

11. Gromadskiy, S. Zelinskiy, S. Tychina, Y. Maletin, N. Stryzhakova, O. Gozhenko, D. Drobny. Nanoporous carbon materials and their use in ultracapacitors // Proceedings of the Advanced Materials for Extreme Environment.  2012, Kyiv, Ukraine. P. 38/

12. D Gromadsky, O. Gozhenko, D. Drobny, Y. Maletin, N. Stryzhakova, S. Zelinsky, S. Tychina. Can the Best Performance and Improved Design Open the Door to EDLC Market // Proceedings of the 22nd International Seminar on Double Layer Capacitors and Hybrid Energy Storage Devices. 2012, Deerfield Beach, FL, USA. P. 76 – 81/

13. Громадський Д.Г. Високопотужні суперконденсатори на основі пористих вуглецевих матеріалів з оптимізованими електродними складовими: Дис. канд. техн. наук. – Київ, Захист відбудеться у січні 2013 року. – 148 с.