Розробка рівнорозвинених поверхонь теплообміну для регенераторів теплоти ГТУ газотранспортних систем і дослідження їх теплоаеродинамічних характеристик.

Разработка равноразвитых поверхностей теплообмена для регенераторов теплоты ГТУ газотранспортных систем и исследование их теплоаэродинамических характеристик.

Development equalincreased heat transfer surfaces for gas turbine regenerators of gas transport systems and research their heat-aerodynamics characteristics.

- Номер державної реєстрації: № 0112U000935 ,  НТУУ «КПІ» - 2538-п.

2. Науковий керівник: ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович, Заслужений діяч науки і техніки  України,  доктор технічних наук( професор, зав( кафедрою АЕС та ІТФ, декан ТЕФ.

Научный руководитель: ПИСЬМЕННЫЙ Евгений Николаевич, Заслуженный деятель науки и техники  Украины, доктор технических наук( професcор, зав( кафедрой АЭС та ИТФ, декан ТЭФ.

Scientific advisor: Pis’mennyi Ye. N. Honored worker of science and technology of Ukraine, doctor of technical science, professor, head of NPP and ETP chair, dean of HPEF.

3. Суть розробки, основні результати:

(укр.)

Газотурбінні установки (ГТУ) є домінуючим типом приводу газотранспортної системи України. Проте велика частина з них морально і фізично застаріла, що приводить до надмірних витрат газу на власні потреби, які в 2010 році склали 4,9 млрд. м3. Для поліпшення роботи ГТУ найменш витратним є застосування повітронагрівачів (регенераторів) для утилізації теплоти відпрацьованих в турбіні газів. В той же час регенератори при сьогоднішньому рівні їх використання є громіздкими і металоємними, часто мають низьку експлуатаційну надійність. Тому створення нових ГТУ з високими техніко-економічними показниками і модернізація існуючих неможливо без використання в їх конструкціях надійних і ефективних поверхонь теплообміну. Таким вимогам відповідають розроблені нові поверхні – гвинтоподібні труби з рівнорозвиненою поверхнею.

В межах пропонуємої науково-дослідної роботи розроблені та виготовлені лабораторні макети трьохзахідних гвинтоподібних труб з рівнорозвиненою поверхнею з різними геометричними характеристиками за допомогою відносно дешевої технології трьохроликового обкочування тонкостінної круглої труби.

Проведені дослідження твердості стінки труби та її товщини після деформації. Результати експериментів показали, що найбільші інтенсивності напружень та деформацій досягалися біля округлених кромок ролика, гвинтове руйнування труби з’являлося в області найбільшої глибини канавки (h ( 5 мм) при максимальній деформації к ( 0,6.

Досліджена структура течії у вигляді ліній току на поверхні труб. Результати з візуалізації течії показали існування тривимірних відривних зон та вихрових структур, які є ефективним засобом додаткового породження турбулентності у примежовому шарі та потоці в цілому, що сприяє інтенсифікації тепловіддачі.

Експериментальні дослідження конвективного теплообміну та аеродинамічного опору досліджених пакетів гвинтоподібних труб свідчать, що інтенсивність теплообміну залежить від геометрії труб та крокових характеристик пакету. В залежності від режимних параметрів вона на 10-30% вища ніж для аналогічних за компонуванням гладких круглих труб.

За результатами експериментальних досліджень отримані методики розрахунків теплообміну і аеродинамічного опору пакетів (поверхонь) з гвинтоподібних труб. Створені методики базуються на емпіричних узагальнених залежностях для розрахунків коефіцієнтів тепловіддачі і втрат тиску зовнішнього та внутрішнього теплоносіїв для теплообмінних апаратів типу „газ-газ”. Розроблені рекомендації із технології виготовлення трьохзахідних гвинтоподібних труб трьохроликовим обкочуванням тонкостінних гладких круглих труб. Створено установку для  виготовлення трьохзахідних гвинтоподібних труб з рывнорозвиненою поверхнею.

Результати теплоаеродинамічних розрахунків показали, що поверхня з гвинтоподібних труб дозволяє підвищити компактність теплообмінного апарату на (30-40) %, тобто відповідно зменшити його габаритні розміри і масу.

(рос.)

Газотурбинные установки (ГТУ) являются доминирующим типом привода газотранспортной системы Украины. Однако большая часть из них морально и физически устарела, что приводит к чрезмерным затратам газа на собственные нужды, которые в 2010 году составили 4,9 млрд. м3. Для улучшения работы ГТУ наименее затратным является применение воздухонагревателей (регенераторов) для утилизации теплоты отработавших в турбине газов В то же время регенераторы при сегодняшнем уровне их использования являются громоздкими и металлоемкими, часто имеют низкую эксплуатационную надежность. Поэтому создание новых ГТУ с высокими технико-экономическими показателями и модернизация существующих невозможно без использования в их конструкциях надежных и эффективных поверхностей теплообмена. Таким требованиям отвечают разработанные новые поверхности - винтовые трубы с равноразвитой поверхностью.

В рамках предлагаемой научно-исследовательской работы разработаны и изготовлены лабораторные макеты трехзаходных винтовых труб с равноразвитой поверхностью с различными геометрическими характеристиками с помощью относительно дешевой технологии трехроликового обкатывания тонкостенной круглой трубы.

Проведены исследования твердости стенки трубы и ее толщины после деформации. Результаты экспериментов показали, что наибольшие интенсивности напряжений и деформаций достигались у скругленных кромок ролика, винтовое разрушение трубы появлялись в области наибольшей глубины канавки (h ( 5 мм) при максимальной деформации к ( 0,6.

Исследована структура течения в виде линий тока на поверхности труб. Результаты по визуализации течения показали существование трехмерных отрывных зон и вихревых структур, которые являются эффективным средством дополнительного порождения турбулентности в пограничном слое и потоке в целом, что благоприятно влияет на интенсификацию теплоотдачи.

Экспериментальные исследования конвективного теплообмена и аэродинамического сопротивления исследованных пакетов винтовых труб свидетельствуют, что интенсивность теплообмена зависит от геометрии труб и шаговых характеристик пакета. В зависимости от режимных параметров она на 10-30 % выше, чем для аналогичных по компоновке гладких круглых труб. По результатам экспериментальных исследований получены методики расчетов теплообмена и аэродинамического сопротивления поверхностей винтовых труб. Созданные методики базируются на эмпирических обобщенных зависимостях для расчетов коэффициентов теплоотдачи и потерь давления внешнего и внутреннего теплоносителей для теплообменных аппаратов типа "газ–газ". Разработаны рекомендации по технологии изготовления трехзаходных винтовых труб трехроликовым обкатыванием тонкостенных гладких круглых труб. Создана установка для изготовления трех заходных винтообразных труб с равноразвитой поверхностью.

Результаты теплоаэродинамических расчетов показали, что поверхность из винтовых труб позволяет повысить компактность теплообменного аппарата на (30-40) %, то есть соответственно уменьшить его габаритные размеры и массу.

(англ.)

Gas turbine unit ( GTU) is the dominant type of drive gas transportation system of Ukraine. However, most of them morally and physically obsolete, leading to a waste of gas for its own needs, which in 2010 amounted to 4.9 billion m3. To improve gas turbine is to use the least expensive stoves (regenerator) for utilization of heat in the turbine exhaust gases at the same time regenerators at current levels of use are bulky often have low operational reliability. The creation of new turbine with high technical and economic parameters or modernizing impossible without the use of their designs reliable and efficient heat transfer surfaces. Such requirements are met by developed new surface - helical tube equal the developed surface.

Within the offered research designed and manufactured laboratory models of helical-shaped tubes knurled by three rollers with the developed surface surface with different geometrical characteristics by using relatively cheap technology.

Studies of hardness and its tube wall thickness after deformation. The experimental results showed that the greatest intensity of stress and strain achieved by the rounded edges of the roller tube screw fracture appears in the greatest depth of the groove (h ( 5 мм) at maximum deformation к ( 0,6.

The structure in the form of flow lines flow on the surface of tubes. The results of flow visualization revealed the existence of three-dimensional vouchers zones and vortex structures that are effective in generating additional turbulence in the boundary layer and the flow as a whole.

Experimental study of convective heat transfer and aerodynamic resistance of the investigated package helical tubes suggest that the intensity of the heat tube depends on the geometry and characteristics of stepper package. Depending on the operating conditions is 10-30 % higher than for similar in layout smooth round tubes.

According to experimental results obtained by calculation methodology and aerodynamic resistance to heat transfer surfaces helical tubes. A methodology based on generalized empirical dependences for calculation of heat transfer coefficients and pressure losses external and internal coolant for heat exchangers such as "gas-gas". Proposed guidelines on technology of spiral tubes knurled by three rollers thin smooth round tubes.

Results teploaerodynamichnyh calculations showed that the surface of the helical tube can increase the compactness of the heat exchanger by (30-40) %, which reduce the overall size and weight.

4. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:

- патенти

1. Патент на корисну модель №67783. Теплообмінна труба / Письменний Є.М., Терех О.М., Руденко О.І., Ніщик О.П., Баранюк О.В. 12.03.2012. Бюл. №5.

- заявки на патент:

1. Маковей В. О., Бородій Ю. П., Кліско А.В., Проценко П. Ю.Штамп для формування канавок на трубі № U 201301239.

5. Порівняння зі світовими аналогами.

Гвинтоподібні теплообмінні труби з рівнорозвиненою поверхнею, що пропонуються, не мають аналогів у світі, так як в їх конструкціях запропоновано одночасне суттєве збільшення як зовнішньої, так і внутрішньої  поверхонь теплообміну (в 1,15-1,4 рази). Такі труби мають невеликі кроки між впадинами та виступами (8-12 мм) і збільшені висоти впадин чи виступів (4-5 мм). Завдяки гвинтоподібним виступам\впадинам, які послідовно чергуються з заданою висотою\глибиною та кроком, вони спричиняють додаткову турбулізацію примежового шару. За рахунок закрутки внутрішнього та зовнішнього потоків і різкої зміни швидкості потоку при омиванні поверхні відбувається одночасне збільшення інтенсивності внутрішнього і зовнішнього теплообміну в залежності від геометричних характеристик труб та кроків між ними у 1,5-2,5 та 1,1-1,3 рази відповідно. За рахунок цього коефіцієнт теплопередавання збільшується на 25-70% в порівнянні з трубами круглого перерізу. Збільшення поверхні таких труб додатково збільшує на (9-30)% тепловий потік з одиниці довжини в порівнянні з аналогами пропонуємих труб для теплообмінників вузького застосування (США, Китай, Росія). За конструкцією труби-аналоги не мають такого суттєвого розвитку поверхні теплообміну (висота виступів-впадин у них не перевищує 1-2 мм), а величина розвинення теплообмінної площини досягає 5-7%. Тому загальне тепловідведення з одиниці довжини нових гвинтоподібних труб, розроблених в НТУУ „КПІ” більше в 1,1-1,3 рази в порівнянні з існуючими аналогами.

6. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.

Запропоновані нові типи рівнорозвинених гвинтоподібних труб та рекомендації з їх виготовлення. Такі труби на відміну від існуючих аналогів дають можливість знизити матеріалоємність теплообмінного апарату на 30...40% та збільшити його компактність. Розроблена теплообмінна поверхня із зазначених гвинтоподібних труб має поліпшену теплову ефективність та в 1,45-2,5 рази більшу інтенсивність тепловіддачі в порівнянні з поверхнею з круглих гладких труб.

На основі створених нових методик теплоаеродинамічного розрахунку теплообмінної поверхні, яка виготовлена з пакету гвинтоподібних труб, показано, що поверхня з гвинтоподібних труб дозволяє підвищити компактність теплообмінного апарату на (30-40) %, тобто зменшити його габаритні розміри і масу. Очікувана орієнтовна вартість гвинтоподібних труб з рівнорозвиненою поверхнею за умови їх масового випуску може бути на (25-30)% більше ніж гладких круглих труб і складати (125-130) грн/кг (для гладких труб (100-110) грн/кг). Але за рахунок інтенсифікації внутрішнього та зовнішнього теплообміну та збільшення площі поверхні труб загальна довжина труб регенератора зменшується на (30-40)%. Через це вартість усіх труб регенератора-повітронагрівача (тепловою потужністю 25,5 МВт), який виготовлений з гвинтоподібних труб з рівнорозвиненою поверхнею буде менше, ніж вартість труб регенератора, який виготовлений з круглих гладких труб: для гвинтоподібних труб з параметрами t = 12 мм, h = 5 мм менше на 1,7 млн. грн., для труб з параметрами  t = 8 мм, h = 3 мм менше на 0,4 млн.грн.

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації).

Користувачами результатів роботи можуть бути проектні організації і промислові підприємства, що розробляють нові та удосконалюють існуючі компактні теплообмінні апарати.

Імовірні замовники результатів роботи:

- галузі: хімічне машинобудування, теплоенергетика, нафтопереробка;

- підприємства: Укрнафтогаз, ПАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» (м. Суми), ТОВ „СПКТБ” „ЕНЕРГОМАШПРОЕКТ” (м.Київ), ЗАО НПВП „Турбокон” (м. Калуга, Росія), ПАТ „Факел”  (м. Фастів), ДП НВКГ «Зоря - Машпроект» (м. Миколаїв), ВНІПІТрансгаз;

8.  Стан готовності розробки.

На сьогодні створена науково-технологічна база для розробки перспективних високоефективних рекуперативних повітронагрівачів-регенераторів, безконтактних нагрівачів паливного газу для ГТУ газотранспортних систем, але для виготовлення профільованих гвинтоподібних труб з рівнорозвиненою поверхнею необхідно розробити і виготовити експериментально-промислову лінію для  виробництва таких труб довжиною більше 2 метрів.

Стан готовності розробки у вигляді експериментального лабораторного макету-зразка.

9.  Існуючі результати впровадження:

Результати та висновки роботи використані і впроваджені у КБ ПАТ „Факел” м. Фастів в якості методики теплового і аеродинамічного розрахунку теплообмінних апаратів зі складнопрофільованими поверхнями нагрівання, яка дозволила розробити конструкторську документацію підігрівачів газу продуктивністтю 5, 10, 15, 30 та 50 тис.м3/год. Попередні теплоаеродинамічні розрахунки регенератора з рівнорозвинених труб гвинтоподібного типу показали, що використання таких труб замість гладких труб круглого перерізу, дозволяє підвищити компактність і знизити металоємність теплообмінного устаткування на 35...45 % при загальних втратах тиску не більше (3-4)%.

10. Назва підрозділу, телефон, e-mail:

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ"), теплоенергетичний факультет (ТЕФ), кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики (АЕС і ІТФ), робочий тел. факс: (044) 406-80-87, (044) 454-97-87, teram57@meta.ua

11. Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання:

- Pis’mennyi E.N. Ways for Improving the Tubular Heaters Used in Gas Turbine Units/ E.N. Pis’mennyi. // Thermal Engineering. – 2012. – Vol. 59. №6. – Р. 485-490.

- Письменный Е.Н. Пути совершенствования трубчастых воздухоподогревателей ГТУ  / Е.Н. Письменный// Теплоэнергетика. - 2012. - №6. – С.67-72.

- Письменний Є.М. Теплообмін пучків труб з рівнорозвиненою поверхнею/ Є.М. Письменний, В.А. Рогачов, О.М. Терех, В.І. Коньшин, Д.С. Омельчук// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №1/8 (61). – С. 29 –33.

- Рева С.А. Теплообмін малорядних пучків гвинтоподібних труб/С.А. Рева, В.А. Рогачов, О.М. Терех, О.В. Алфьорова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №3/8 (63). С. 54-56.

- Письменный Е.Н. Обобщение экспериментальных данных по теплообмену и аэродинамическому сопротивлению пакетов труб с винтовыми подогнутыми ребрами/ Е.Н. Письменный, А.М. Терех, А.И. Руденко, Ю.В. Фридрихсон// Промышленная теплотехника. – 2013. – Т.35. – №3. С. 5-12.

- Маковей В.О. Розрахунково-аналітичний аналіз напружено-деформованого стану труб при обкочуванні / Маковей В. О., Проценко П. Ю.// Вестник Национального технического университета “ХПИ”. – 2012. – №46(952). – С. 76 – 82.

- Маковей В.О. Моделювання зміцнення поверхні валів обкочуванням // Маковей В.О., Проценко П.Ю., Бородій Ю.П., Акімкін А.М.// Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. 2013. – №3 (36). – С.181-188.

- Маковей В.О. Особливості  профілювання одно- та трьохзахідних гвинтоподібних труб / Маковей В. О., Проценко П. Ю.// Вестник Национального технического университета “ХПИ”. – 2013. - №43(1016). – С.153-162.

- Рогачев В.А. CFD-моделирование теплогидравлических характеристик равноразвитых теплообменных поверхностей/ В.А. Рогачев, А.В. Баранюк, Ю.А. Хмелев, Ю.В. Фридрихсон, А.А. Кириченко// Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии” 2012. - №2(10). – С.26-32.

- Письменный Е.Н. Теплообмен и аэродинамика пакетов винтообразных труб с равноразвитой поверхностью/ Е.Н. Письменный, В.А. Рогачев, А.В. Баранюк, С.А. Рева, А.П. Панасюк// Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии. – 2013. - №1(12). – С.13-18.

- Письменний Є.М. Аеродинамічний опір шахових пучків гвинтоподібних труб/       Є.М. Письменний, С.А. Рева, О.М. Терех//Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №6/8 (66).

- Письменный Е.Н. CFD-моделирование теплогидравлических характеристик равноразвитых поверхностей теплообмена/ Е.Н. Письменный, А.В. Баранюк, Л.В. Пашинская//XIV Минский международный форум по тепло-и массообмену. 10-13 сентября 2012. Минск, Беларусь. Т.1. – Часть 1. – С248-252.

- Рогачев В.А. CFD-моделирование теплообмена и течения в круглых трубах с турбулизаторами/ В.А. Рогачев, А.В. Баранюк, А.А. Кириченко// XIV Минский международный форум по тепло-и массообмену. 10-13 сентября 2012. Минск, Беларусь. Т.1. – Часть 1. – С. 275-278.

- Письменный Е.Н. Интенсифицированные трубчатые поверхности нагрева для теплообменников типа газ-газ/ Е.Н. Письменный//XIV Минский международный форум по тепло-и массообмену. 10-13 сентября 2012. Минск, Беларусь. Т.2. – Часть 1. – С. 132-135.

- Вознюк М.М. Дослідження ефективності теплообмінника-конденсатора з гвинтоподібними трубами/ Вознюк М.М., Баранюк О.В. // Х міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрів, студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики 17-20 квітня 2012. –Київ, Україна. С.83.

- Кириченко О.А. CFD-моделювання теплообміну та гідродинаміки в трубах з інтесифікаторами/О.А. Кириченко, О.В. Баранюк// Х Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрів, студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики 17-20 квітня 2012.- Київ, Україна. С. 66.

- Омельчук Д.С. Нові типи низькотемпературних поверхонь нагрівання котла/ Д.С. Омельчук, В.А. Рогачов// ХІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрів, студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики 16-19 квітня 2013.- Київ, Україна. Т.1. – С. 68.

- Панасюк О.П. CFD – Моделювання теплообміну і гідродинаміки в теплообмінних секціях повітронагрівачів котельних установок/ О.П. Панасюк, О.В. Баранюк// ХІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”. Київ, Україна 16-19 квітня 2013 р. Т.1. – С.69.

- Проценко П.Ю. Технологія виготовлення гвинтоподібних стальних труб роликовим обкочуванням / П.Ю. Проценко, В.С. Мельник // Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта. – 2013. – Ч.1. – С. 80-82.

- Проценко П.Ю. Моделювання процесу гідроформування гвинтоподібних труб/ П.Ю. Проценко, В.С. Мельник // Загальноуніверситетська  науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, яка присвячена дню Науки. Секція “Машинобудування”, підсекція “Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів”. Київ, Україна.  – 2013. – С. 4-5.

Виготовлення гвинтоподібної труби з рівнорозвиненою поверхнею

а) процес обкочування трьохзахідної гвинтоподібної труби;

б) кулачок з закріпленим роликом