Підвищення ефективності та надійності функціонування устаткування ТЕС та малої енергетики в змінних режимах експлуатації

Повышение эффективности и надежности функционирования оборудования ТЭС и малой энергетики в переменных режимах эксплуатации

Increasing of the efficiency and serviceability of equipment of power  plants and small engineering during variable mode of operation

- Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті – 0112U001751, НТУУ «КПІ» - 2539-п.

- Науковий керівник – д.т.н., проф. Кесова Л.О., Кесова Л.О., Kesova L.O.

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Розроблено рекомендації щодо конструювання аераційних пиложивильників, які забезпечують рівномірність пилоподачі на пальники котла при спалюванні низькореакційного вугілля, для умов роботи енергоблоків 300 МВт в змінних режимах експлуатації. Підготовлено проект галузевого корегуючого документу «Методичні вказівки щодо розробки, проектування та впровадження системи пилоподачі з високою концентрацією (під тиском) котлів енергоблоків 300 МВт, що спалюють низькореакційне вугілля», який передано для затвердження в ПАТ «Центренерго» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та подальшого отримання грифу Об`єднання підприємств «Галузевий резервний інвестиційний фонд розвитку енергетики» і видання.

Розроблено рекомендації щодо розширення діапазону сталої роботи пальникових пристроїв при зміні коефіцієнту надлишку повітря та швидкості повітряного потоку.

На базі оцінки і прогнозування залишкового ресурсу парових турбін з врахуванням експериментально отриманих коефіцієнтів запасу міцності по деформаціях, кількості циклів, реальних температур металу при пусках з різних теплових станів та експлуатаційних пошкоджень розроблено комплексну методику оцінки залишкового ресурсу високотемпературних елементів парових турбін для подовження терміну експлуатації.

Розроблено нову концепцію побудови автоматичних систем регулювання (АСР) теплоенергетичними об’єктами із застосуванням динамічної корекції роботи регуляторів. Запропоновано функціональну структуру АСР, що може використовуватися на будь-яких технологічних об’єктах із інерційними каналами регулювання.

Для реалізації системи діагностики і автоматичного керування енергоблоками ТЕС розроблено програмний продукт системи діагностики та управління енергоблоку, за допомогою якого розроблено методику тестування автоматичної системи управління технологічними процесами діючих енергоблоків.

(рус.)

Разработаны рекомендации по конструированию аэрационных пылепитателей, которые обеспечивают равномерность пылеподачи к горелкам котла при сжигании низкореакционного угля для русловий работы энергоблоков 300 МВтпри переменных режимах эксплуатации. Подготовлен проект отраслевого коррелирующего документа «Методические указания по разработке, проектированию и внедрению системы пылеподачи с высокой концентрацией  (под. давленим) котлов энергоблоков 300 МВт, которые сжигают низкореакционный уголь», который передан для утверждения ПАО «Центрэнерго» Министерства енергетики и угольной промышленности Украины и дальнейшего получения грифа Объединения предприятий «Отраслевой резервный инвестиционный фонд развития энергетики» и издания.

Разработаны рекомендации по расширению диапазона устойчивой работы горелочных устройств стабилизаторного типа с микродиффезионным сжиганием газа при изменении коэффициента избытка воздуха и скорости воздушного потока.

На основе оценки и прогнозирования остаточного ресурса парових турбин с учетом експериментально полученных коэффициентов запаса мощности по деформациям, количеству циклов, реальным температурам метала при пусках из разного теплового состояния и эксплуатационных повреждение  разработана комплексная методика оценки остаточного ресурсавысокотемпературных элементов парових турбин для продолжения срока эксплуатации.

Разработана новая концепція построения автоматических систем регулирования (АСР) теплоэнергетическими объектами с применением динамической коррекции работы регуляторов. Предложена функциональная структура  АСР, которая может использоваться на различных технологических объектах с инерционными каналами регулирования.

Для реализации системы диагностики и автоматического управления енергоблоками ТЭС разработан программный продукт системы диагностики и управления энергоблока, с помощью котрого разработана методика тестирования   автоматической системы управления технологическими процесами действующих энергоблоков.

(Ing.)

The recommendation for designing of air dust-feeders, which ensurance uniform feed of dust to burners of the boilers when low-reaction coal is burnt in working conditions of 300 MW energy unit are worked out. The plan of the branch standard “The method directives for developing, designing and putting in practice of the system of dust feeding with high concentration (under the pressure) to boiler 300MW energy units, which burn low reaction coal” are prepared. The recommendations are sending for the statement in the corporation “Centrenrgo”of the Ministry of energy and coal industry and for next  receiving of mark of the Plant Association “The branch standby investment fond for energy development” with the next edition/

The recommendations for broadening of the range of stable burners working in condition of the  excess air coefficient and of air flow velocity variation are developed.

The complex methods of calculation of residual resource of steam turbine high temperature elements for extension of their operation time is fulfilled. The methods is based on the calculation and prediction of the steam turbine residual resource, which take into account the experimental margin of safety on deformations, quantity of cycles, real metal temperature during starting from the different states.

It is developed the new conception for building of the automatic regulating system of heat energy objects with using of the dynamic correction of the regulator operation. The functional structure of the automatic regulating system is offered. The structure may be used on any technology object with the inertial channel of regulation.

For the realization  of diagnostics and automatic control of energy units on power stations is developed the program product of the system of the diagnostics and control of an energy unit. With using of this product is developed the methods of testing of the automatic control system of technology process of working energy  units.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (заявка на патент, патент, свідоцтво на авторське право).

1. Патент на корисну модель  № u 67725.  Спосіб автоматичного регулювання параметрів інерційних об'єктів із запізнюванням / Ю.М. Ковриго, М.А. Коновалов, О.С. Бунке // Опубл. бюл. № 5/2012. Заявник – НТУУ «КПІ»

2. Авторське свідоцтво № 41709.  Комп’ютерна програма «Багатоканальний цифровий регулятор на основі моделі об’єкта керування для технологічних процесів» / О.В.Степанець. — заяв. 09.11.2011, опубл. 10.01.2012. Заявник – НТУУ «КПІ»

3.  Черноусенко О.Ю., Никуленкова Т.В. Спосіб визначення залишкового ресурсу парових турбін великої потужності. Патент на корисну модель №70115. Бюл.№10 , 25.05.2012. Заявник – НТУУ «КПІ»

- Порівняння зі світовими аналогами.

Роботи з розробки системи підготовки і транспортування  палив з високою  концентрацією під тиском в Україні виконуються вперше. Аналогів такої системи в нашій країні немає.  Використання розробленої системи транспорту вугільного пилу з високою концентрацією в транспортуючому повітрі дає можливість зменшити діаметр трубопровода транспорту вугільного пилу з 400 – 500 мм до 90 – 100 мм; зменшити витрати первинного повітря на 30%; збільшити концентрацію вугільного пилу в транспортуючому середовищі до 70-200 кг/кг; в декілька разів зменшити енерго та металоємкість системи пилоподачі; зменшити в 2-3 рази витрати енергії на привід вентиляторів; знизити капітальні витрати на систему пило подачі у 32 рази.

За своїми показниками запропоновані технології спалювання природного газу         відповідають  світовим напрямкам в області диверсіфікації енергоносіїв, в звязку з ціновим зростанням вуглеводнів (нафта, газ). Основною перевагою стабілізаторних пальникових пристроїв з мікрофакельним горінням у порівнянні із звичайними регістровими пальниками є можливість сталої та надійної роботи при надзвичайно низькому тиску газу і повітря (на самотязі котла), низька чутливість до коливань тиску компонентів, більш високий коефіцієнт робочого регулювання – до 10 (норма – 5), можливість роботи при зміні коефіцієнту надлишку повітря від 1,02 до 10 – 20 (у звичайних пальниках 1,02 – 1,35), низькими втратами тиску повітря.

Роботи з визначення залишкового ресурсу високотемпературних елементів парових турбін на базі комплексного підходу включають  розрахункові дослідження з урахуванням даних технічного аудиту за весь період експлуатації та експериментальних досліджень зразків металу роторів, корпусів ЦВТ та ЦНТ. При проведенні оцінки і прогнозуванні залишкового ресурсу враховано експериментально отримані коефіцієнти запасу міцності по деформаціях та кількості циклів, реальні температури металу при пусках з різних теплових станів.

Багато світових лідерів у галузі автоматизації, зокрема Siemens, Shnieder Electric, Honeywell, Mitsubishi пропонують системи з адаптивними властивостями для керування технологічними процесами. Огляд існуючих систем автоматичного керування показав, що, незважаючи на велику кількість публікацій та відомостей про нові перспективні підходи з адаптації систем керування, даних про реальне впровадження таких систем небагато.

У роботі розроблено методи синтезу систем керування, що спрямовані на використання в теплоенергетичних установках, де типові системи керування не можуть забезпечити необхідну якість у змінних режимах. Запропонований регулятор із динамічним коректором, який  впроваджено на Трипільскій ТЕС малочутливий до зміни параметрів об’єкта в широкому діапазоні та за своїми показникам потенційно привабливий для застосування на багатьох промислових об’єктах, особливо із значною інерційністю. Аналоги цьому рішенню невідомі.

Завдяки використанню розроблених методів досягнуто стабільної роботи систем керування при зміні динамічних властивостей об’єктів керування до 50 %, зменшення витрат на введення систем керування в дію, зниження вимог до кваліфікації обслуговуючого персоналу. Запропоновані адаптивні регулятори суттєво переважають за своїми показниками відомі технічні рішення, що описані у вітчизняній літературі або про які одержані відомості з електронних засобів інформації. Результати роботи відповідають світовому рівню та перевищують відомі вітчизняні рішення.

- Економічна привабливість для просування на ринок (вартість реалізації проекту, терміни впровадження та окупності, показники).

Використання розробленої системи транспорту вугільного пилу з високою концентрацією в транспортуючому повітрі призводить до економії електроенергії на власні потреби, зменшення втрат палива  з механічним та хімічним недопалом, економії матеріалів при ремонтних роботах. Економічний ефект за 2012 р. від впровадження системи ПВКт на котлах ТПП-210А енергоблоків 300 МВт ТпТЕС (1 рік) склав 10,9 млн. грн.

Використання  пальникових пристрої стабілізаторного типу з мікродифузійним спалюванням газу крім економічних показників дозволить на 20 – 30 % зменшити викиди шкідливих оксидів азоту; окупність затрат на установку чи модернізацію пальникових пристроїв тільки за рахунок економії газу складає 1 – 1,5 роки.

Подовження терміну експлуатації енергоблоків потужністю 200 МВт на 30000-50000 годин за розрахунками дасть орієнтовний економічний ефект від 18,5 до 31 млн. грн. на рік на один блок ТЕС за рахунок збільшення виробництва електроенергії та економію ресурсів на ремонт турбіни.

Застосування розроблених методів до реалізації систем автоматичного керування теплоенергетичними об’єктами дозволяє:

- підвищити ефективність керування обладнанням ТЕС в змінних режимах роботи, що забезпечує зменшення витрат енергоносіїв при переході на новий режим роботи обладнання;

- зменшити долю участі обслуговуючого персоналу у керуванні обладнанням ТЕС, що дозволить знизити вплив людського фактору у прийнятті рішень;

- зниження (до 20 %) питомих енерговитрат у секторі малої енергетики;

- зменшення витрат на введення систем керування в дію.

- Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації).

Можливими користувачами результатів роботи є підприємства енергогенеруючих

компаній Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (блоки потужністю: 200 – 42 блока, 300 МВт – до 30 блоків) та промислові підприємства, що мають на своєму балансі котельні з енергетичними та промисловими паровими котлами з метою істотного обмеження використання газоподібного палива та покращення екологічної безпеки.

Ймовірними споживачами результатів роботи є ПАТ «Київенерго» та ПАТ  «Центренерго», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «Східенерго».

Наміри електростанцій при реконструкції і модернізації за рахунок мало витратних

технологій в рамках «Галузевої програми реконструкції та модернізації ТЕС України» Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Розроблені методи та системи, алгоритмічне забезпечення, програмні модулі і  методики з високоефективних систем керування на основі принципів параметричної оптимізації та адаптації, робасного керування можуть бути використані в рамках реконструкції АСУТП на Трипільській ТЕС, Київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, Маріупольському комбінаті «Азовсталь», в організації розробки систем керування ДНВП "Інформтех НВК "К1А"", в підприємстві-виробнику мікропроцесорних контролерів ТОВ «РАУТ-автоматик», в НДПК інституті «Енергопроект».

- Стан готовності розробки

Розроблені рекомендації щодо  створення відповідних високоефективних пальникових пристроїв, а також рекомендації  для галузевого стандарту на розмел кам`яного вугілля.     По технології  термохімічної підготовки палива потрібна реалізація  готового проекту   пальника      тепловою потужністю 75 МВт з газовим муфелем (котел ТПП-210 А на   вугіллі марки АШ).

Розроблено комплексний підхід до оцінки залишкового ресурсу високотемпературних елементів парових турбін з урахуванням їх експлуатаційних пошкоджень для подовження терміну експлуатації. Подовжено експлуатацію парових турбін К-200-130 енергоблоків №11,13-15 ЛТЕС на 50 тис. год.

Розроблені алгоритмічні та програмні рішення для керування процесами для об’єктів у змінних режимах, які реалізовані у сучасних програмно-технічних комплексах АСУТП. Розробки пройшли дослідно-промислові випробовування та підтвердили свою ефективність.  Запропоновані програмно-технічні рішення доцільно використовувати для проектування нових або реконструкції діючих АСУТП ТЕС, а також при вирішенні задач автоматизації інженерних систем теплоспоживання промисловості та об‘єктів ЖКХ.

9. Існуючі результати впровадження

Пальникові пристрої при роботі  на газоподібному паливі  впроваджені в  котлах  різної потужності, печах, сушилах, підігрівачах  різних галузей  промисловості, на  Трипільській  ТЕС. Впровадження результатів роботи  дозволить суттєво зменшити втрати тепла  з механічним недопалом  і, як наслідок, підвищити  коефіцієнт корисної дії  котла. Розшириться діапазон  сталого запалювання  та горіння пиловугільного палива, скоротити витрати природного газу,

Роботи з комплексного підходу  до оцінки залишкового ресурсу високотемпературних елементів парових турбін з урахуванням їх експлуатаційних пошкоджень використано для подовження терміну експлуатації парових турбін. Подовжено експлуатацію парових турбін К-200-130 енергоблоків №11,13, 14, 15 Луганської ТЕС на 50 тис. год, про що видано акти впровадження.

Впроваджено алгоритм адаптивного регулювання для контролерів виробництва ТОВ “РАУТ-Автоматік”, спільно із Трипільскою ГРЕС результати роботи впроваджено у систему автоматичного керування тепловим навантаженням котлоагрегату ТПП-210А, що дозволяє забезпечити необхідні показники якості керування при зміні параметрів об’єкта: запізнення ±50%, постійної часу ±50%, коефіцієнта передачі ±50%. Для АСР паро-силового цеху ТОВ “Сквирський комбінат хлібопродуктів” впровадило алгоритм керування із внутрішньою моделлю об’єкта. Також, результати роботи впроваджені НВП “ІКМ” для АСР теплопостачання промислової будівлі.

Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні дисциплін: “Сучасні розділи теорії автоматичного керування” (розділ “Адаптивні системи керування”), “Автоматизація та енергозбереження” (розділ “Системи регулювання для теплоспоживання”). Захищено 2 кандидатських дисертації, видано 1 монографію, 2 навчальних посібника, опубліковано 12 статей (в т.ч. 6, що входять до міжнародних наукометричних баз) та 16 тез доповідей на міжнародних конференціях, отримано 2 права інтелектуальної власності.

10. Назва підрозділу, телефон, e-mail.

НТУУ «КПІ», ТЕФ. Кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних  електростанцій (ТЕУ Т та АЕС), атомних електростанцій та інженерної теплофізики (АЕС та ІТФ), автоматизації теплоенергетичних процесів (АТЕП), 066-735-95-78, tes-kpi@mail.ru

11. Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання :

За результатами роботи видано: 1 монографію; 2 навчальних посібника; опубліковано 60 статей (в т.ч. 4, що входять до міжнародних наукометричних баз, 14 в зарубіжних виданнях, 34 у фахових виданнях); 63 тези  доповідей на конференціях (8 міжнародних), в тому числі 49 із студентами.

Монографії

1. Голінко, І.М. Моделювання та оптимізація систем керування [Текст]: монографія / І.М.  Голінко, А.І. Кубрак. – Кам.–Под.: Рута, 2012. – 262 с.

Навчальні посібники

1.Ковриго Ю.М. Ідентифікація та моделювання динамічних об’єктів керування. Навчальний посібник / Ю.М. Ковриго, В.Ф. Мисак. –К.:НТУУ “КПІ”. 2013. -105с.

2. Мовчан А.П. Статичні методи оптимізації. Навчальний посібник / Мовчан А.П., Степанець О.В. - К:НТУУ КПІ, 2012 -138с.

Статті, що входять до міжнародних наукометричних баз

- Ковриго Ю.М. Модернизация системы управления тепловой нагрузкой  Прямоточного котлоагрегата ТЭС с использованием динамического корректора. / Ю.М. Ковриго , М.А. Коновалов , А.С. Бунке // Теплоэнергетика №10, 2012. с. 43 – 49

- Ковриго Ю.М. Повышение эффективности регулирования котлов путем учета технологических ограничений / Ю.М. Ковриго, Б.В. Фоменко, А.С. Бунке // Теплоэнергетика  №2, 2012. - с. 58–63

- Штефан Е.В., Блаженко С.І. Побудова математичної моделі процесів механічного оброблення дисперсних матеріалів органічного походження// Є.В.Штефан, С.І.Блаженко // Вісник Нац.технічного університету «ХПІ». Зб. наук.праць. Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія.- Х.:НТУ «ХПІ»., // Вісник Нац.технічного університету «ХПІ». Зб. наук.праць. Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія.- Х.:НТУ «ХПІ».- 2012, 59(965).-с.147-151.

- Штефан Е.В., Ринд юк Д.В. Визначення експлуатаційних навантажень в елементах обладнання при виробництві паливних пеллет / Є.В.Штефан, Д.В.Риндюк // Вісник Нац.технічного університету «ХПІ». Зб. наук.праць. Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія.- Х.:НТУ «ХПІ».- 2012, 59(965).-с.147-151.

Статті, опубліковані в зарубіжних виданнях

- Kovrigo Yu. M.  Achieving More Efficient Control of Boilers by Taking Technological Constraints into Account [Текст] / Yu. M. Kovrigo, B.V. Fomenko, A.S. Bunke // Thermal Engineering. — 2012. — Vol. 59. — No.2 — PP. — 147-153.

- Kovrigo Yu. M.  Modernizing the Heat Load Control System of a Once-Through Boiler Unit at a Thermal Power Station Using a Dynamic Corrector [Текст] / Yu. M. Kovrigo, M.A. Konovalov, A.S. Bunke // Thermal Engineering. — 2012. — Vol. 59. — No.10 — PP. — 772-778.

- Current status and future applications  of supercritical pressures in power engineering // ASME 2012 Power Conference  ICONE20-POWER2012  July 30 - August 3, 2012, Anaheim, California, USA. Anastasiia Zvorykina,   Sahil Gupta,  Wargha Peiman,  Igor Pioro,    Natalia Fialko.

- Абдулин М.З. Дворцин Г. Р. Жученко А.М. Опыт модернизации огнетехнических установок на основе струйно-нишевой технологи. Научно-технический журнал «Новости теплоснабжения» №9, Москва, 2012. - С. 41-45.

- Струйно-нишевая технология сжигания – решающий фактор модернизации огнетехнических объектов. Производственно-массовый журнал «Энергетик» №9, Москва, 2012. Абдулин М.З.Дворцин Г.Р.Жученко А.М.Доманский О.В.Абдулин А.М.

- .Абдулин М.З. Дворцин Г.Р. Жученко А.М. Продление ресурса высокоэффективной работы  энергетического оборудования на основе струйно-нишевой технологии. Труды Второй всероссийской научно-практической конференции «Повышение надежности и эффективности эксплуатации электрических станций и энергетических систем», Москва, НИУ МЭИ, 2012. С. 137-140.

- Абдулин М.З. Повышение эффективности огнетехнического оборудования за счет оптимизации гидротермохимических процессов. Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции «Энергосберегающие технологии в промышленности. Печные агрегаты. Экология», Москва, МИСиС, 2012. - С. 12-14.

- Вторичные энергоресурсы в энергетическом хозяйстве. Фиалко Н.М., Прокопов В.Г., Навродская Р.А., Шеренковский Ю.В., Меранова Н.О., Гнедой Н.В. Материалы 14-го Минского Международного Форума по тепло- и массообмену, г. Минск (Беларусь), 10-13 сентября 2012 г. – ИТМО им. А.В.Лыкова НАН Беларуси, 2012. – Т.», часть 2. – С.73-76.

- Черноусенко О.Ю., Никуленкова Т.В. The demage and residual resource of the isolating valves of K-200-130 steam turbine at the Lugansk thermal power plant / Черноусенко О.Ю., Никуленкова Т.В.// -“ELECTRIC POWER ENGINEERING & CONTROL SYSTEMS 2011” (EPECS-2011), 24-26 NOVEMBER 2011, LVIV, UKRAINE, .- 2011г. - P. 116-119.

- Shtefan E.V. The mathematical simulation of heat-mass transfer in bread baking process / E.V. Shtefan V.Telychkun,Y. Telychkun // Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, №1,2012.- P.53-55.

- С.Е.Саух, А.В.Борисенко, С.В.Подковальников, О.В.Хамисов. Математическое моделирование равновесия на электроэнергетических рынках Российской Федерации и Украины. I.Современное состояние и тенденции развития национальных электроэнергетических систем. Электронное моделирование. 2012. №2. - С. 3-22.

- С.Е.Саух, А.В.Борисенко, С.В.Подковальников, О.В.Хамисов. Математическое моделирование равновесия на электроэнергетических рынках Российской Федерации и Украины. II.Математические модели олигополистических рынков и их применение. Электронное моделирование. 2012. Т.34, №3. -  С. 3-24.

- Вторичные энергоресурсы в энергетическом хозяйстве Украины. 14 Мінський міжнародний форум, 10-14 вересня 2012. Н.М. Фиалко, В.Г. Прокопов, Р.А. Навродская, Ю.В. Шеренковский, Н.О. Меранова, Н.В. Гнедой. С. 17 – 18

- Абдулин М.З. Повышение эффективности огнетехнического оборудования за счет оптимизации гидротермохимических процессов	Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции «Энергосберегающие технологии в промышленности. Печные агрегаты. Экология», Москва, МИСиС, 2012,  -  С. 12-14.

Статті у фахових виданнях

- Ковриго Ю. М. Методика налаштування Н∞-ПІД регулятора для об’єктів із запізнюванням / Ю. М. Ковриго, Т. Г. Баган // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – Київ. – 2013. – № 1. – С. 27-33.

- Голінко, І.М. Оптимізація системи керування за модульним критерієм якості / І.М. Голінко, І.Є. Галицька // Інформаційні системи, механіка та керування. –2013, № 9. –С. 105-113.

- М. Ковиго, Т. Г. Баган Математична модель синтезу робастного H∞-регулятора для систем керування теплоенергетичними об’єктами Інформаційні технології і комп’ютерна інженерія. – Вінниця. – 2012. – № 2 (24). – С. 78-83.

- Голінко І.М. Оптимізація цифрових систем керування із ПІ-Д та І-ПД регуляторами /І.М. Голінко // Наукові вісті Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. –2012, № 2. –С. 60–68.

- Степанец А.В. Регулирующий адаптивный комплекс на основе каскадной системы с моделью объекта управления [Текст] / А.В. Степанец // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2012. -№2/10(56). – C.14-18

- Степанець О.В. Адаптивні системи автоматичного керування для теплоенергетичних об’єктів [Текст] / О.В. Степанець, А.П. Мовчан // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2012. -№3/11 (57). – C. 56-61.

- Черноусенко О.Ю. Оценка поврежденности и остаточного ресурса высокотемпературных корпусов паровой турбины К-800-240 Славянськой ТЕС/Черноусенко О.Ю. / Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. Вестник НТУ «ХПИ».- 2012.- №5.- С.64-70.

- Черноусенко О.Ю. Моделирование высокотемпературных элементов паровой турбины мощностью 800 МВт и оценка остаточного ресурса ее валопровода / Черноусенко О.Ю. / Энергетика и электрификация.- 2012.- №5 - С.45…54

- Эффективность систем охлаждения горелочных устройств струйно-стабилизаторного типа // Технологические системы. – 2012, № 3. –  С. 20-25. Фиалко Н.М., Прокопов В.Г., Абдулин М.З., Бутовский Л.С. Грановская  Е.А. и др.

- Компьютерное моделирование процессов переноса в системе охлаждения горелочных устройств стабилизаторного типа // Пром теплот. -  2012,  №1. – С. 64-71. Фиалко Н.М.,  Прокопов В.Г., Шеренковский Ю.В., Алешко С.А., Меранова Н.О., Абдулин М.З., Бутовский Л.С., Миргородский А.Н.

- Анализ влияния геометрической формы нишевой полости на аэродинамическое сопротивление канала. Пром теплот. 2012.- №1. – С. 72-76. Фиалко Н.М.,  Прокопов В.Г., Алешко С.А., Полозенко Н.П.,Тимощенко А.Б., Абдулин М.З., Малецкая О.Е., Ночовный А.В.

- Состояние и перспективы  использования вторичных энргоресурсов в енергетическом  хозяйстве Украины // Промышленная теплотехніка. -  2012, №4.- С.94-105. Долинский А.А., Фиалко Н.М., Навродская Р.А., Гнедой Н.В

- Кесова Л.О., Кравчук А.В. Шляхи модернізації енергоблоків 200 МВт// Новини енергетики, 2012, № 1. –С. 28-35.

- Кесова Л.А., Георгиев А.В., Черезов Н.Н., Побировский Ю.Н. Контроль расхода угольной пыли на горілки котлов ТЭС // Энергетика: економіка, технології, екологія. – 2012, № 1. – С. 15 – 18.

- Літовкін В.В.. Літовкін А.В.Обращение с твердыми отходами ТЭС. Состояние и перспектива // - Энергетика и электрификация.- 2012.-  №11.

- .Літовкін В.В.. Шутский И.В. Энергоресурсы – что и как выбирать // - Цукор України.-2012, № 5.- С. 45-46.

- Фиалко Н.М., Степанова А.И., Билека Б.Д., Прокопов В.Г., Шеренковский Ю.В. Основные тенденции развития когенерационных технологий в знергетике // -Технологические системы. – 2012, № 4.

- 18.Черноусенко О.Ю. Оценка поврежденности и остаточного ресурса Высокотемпературных корпусов паровой турбины К-800-240 Славянськой ТЕС / Черноусенко О.Ю.// - Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. Вестник НТУ «ХПИ».- 2012.- №5.- С.64-70.

- Системи охолодження пальникових пристроїв струменево-нішевого типу. Фіалко Н.М. Прокопов В.Г. Шеренковський Ю.ВАбдулін М.З. Бутовський Л.С.Новіцький В.С.Іваненко Г.В. Мілко Є.І. Промышленная теплотехника, 2011, « 3. - С. 80-85.

- Штефан Е.В., Башта Д.А.  Вплив параметрів імпульсних навантажень на вібраційні тпароцеси у валопроводах енергетичних установок // Вісник Вінницького національного аграрного університету. Зб. наук. Серія: Технічні науки.- Вінниця.-:№2 (70),2013 .-с.79-81.

- Литовкин В.В. Фактор времени в задачах енергосбережения // Энергосбережение, 2013, № 3. – С. 48 – 53.

- Кєсова Л.О., Кузнецов В.Д., Літовкін В.В., Клочок Н.В. Плазмохимические процессы в задаче стабилизации горения и растопок котлов на основе водоугольных суспензий // Новини енергетики",  2012. -  №12. С. 42-49.

- Підвисоцький О.М., Дубровський В.В., Шрайбер О.А., Узагальнення дослідних данних щодо ефективності уловлювання частинок золи краплями стосовно процесу мокрої очистки димових газів. // Пробл. заг. енерг. - 2012. - вип. 2(29). - с. 35-40.

- Шрайбер О.А., Моделювання очисткі газів від твердих частинок у скрубері Вентурі // Промислова теплотехника. - 2013. - №3. - с. 87-93.

- Шрайбер О.А. Використання теплових вторинних енергоресурсів методом термохімічної регенерацыъ.  Розрахунок конверсії палива. // Пробл. заг. енерг. - 2013 - Вип. 2(33)

- Штефан, Е.В. Дослідження структурно-механічних властивостей дисперсних матеріалів рослинного походження /Є.В.Штефан, Д.В.Риндюк, О.В. Таран // Вісник Вінницького національного аграрного університету. Зб. наук. Серія: Технічні науки.- Вінниця.-:№10, т.1.,2012 р.-с.181-187.

- Некоз О.І. Використання сіткових методів для аналізу роботи олійного пресу / О.І.  Некоз, Є.В.  Штефан, С.П.Ястреба, С.О.Шуляк  // Обладнання та технології харчових виробництв:  темат. зб.наук.пр.–Донецьк:  Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.- 2012.-Вип.29,т.2.-С.27-34.

- Штефан Е.В., Блаженко С.І. Побудова математичної моделі процесів механічного оброблення дисперсних матеріалів органічного походження// Є.В.Штефан, С.І.Блаженко // Вісник Нац.технічного університету «ХПІ». Зб. наук.праць. Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія.- Х.:НТУ «ХПІ»., // Вісник Нац.технічного університету «ХПІ». Зб. наук.праць. Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія.- Х.:НТУ «ХПІ».- 2012, 59(965).-с.147-151.

- Штефан Е.В., Ринд юк Д.В. Визначення експлуатаційних навантажень в елементах обладнання при виробництві паливних пеллет / Є.В.Штефан, Д.В.Риндюк // Вісник Нац.технічного університету «ХПІ». Зб. наук.праць. Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія.- Х.:НТУ «ХПІ».- 2012, 59(965).-с.147-151.

- Ковриго Ю. М. Методи забезпечення стійкості систем регулювання на базі ПІ та ПІД регуляторів / Ю. М. Ковриго, Т. Г. Баган, О. С. Бунке // Східно-Європейський журнал передових технологій №3, 2013.

- Ковриго Ю. М. Модернізація АСР теплового навантаження з використанням методу динамічної корекції / Ю. М. Ковриго, О. С. Бунке // Наукові праці Національного університету харчових технологій. –2013, № 48. –С. 29–39.

- Степанець О.В. Автокорекція параметрів системи керування на базі каскада регуляторів з внутрішньою моделлю об’єкта [Текст] / О.В. Степанець // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2013. -№48. – C. 60-64.

- Голінко І.М. Синтез оптимальної системи керування із частковою компенсацією збурення / І.М. Голінко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. –2013, № 48. –С. 23–28.

- Некоз О.І. Використання сіткових методів для аналізу роботи олійного пресу / О.І.  Некоз, Є.В.  Штефан, С.П.Ястреба, С.О.Шуляк  // Обладнання та технології харчових виробництв:  темат. зб.наук.пр.–Донецьк:  Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.- 2012.-Вип.29,т.2.-С.27-34.

Статті, опубліковані в інших наукових  виданнях

1.   Черноусенко О.Ю. Подовження терміну експлуатації роторів парових турбін 200 МВт з наробітком понад парковий ресурс / Черноусенко О.Ю., Никуленкова Т.В./ УИЦ “НАУКА. ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ” Сб. материалов 19 международной конференции «Современные методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики», Киев.- 2011г. – С.78-81.

2. Степанець О.В. Сучасні методи керування в умовах квазістаціонарності об’єктів

[Текст] / О.В. Степанець // Технологический аудит и резервы производства. - 2012. -№4/1

(6). – C. 17-18.

3.  Степанець О.В. Технологічні обмеження як спосіб підвищення якості керування [Текст] / О.В. Степанець // Технологический аудит и резервы производства. - 2012. -№4/1 (6). – C. 19-20.

4. Фіалко Н.М., Пресіч ГО., Навродська Р.О., Гнєдаш Г.О. Застосування теплонасосних технологій для тепломережної води в котельнях комунальної теплоенергетики/ Наук-технічна конференція тепло насосних технологій в Україні Стан і перспективи впровадження 23-25 травня 2012 р., Київ, ІТТФ ЕАЕУ. С. 52 – 53.

5.  Абдулин М.З., Петренко В.Н. Эффективность внедрения струйно-нишевой  технологии сжигания топлива на объектах промышленной и коммунальной энергетики. Материалы XXXI международной научно-практической конференции «UKR-POWER 2012» «Комплексное решение проблем энергосбережения в промышленной и коммунальной энергетике. Инвестиции и инновации», Ялта, 2012. С. 9-12.

6.  Абдулин М.З. Оптимизация технологических процессов в коммунальной и промышленной энергетике на основе СНТ. Материалы XXXII международной научно-практической конференции «UKR-POWER 2012» «Энергосберегающие и энергоэффективные технологии в коммунальной и промышленной энергетике. Инновации и инвестиции в отрасль», Ялта, 2012. С. 12-14.

7.   Модернизация горизонтального стенда разогрева сталеразливочных ковшей на основе СНТ. Абдулин М.З., Дворцин Г.Р., Жученко А.М., Турунов Д.Н., Абдулин А.М., Ткаченко А.Г.  Труды XVI международной конференции «Теплотехника и энергетика в металлургии», Днепропетровск, 2011. –С.  5-7.

8.   Штефан, Е.В. Дослідження структурно-механічних властивостей дисперсних матеріалів рослинного походження /Є.В.Штефан, Д.В.Риндюк, О.В. Таран // Вісник Вінницького національного аграрного університету. Зб. наук. Серія: Технічні науки.- Вінниця.-:№10, т.1.,2012 р.-с.181-187.

Тези доповідей, опубліковані в наукових виданнях

- Ковриго Ю.М. Метод динамічної корекції частотних характеристик систем Керування інерційними об’єктами / Ю.М. Ковриго, О.С. Бунке // Автоматика – 2013: тези доповідей XX Міжнародної конференції з автоматичного управління, 25 – 27 вересня 2013 р. – Миколаїв, 2013. С.157

- Баган Т.Г. Н∞-регулятор з внутрішньою моделлю управління / Баган Т.Г. // Автоматика – 2013: тези доповідей XX Міжнародної конференції з автоматичного управління, 25 – 27 вересня 2013 р. – Миколаїв, 2013. С. 52-54.

- Голінко, І.М. Оптимальне налаштування ПІ регулятора за інтегральними показниками якості / І.М. Голінко // Автоматика – 2013: тези доповідей XX Міжнародної конференції з автоматичного управління, 25 – 27 вересня 2013 р. – Миколаїв, 2013. С. 71-72.

- Голінко, І.М. Метод пасивної ідентифікації об’єкта за зміною завдання у системі керування / І.М. Голінко, І.Є. Галицька // Автоматика – 2013: тези доповідей XX Міжнародної конференції з автоматичного управління, 25 – 27 вересня 2013 р. – Миколаїв, 2013. С. 106-107.

- Ковриго Ю.М. Використання модельноорієнтованих регуляторів в системі регулювання економічності процесу горіння / Ю.М. Ковриго, Р.П. Саков // ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 16-19 квітня 2013 р. с.2.

- Ковриго Ю.М. Автоматическое управление энергоблоком с парогазовой установкой / Ю.М. Ковриго, К.Я. Ямковая // ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 16-19 квітня 2013 р. с.42.

- Мисак В.Ф. Комбінована система теплопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії / В.Ф. Мисак, А.Б. Лойко // ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 16-19 квітня 2013 р. с.25.

- Мисак В.Ф. Алгоритм управління зі змінною структурою для регулювання рівня в барабані парогенератора / В.Ф. Мисак, В.В. Музалевський // ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 16-19 квітня 2013 р. с.29

- Степанец А.В. Цифрове керування інерційними об'єктами енергетики / А.В. Степанец, А.П. Мовчан // ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 16-19 квітня 2013 р. с.36

- Ковриго Ю.М. Модернізація АСР теплового навантаження з використанням методу динамічної корекції / Ю.М. Ковриго, О.С. Бунке // Матеріали міжнародної конференції “Автоматика 2012”.

- Ковриго Ю.М. Повышение устойчивости систем управления инерционными объектами с использованием динамического корректора / Ю.М. Ковриго, О.С. Бунке // Материалы международной научно-практической конференции «Инновационные технологии, автоматизация и мехатроника в машино- и приборостроении» Минск 2012.

- Мисак В.Ф. Комплекс автоматизованої ідентифікації об’єктів керування / В.Ф. Мисак, О.С. Бунке, А.В. Полюхович // Матеріали Х-ї міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів, студентів, К.: КПІ, 2012

- Голінко І.М. Оптимізація цифрової системи керування із мінімізацією керуючого впливу / Голінко І.М. // Автоматика - 2012. XIX Міжнародна конференція з автоматичного управління. 26-28 вересня 2012 р., – Київ, с.51.

- Степанец А.В.  Регулирующий комплекс с использованием модели объекта и автонастройкой для теплоэнергетических контуров [Текст] / А.В. Степанец // Инновационные технологии, автоматизация и мехатроника в машино- и приборостроении: междунар. науч.-прак. конф., 11 кв. 2012р.: тези доп. — Мінськ, 2012. —  С. 22-23.

- Степанець О.В.  Адаптивна система керування з каскадом регуляторів з внутрішньою моделлю [Текст] / О.В. Степанець // Автоматика-2012 : 19-а Міжнародна конференція з автоматичного управління, 26-28 вер. 2012р. : тези доп. — К.: НУХТ, 2012. —  С. 272.

- Мартиненко К.О. Регулирование с учетом ограничений и селекторов / Мартиненко К.О., Ковриго Ю.М. // Тези доповідей Х міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики". 17-20.04.2012. Том 2. Ст. 20.

- Черноусенко О.Ю. Продовження терміну експлуатації високотемпературних елементів парової турбіни К-200-130 Старобешівської ТЕС/ Черноусенко О.Ю., Колч В.В./ В кн.:«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»: Тези доповідей. Київ., 2011.- С.152.

- Черноусенко О.Ю. Оцінка малоциклової утомленості, пошкодження і залишкового ресурсу високотемпературних елементів парової турбіни К-200-130/ Черноусенко О.Ю., Никуленкова Т.В. / В кн.:«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»: Тези доповідей. Київ., 2011.- С.153.

- Черноусенко О.Ю. Продление ресурса высокотемпературного оборудования энергоблока / Черноусенко О.Ю. Меркотан В.О./ В кн.:«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»: Тези доповідей. Київ., 2011.- С.158.

- Черноусенко О.Ю. Розрахункове дослідження теплового і напружено-деформованого стану ЦВТ турбіни К-800-130 Славянської ТЕС / Черноусенко О.Ю., Стельмах В.В./ В кн.:«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»: Тези доповідей. Київ., 2011.- С.175.

- Черноусенко О.Ю. Влияние конструктивно-ремонтных мероприятий на управление ресурсом паровой турбины К-200-130-1,3/ Черноусенко О.Ю., Меркотан В.О./ В кн.:«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»: Тези доповідей. Київ., 2012.- С.126.

- Черноусенко О.Ю. Комплексний підхід до подовження терміну експлуатації парових турбін великої потужності / Черноусенко О.Ю. / В кн.: «Современные методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики”, Тезисы докладов. г. Гурзуф, АР Крым, 2012.- С.59-63.

- Черноусенко О.Ю. Оценка поврежденности и остаточного ресурса высокотемпературных корпусов паровой турбины к-800-240 Славянськой ТЕС / Черноусенко О.Ю.// «Проблемы энергосбережения Украины и пути их решения»: VI Всеукраинская научно-техническая конференция НТУ «ХПИ».-Харьков, 21,22.04.2012.- С. 25/

- Черноусенко О.Ю., Кірч А.М. Малоциклова, багатоциклова утомленості та пошкоджуваність від крутильних коливань- складові залишкового ресурсу парових турбін. // В кн.:«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»: Тези доповідей. Київ., 2012.- С. 122.

- Черноусенко О.Ю., Демичев В.С. Задача та структура АСТД енергоблоку К-1000-60/1500 АЕС // В кн.:«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»: Тези доповідей. Київ., 2012.- С.114.

- Божко А.В., студент гр. ТС-82; Саріогло А.Г., Фіалко Н.М., Шеренковський Ю.В. Моделирование структуры течения и теплообмена при поперечном обтекании Мембранних  трубных поверхностей.  Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»” С. 104.

- Борисенко А.О., аспірант; Озеров  О.А., студент НАУ, Фіалко Н.М., Майсон М.В. Вплив оребрення полум'яперекидних перемичок на вихрову динаміку в пальникових пристроях стабілізаторного типу. Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня  2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. - С. 106.

- Булика С.В., студент гр. ТС-72, Бутовський Л.С.,  Грановська О.О. Стендовые испытания высокотемпературной камеры сгорания с элементами конструкционнойкерамики. Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. -  С. 107.

- Горяч Д.А., Реграги  А., Фіалко Н.М. Совершенствование монарной газопаровой технологии при использовании двухтопливных схем. Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. -  С. 113.

- Дешунін Д.С., Абдулін М.З. Метан угольных пластов: перспективы нетрадиционных углеводородов Украины. Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. -  С..115.

- Дрогальчук  К.В., Кєсова Л.О. Шляхи модернізації енергоблоків ТЕС. Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. -  С. 117.

- Зубченко  О.В., Бутовський Л.С.,  Грановська О.О. Підвищення ефективності сумісного спалювання  вугільного палива з  газом. Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. -  С.119.

- Кірч А.М., Черноусенко О.Ю. Малоциклова, багато циклова утомленості та пошкоджуваність від крутильних коливань – складові залишкового ресурсу парових турбін. Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. -  С. 121.

- Лібов Д.С., Черноусенко О.Ю. Аналітико-експериментальна Оцінка  багато циклової утомленості ротору К-200-130 від крутильних коливань з урахуванням ротору генераторуХ-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. -  С. 124.

- Медвинський С.О., Кєсова Л.О. Біомаса як джерело енергії. Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. -  С. 125.

- Меркотан В.О., Черноусенко О.Ю. Влияние конструктивно-ремонтных мероприятий на управление ресурсом паровой турбины К-200-130-3. Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. - С. 126.

- Миргородський  А.М., Лисенко А.А., Фіалко Н.М., Сірий О.А. Закономерности процессов смесеобразования в эшелонированной решетке стабилизаторов пламени. Х-та міжнародна наук.-практ. конф.  аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. -  С. 127.

- Мороз Н.М., Шевчук С.І., Фіалко Н.М., Навроцька Р.О. Ефективні технічні рішення теплоутилізаційного обладнання для котельних установок. Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. -  С.128.

- Ночовний  О.В., Кліщ А.В., аспірант,  Фіалко Н.М., Майсон М.В. Математичне моделювання структури течії палива та окисника в стабілізаторних  пальникових пристроях при наявності полум'яперекидних перемичок. Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. -  С.129.

- Рокитько К.О., Жердочкін А.В., Фіалко Н.М., Альошко С.О. Дослідження характеристик течії в решітці стабілізаторів полум'я з пластинчатими турбулізаторами потоку . Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»” . - С.131.

- Семеренко М.Г., Георгієв О.В.,  Федорченко Л.І. ВИР-технологии как один из путей снижения эмиссии оксидов азота в котельных установках, оборудованных шаровыми барабанными мельницами.   Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. -  С. 132.

- Сухачов  Д.Ю., Альошко С.О., Фіалко Н.М., Шеренковський Ю.В. Аналіз ефективності охолодження пальникових пристроїв стабілізаторного типу за схемою зі струменевим обдувомХ-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. -  С. 134.

- Ткаченко А.М., Черезов М.М. Аераційні живильники для систем висококонцентрованої подачі вугільного пилу. Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. -  С. 135.

- Харченко  А.А., Альошко С.О., Фіалко Н.М.,  Прокопов В.Г.  Методика поэтапного моделирования для решения трехкомпонентных сопряженныхЗадач  теплопереноса в системах охлаждения горелочных устройств. Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. -  С. 136.

- Шелешей Т.В., Глушак О.Ю.,  Фіалко Н.М.,  Навроцька Р.О. Аналіз ефективності застосування різних поверхонь нагрівання для Повітронагрівачів  котлів. Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»” . - С. 138.

- Шимченко Є.М., Черезов М.М. Технологія спалювання палив в  хімічих циклах. Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. -  С. 139.

- Шпота В.В., Тимощенко О.Б., Фіалко Н.М., Альошко С.О. Дослідження характеристик систем охолодження стабілізаторних Пальникових  пристроїв при застосуванні дефлекторів різної конфігурації. Х-та міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” 17–20 квітня 2012 р., Київ: НТУУ «КПІ»”. -  С. 140.

- Висоцький Р.А. (маг.), Кесова Л.О. (проф.., д.т.н.). Методи утилізації золо шлакових відходів ТЕС. Молодіжна науково-практична конференція «Енергетичний форум», 27 березня 2012 р., тези доповідей. – К.: ВГ «Атопол», 2012. – С. 5.

- Козерівський А.В., Черезов М.М. Использование новой технологии горения в безотходной мусоросжигательной печи». Молодіжна науково-практична конференція «Енергетичний форум», 27 березня 2012 р., тези доповідей. – К.: ВГ «Атопол», 2012. – С. 9.

- Шемченко Є.М., Черезов М.М. Технология сжигания топлив в химических циклах с автономной генерацией СО2. Молодіжна науково-практична конференція «Енергетичний форум», 27 березня 2012 р., тези доповідей. – К.: ВГ «Атопол», 2012. - С. 24.

- Демічев В.С., Черноусенко О.Ю. Автоматизована система діагностики на АЕС. Молодіжна науково-практична конференція «Енергетичний форум», 27 березня 2012 р., тези доповідей. – К.: ВГ «Атопол», 2012. – С. 30.

- Дешунін Д.С., Абдулін М.З. Экономическая целесообразность добычи альтернативных топлив. Молодіжна науково-практична конференція «Енергетичний форум», 27 березня 2012 р., тези доповідей. – К.: ВГ «Атопол», 2012. – С. 38.

- Висоцький Р.А., Кесова Л.О. Порожнисті мікросфери із золи ТЕС – технологічна сировина.- Х1 Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні технології в тепловій енергетиці» 16 – 19 квітня 2013 р. Київ. НТУУ «КПІ» - С.84.

- Кучер Я.О., Кесова Л.О. Новый способ повышения эффективности сжигания угля на ТЕС. Х1 Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні технології в тепловій енергетиці» 16 – 19 квітня 2013 р. Київ. НТУУ «КПІ». – С.90.

- Божко А.В., Кєсова Л.О. Підвищення енергоефективності вугільних енергоблоків та зменшення викидів СО2. Х1 Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні технології в тепловій енергетиці» 16 – 19 квітня 2013 р. Київ. НТУУ «КПІ». – С. 82.

- Веріго А.І.,  Кесова Л.О. Приведення викидів на ТЕС до європейських норм.  Х1 Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні технології в тепловій енергетиці» 16 – 19 квітня 2013 р. Київ. НТУУ «КПІ». - С. 83.

- Горяч Д.А.,  Штефан Є.В. Методи дослідження динамічної поведінки паропроводів енергетичних установок. Х1 Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні технології в тепловій енергетиці» 16 – 19 квітня 2013 р. Київ. НТУУ «КПІ».  – С.88.

- Семеренко М.Г.,  Георгієв О.В. Дослідження впливу режиму роботи систем пилоприготування з КБМ на економічність роботи ТЕС. Х1 Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні технології в тепловій енергетиці» 16 – 19 квітня 2013 р. Київ. НТУУ «КПІ».  -  С. 99.

- Пенчерський Д.П. ,  Черноусенко О.Ю. Теплообмен в камерах отбора влажнопаровых турбин. Х1 Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні технології в тепловій енергетиці» 16 – 19 квітня 2013 р. Київ. НТУУ «КПІ».  – С.96.

- Соломіна Л.І.,  Черноусенко О.Ю. Течение в камерах влажнопаровых турбинах. ХІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні технології в тепловій енергетиці» 16 – 19 квітня 2013 р. Київ. НТУУ «КПІ». - С. 102.

- Абдулин М.З.  Оптимизация технологических процессов в коммунальной и промышленной энергетике на основе СНТ, Материалы XXXII международной научно-практической конференции «UKR-POWER 2012» «Энергосберегающие и энергоэффективные технологии в коммунальной и промышленной энергетике. Инновации и инвестиции в отрасль», Ялта, 2012 ,С. 12-14.

- Пешко В.А.,  Черноусенко О.Ю. Вплив ремонтних відновлень корпусів ЦВТ і ЦСТ К-200-130 Луганської ТЕС на залишковий ресурс. ХІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні технології в тепловій енергетиці» 16 – 19 квітня 2013 р. Київ. НТУУ «КПІ».  – С.97.

- Боднарчук П.В.,  Черноусенко О.Ю. Вплив конструкційно-ремонтних заходів на залишковий ресурс роторів парових турбін К-200-130 Луганської ТЕС. Х1 Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні технології в тепловій енергетиці» 16 – 19 квітня 2013 р. Київ. НТУУ «КПІ». – С. 81.