## «Розробка та дослідження високоефективних ресурсозберігаючих методів і засобів забезпечення теплових режимів наносупутника НТУУ»КПІ»

## «Разработка и исследование высокоэффективных ресурсосберегающих методов и способов обеспечения теплових режимов наноспутника НТУУ «КПИ»

«Research and development on high performance methods for ensuring thermal regimes of NTUU "KPI" nanosatellite»

- Номер державної реєстрації – 0112U002597, номер реєстрації в університеті - №2540-п.

- Науковий керівник:

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Рассамакін Борис Михайлович.

старший научный сотрудник, кандидат технических наук Рассамакин Борис Михайлович.

Senior Researcher, Candidate of Technical Science Rassamakin Boris Mikhailovitch

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Вперше в Україні колективом студентів та викладачів створено експериментальну льотну модель наносупутника та конструктивно-технологічні засоби забезпечення його теплового режиму усіх підсистем наносупутника. А саме, підсистеми обробки даних на основі комп’ютера з пакетом прикладних програм, тривісної підсистеми орієнтації та стабілізації супутника, радіопідсистеми зв’язку,  підсистеми телеметричного контролю, підсистеми електропостачання, датчиків координат Сонця.

Розроблено нову модель теплових режимів та отримано нові експериментальні дані теплотехнічних характеристик основних підсистем супутника. Розроблено програму та методику випробування наносупутника при впливі основних негативних факторів космічного простору з урахуванням його орієнтації на орбіті. Проведено автономні наземні випробування льотної моделі в термокамері, яка імітує умови космічного простору. Розроблено програмне забезпечення для загального керування наносупутником та створено наземну станцію керування роботою студентських супутників.

Розроблено ескізну конструкторську документацію  на льотну модель студентського наносупутника з наступними характеристиками. Габарити льотної моделі 100х100х130 мм, вага 1,5 кг, максимальна споживана потужність – не більше 1,5 Вт. Живлення електроенергією забезпечено за допомогою чотирьох акумуляторів та 8-и сонячних батарей. Підсистема обробки даних базується на модулі бортового комп’ютера, в центральному процесорі якого використано мікропроцесорну архітектуру Cortex. В підсистемі  радиозв’язку наносупутника  використано прийомо-передавач з частотою 435 МГц (вниз) и 144 МГц (вверх) системи ГЛОНАСС/GPS з двома мікросмужковими антенами для видачі навігаційних сигналів.

(рос.)

Впервые в Украине коллективом студентов и преподавателей создана экспериментальная лётная модель наноспутника и конструктивно-технологичные способы обеспечения теплового режима работы всех подсистем наноспутника. А именно, подсистемы обработки данных на основе компьютера с пакетом прикладних программ, трехосной подсистемы ориентации и стабилизации спутника, радиоподсистемы связи,  подсистемы телеметрического контроля, подсистемы електрообеспечения, датчиков координат Солнца.

Разработана новая модель тепловых режимов и получены новые экспериментальные данные теплотехнических характеристик основных подсистем спутника. Разрабатаны программа и методика испытаний наноспутника в условиях влияния основных негативных факторов космического пространства с учётом его ориентации на орбите. Проведены автономные наземные испытания лётной модели в термокамере, иммитирующие условия космического пространства. Разработано программное обеспечение для общего управления наноспутником и создана наземная станция управления работой студенческих спутников.

Разработана эскизная конструкторская документация  на лётную модель студенческого наноспутника со следующими характеристиками. Габариты лётной модели 100х100х130 мм, вес 1,5 кг, максимальная потребляемая мощность – не более 1,5 Вт. Питание электроэнергией обеспечивается с помощью четырёх аккумуляторов и 5-и солнечных батарей. Подсистема обработки данных базируется на модуле бортового компьютера, в центральном процессоре которого использована микропроцессорная архитектура Cortex. В подсистеме радиосвязи наноспутника  использовано приёмо-передающее устройство с частотой 435 МГц (вниз) и 144 МГц (вверх) системы ГЛОНАСС/GPS с двумя микроволновыми антеннами для выдачи  навигационных сигналов.

(англ.)

For the first time in Ukraine team of students and teachers has developed experimental flight model of nanosatellite and structural - technological methods for ensuring of thermal conditions of all nanosatellite subsystems. Namely, onboard the data processing subsystem with the help of  onboard computer and software applications,  three axes attitude determination and control subsystem with sun sensors, radio frequency link telecommunication subsystem, telemetry tracking and control subsystem, electric power supply subsystem.

Novel model for thermal regimes was proposed and new experimental data on thermal performances of the major satellite subsystems have been obtained. Test methods and procedure on the main space environmental factors affects to the satellite have been developed with the account of the satellite orbital attitude and position.   Autonomous ground tests on the flight model inside the thermal chamber for outer space environment simulation have been carried out. Software for general nanosatellite control has been developed,   ground station for students satellites tracking and control has been created.

Draft design documentation was issued for the flight model of the students nanosatellite with the following features and performances: 100х100х130 mm - overall dimensions, 1.5 kg mass, not more than 1.5 watts power consumption. Electric power supply is provided by means of four accumulator batteries and five solar cells. Data processing subsystem is placed at the module of on-board computer where CPU of Cortex architecture is applied. GLONASS / GPS system with two microwave antennas for navigation signals generation and    transceiver with 435 MHz   down link and 144 MHz uplink frequencies for nanosatellite tracking and telecommunication are used.

4.  Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

1. Boris Rassamakin, Sergii Khairnasov, Yakov Elgart, Mykhailo Dusheiko, Andrii Rassamakin, Gennady Frolov. Combined Photovoltaic-Thermal Collector Based on Aluminium Heat Pipes for Solar HVAC, Australian Provisional Patent Application № 2013901232, 10.04.2013.

2. Ніколаєнко Ю.Є., Рассамакін Б.М., Хайрнасов С.М. Світлодіодний освітлювальний пристрій, патент України на корисну модель № 81688, 10.07.2013.

По результатам роботи подана заявка від НТУУ «КПІ» на видачу патенту України на винахід корисної моделі «Наносупутник» авторів: Рассамакін Б.М., Байсков М.Ф.,  Остапчук С.В., Хайрнасов С.М., Першін М.О.,  Рассамакін А.Б., Коваленко Є.Ю., Смаковський Д.С.

5. Порівняння зі світовими аналогами.

Розробка відповідає світовому рівню, тому що вперше запропоновані і використані стільниково-панельні конструкції, як теплозахисні екрани та, одночасно, як несучі конструкції сонячних батарей. Нові використані засоби пасивного терморегулювання дозволяють підвищити ресурс експлуатації наносупутника, а нові алгоритми та програмне забезпечення керування супутника - знизити електрозабезпечення супутника.

6.  Економічна привабливість для просування на ринок

Результати роботи використовуються в проекті МІКРОСАТ у вигляді дослідних зразків сотопанелей зі створеними терморегулюючими покриттями.  Льотна модель наноспутника НТУУ «КПІ», по письмовому договору з ISIS інститута міста Делф (Нідерланди,) буде розміщена в контейнері для запуску та запущена на земну орбіту  на ракеті «Дніпро-1» в 2014 році.

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).

космічна галузь, Державне космічне агентство, Державне підприємство КБ «Южное» м. Дніпропетровськ.

8. Стан готовності розробки: льотна експериментальна модель наносупутника, ескізна конструкторська документація на льону модель, яка підготовлена для запуску на земну орбіту.

9. Існуючі результати впровадження.

Результати роботи використовуються в проекті МІКРОСАТ у вигляді дослідних зразків сотопанелей зі створеними терморегулюючими покриттями.

10. Назва організації, телефон, Е-mail

кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики Теплоенергетичного факультету. Телефон 406-83-66, e-mail: office@lab-hp.kiev.ua

11. Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання розробки

1. Rassamakin B., Boyskov N., Ostapchuk S., Khairnasov S., Pershin N.,Khominich V., Smakovsky D., Rassamakin A.,Kovalenko Ye., Ostrovsky Y, Research results of subsystms engineering model nanosatellite «Polytan-1» with honeycomb paneled frame. 13-а Українська конференція з космічних досліджень. 2-6 вересня, 2013 р., Евпаторія, Крим, с. 144.

2. Хайрнасов С.М., Рассамакин А.Б., Хомініч В.І., Заковоротній А.І, Завадська Є.С. Моделювання сонячного та земного випромінювання при термовакуумних випробуваннях наносупутника «Polytan-1». 13-а Українська конференція з космічних досліджень. 2-6 вересня, 2013 р., Евпаторія, Крим, с. 150.

3.Лауш А.Г., Рассамакин Б.М., Байсков Н.Ф., Остапчук С.В. Отработка параметров орбітального полёта супутника с помощью имитатора сигналов ГНСС. 13-а Українська конференція з космічних досліджень. 2-6 вересня, 2013 р., Евпаторія, Крим, с. 127.

4. Рассамакин Б.М., Коваленко Ю.Є, Дзюба Є.Д., Прокопець М.А. Енергетична оптимізація режимів роботи супутника. 13 Українська конференція з космічних досліджень. 2-6 вересня, 2013 р., Евпаторія, Крим, с. 135.

5. Рассамакин Б.М., Коваленко Ю.Є, Будьонний О.В., Жуйков В.Я. Система електрозабезпечення наносупутника «Kritansat-1» НТУУ «КПІ». 13-а Українська конференція з космічних досліджень. 2-6 вересня, 2013 р., Евпаторія, Крим, с. 128.

6. Завадская Е.С., Рассамакин Б.М., Рогачев В.А., Хайрнасов С.М., Хоминич В.И. Экспериментальное моделирование тепловых режимов наноспутника Технология и конструирование в электронной аппаратуре 2013. - № 4. С. 27-30.

7. B. Rassamakin, N. Buyskov, S. Ostapchuk, S.Khairnasov, N. Pershin, V.Khominych, D. Smakovsky, А. Rassamakin, Ye. Kovalenko, Y. Ostrovsky. CubeSat «PolyITAN-1» with Honeycomb Paneled Frame. 2nd CubeSat Winter Workshop in Europe  IAA-CU-13-07-02, Roma, 2-4 February 2013.

8. Завадська Є.С., Хайрнасов С.М., Рассамакін Б.М. Моделювання сонячного та земного випромінювання при проведенні термовакуумних випробувань наносупутника PolyITAN в НТУУ «КПІ». ХІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів. «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики». 16 – 19  квітня 2013 року, Київ, с.50.

9. O. Demchyna, I. Yevchuk, S. Khairnasov, D. Kozak, S. Syrotyuk, V. Galchak, R. Musiy. ORGANIC-INORGANIC NANOCOMPOSITES FOR FUEL CELLS AND SOLAR COLLECTORS. 18th International Conference “EcoBalt 2013, Vilnius, Lithuania, 25 – 27 October 2013.

10. E. Pismennyi, B. Rassamakin, S. Khairnasov, Y. Elgart. Combined Photovoltaic-Thermal solar collector based on heat pipes for solar HVAC. Australian Solar Cooling 2013 Conference, Sydney, 11-12 April 2013.

11. Boris Rassamakin, Sergii Khairnasov, Michael Dusheiko, Olga Alforova. Design of Photovoltaic-Thermal Module Based on Heat Pipes. 28-th European PV Solar Energy Conference and Exebition, Paris, 30 september – 04 october 2013.

12. Sergii Khairnasov, Boris Rassamakin, Olga Alforova. Aluminium Heat Pipes Application to Solar Energy Systems for buildings Façade, Conference on Advanced Building Skins, Bressanone, Italy, 05-06 November 2013.

13. Boris Rassamakin, Sergii Khairnasov, Vladilen Zaripov, Andriy Rassamakin, Olga Alforova. Aluminium Heat Pipes Applied in Solar Collectors  Solar Energy. Elsiver  Serial No. 94, August 2013, pp. 145-154

14. Rassamakin Boris, Khairnasov Sergii, Musiy Rostyslav, Alforova Olga, Rassamakin Andrii. Solar Collector Based on Heat Pipes for Building Facades. Proceedings of the 4th International Conference in Sustainability in Energy and Buildings. Hakansson, A.; Höjer, M.; Howlett, R.J.; Jain, L.C. (Eds.). Series: Smart Innovation, Systems and Technologies, Berlin: Springer. Vol. 22, 2013, XXVI, Chapter 11, p.p. 119-126

15. Sergii Khairnasov, Boris Rassamakin, Rostyslav Musiy, Andrii Rassamakin Solar Collectors of Buildings Facade Based on Aluminum Heat Pipes with Colored Coating Journal of Civil Engineering and Architecture. David Publishing. Volume 7, No. 4 (Serial No. 65), April 2013, pp. 403-409.

16. Sergii Khairnasov, Vladilen Zaripov, Boris Rassamakin, Dmitry Kozak. The stady of heat-engeeniring characteristics of a solar heat collector based on aluminium heat pipes, Applied Solar Energy, 2013, vol. 49, No. 4, pp. 225-231.

17. Рассамакин Б.М., Быков Е.В., Хайрнасов С.М., Рассамакин А.Б. Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы. Технология и конструирования в электронной аппаратуре. – 2013. - №5. – С. 28-30.

18. Хайрнасов С.М., Зарипов В.К., Рассамакин Б.М., Козак Д.В. Исследование теплотехнических характеристик солнечного теплового коллектора на основе алюминиевых тепловых труб // Гелиотехника. – 2013. - №4. – С. 41-48.

19. Хайрнасов С.М., Заріпов В.К., Рассамакин Б.М., Козак Д.В. Дослідження теплотехнічних характеристик сонячних теплових колекторів на основі алюмінієвих профілів // Відновлювана енергетика.- 2013, №3. – С.33-39.

20. Завадська Є.С., Хайрнасов С.М. Термовакуумные испытания университетского наноспутника НТУУ "КПИ" "POLYITAN". Х міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів, студентів. «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики». 17 – 20  квітня 2012 року Київ.

21. А.Г. Лауш, Ю.А. Савенкова, Б.М. Рассамакин, Н.Ф. Байсков, В.И. Медвежонков, С.А. Остапчук, С.М. Хайрнасов, А.С. Манжега, А.Б. Рассамакин, Д.С. Смаковский. Програмне забезпечення для обміну даними модуля СН-4706 та підсистемою обробки даних наносупутника «PolyITAN-1». 12-а Українська конференція з космічних досліджень, Євпаторія, 3-7 вересня, 2012, с. 125.

22. Рассамакин Б.М., Хайрнасов С.М. Применение алюминиевых тепловых труб и термосифонов в системах обеспечения тепловых режимов радиоэлектронной аппаратуры. Научно-практическая конференция «Современные информационные и электронные технологии», Одесса, 4-8 июня, 2012, с. 210.

23. Б.М. Рассамакин, Н.Ф. Байсков, С.А. Остапчук, С.М. Хайрнасов, А.С. Манжега, А.Б. Рассамакин, Н.А. Першин, Д.С. Смаковский. Разработка и исследование підсистем наноспутника НТУУ «КПИ» «PolyITAN-1» с углепластиковыми сотопанелями. 12-а Українська конференція з космічних досліджень, Євпаторія, 3-7 вересня, 2012, с. 109.

24. Є.Ю. Коваленко, А.В. Будьонний, В.Я. Жуйков, Б.М. Рассамакін. Система електрозабезпечення наносупутника «PolyITAN-1» НТУУ «КПІ». 12-а Українська конференція з космічних досліджень, Євпаторія, 3-7 вересня, 2012, с. 124.

25. B. Rassamakin, S. Khairnasov, A. Menzhega, N. Buyskov, S. Ostapchuk. PolyITAN-1- a CubeSat with Honeycomb Paneled Frame. 4-th European CubeSat Symposium. Brussels, 30 January - 1 February, 2012.

26. Савінкова Ю, Анікієнко Ю. Программное обеспечение для внутреннего обмена данными наноспутника. ХIV Международная молодёжная научно-практическая конференция «Человек и космос», Украина, Днепропетровск, 2012.

11.Фото / схема, слайди презентації розробки в електронному вигляді (рекламного характеру).

Зовнішній вигляд льотної моделі наносупутника НТУУ «КПІ»

Склад льотної моделі наносупутника