## Гідродинаміка і теплообмін в підігрівачах повітря теплотою кристалізації води для теплових насосів та вентиляції

## Гидродинамика и теплообмен в подогревателях воздуха теплотой кристаллизации водіы для тепловых насосов и вентиляции

Hydrodynamics end Heat  Transfer in Warmer of air  with warm  crystalization

- Номер державної реєстрації - 011U002513, номер реєстрації в університеті – 2407ф.

- Науковий керівник

Пуховий Іван Іванович, докт. техн. наук, професор

Пуховой Иван Иванович, докт. техн. наук, профессор.

Pukhovyi Ivan Ivanovich, doctor, professor

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Проведені дослідження параметрів диспергації води ударом об тверду суху і змочену поверхні. Досліджена направлена диспергація при ударі об дрібноребристу поверхню. Виявлено краще розпилювання води при підвищеній шорсткості поверхні. Це пояснюється труднощами виходу повітря з- під розплющеної краплі в момент удару. Знайдена доля диспергованої рідини при ударі (до 40 % від витрати води в падаючому краплевидному струмені, що розширяється).  Знайдені радіуси розлітання крапель в залежності від висоти падіння та витрати води з сопла. Отримані емпіричні залежності для розрахунку згаданих вище параметрів.

Результати дослідження диспергації використані при зрошенні дротяних насадок з метою отримання бурульок.  Зростання бурульок інтенсифікується за оптимальної витрати  води (густини  зрошення). Теплота кристалізації йде на підігрівання повітря   від температур морозного атмосферного повітря до  температури плюс 2 – мінус 3 С. Така температура повітря після кристалізаційного апарату дозволяє збільшити коефіцієнт трансформації теплового насосу, що працює на атмосферному повітрі на 20 – 30 % в порівнянні з використанням непідігрітого атмосферного повітря. Крім того, розширюється географічно зона використання повітряних теплових насосів на області з холодним і континентальним кліматом. В системах вентиляції можна економити  до 50 % традиційної енергії на підігрівання свіжого повітря в офісах, виробничих приміщеннях та фермах (особливо в курятниках), де потрібна висока кратність вентиляції. Отримані залежності для визначення маси льоду і кількості теплоти при віднесенні до площі перерізу апарату та довжини насадок з дроту.

Проведене дослідження теплообміну при поздовжньому і поперечному обтіканні бурульок. Результати досліджень описуються відомими формулами для випадку обтікання труб.  Експериментально і методом компютерного моделювання  знайдені гідравлічні опори при різних варіантах обтікання бурульок повітрям. Опори бурульок незначні в порівнянні з опорами підведення і відведення повітря з бурулькового підігрівача. Підвищений опір має місце також в місцях кріплення бурульок до насадок.

Розроблено заявку на корисну модель за результатами дослідження опору. Розроблені принципи роботи установки при періодичному функціонуванні окремих кристалізаторів води.

Запропоновано і доведено розрахунками можливість використання льодяного оребрення для інтенсифікації наморожування льоду на природних і штучних водоймах та для виготовлення льодяних каналів. Проведені експериментальні дослідження гідравлічного опору і інтенсивності теплообміну в оребренійй поздовжними ребрами льодяній трубі.  При використанні такого каналу влвтку температура повітря, що проходить через льодяний канал, зменшується приблизно на 5-7 градусів на один метр довжини труби. Зимою атмосферне повітря підігрівається за рахунок теплоти кристалізації води, в яку занурені труби. Перевірена жорсткість конструкції і запропонований спосіб інтенсифікації заморожування льоду на переправах через ріки. Підготовлена заявка на винахід.

(рос)

Выполнены исследования параметров диспергации воды ударом о твердую сухую и смоченную поверхность. Отмечено лучшее распыление воды при повышенной шероховатости поверхности. Это может быть связано с затруднением выхода воздуха из – под плоской (перед ударом) капли в момент удара. Исследована доля диспергированной жидкости при ударе о деревянную рейку каплевидной расширяющейся струи ( до 40% от расхода воды  в струе). Определены радиусы разлетания  капель в зависимости от высоты падения та расхода воды из сопла.

Результаты исследования  диспергации использованы при орошении насадок из проволоки с целью получения сосулек. Рост сосулек интенсифицируется при оптимальном расходе воды (плотности орошения). Теплота кристаллизации расходуется на подогрев морозного атмосферного воздуха до температур  плюс 2– минус 3 С. 	 Такая температура после кристаллизационного аппарата   позволяет увеличить коеффициент трансформации воздушных тепловых насосов и распространить их применение  на области с холодным и континентальным климатом.  В системах вентиляции можна экономить  до 50% традиционной энергии на подогрев свежого воздуха в офисах, производственных помещениях и животноводческих фермах (особенно в птичниках), где необходима большая кратность вентиляции. Получены зависимости для расчета массы льда и количества теплоты при отнесении до площади проволочных насадок и их длины.

Выполнено исследование теплообмена при продольном и поперечном обтекании сосулек. Результаты исследований описываются известными формулами для случая обтекания труб. Експериментально и методом компютерного моделирования получены значения гидравлических сопротивлений при различных вариантах обдува сосулек воздухом. Гидравлические сопротивления сосулек не значительные в сравнениии с сопротивлениями подводящих и отводящих воздуховодов. Повышенное сопротивление наблюдается в местах крепления сосулек к насадкам. С использованием результатов исследования сопротивления разработана заявка на изобретение . Разработаны принципы работы подогревательной установки при периодическом функционировании     отдельных кристаллизаторов воды.

Предложено и обосновано расчетами возможность использования ледяного оребрения для интенсификации намораживания льда  на естественных и искусственных водоемах и для изготовления ледяных каналов. Выполнены экспериментальные исследования   гидравлического сопротивления и  интенсивности теплообмена в оребренной вдоль  ледяной трубе. При использовании такого канала летом температура воздуха уменьшается на 5-7 С на 1 м длины трубы. Зимой воздух подогревается забирая теплоту при кристаллизации воды в объеме в котором расположены ледяные трубы. Проверена жесткость конструкции  и предложен способ интенсификации замораживания льда на переправах через реки. Подготовлена заявка на изобретение. Предложено сотрудничество в данной области Научно-исследовательскому институту лесосплава (г.Казань, РФ)

(англ).

The research of the water dispersion parameters in impact with a hard dry and wetted surface was made. Noted best water spraying at surface with high roughness. This may be due to the difficulty of the air outlet from under flat (before impact) drops during impact. The share of dispersed liquid upon impact   a teardrop-shaped expanding jet ( 40% of the water flow in the jet ) with wooden batten was investigated. Also was determined the radius of scattering droplets depending on the fall  height  and of  the  water flow consumption from the nozzle.

The results of dispersion investigation used in irrigation nozzles made from wire to produce icicles. Growth of icicles is enhanced with optimal water flow ( irrigation density ) . The heat of crystallization is spent on heating the frosty air to temperatures of plus two - minus 3 C. This temperature after the crystallization device allows to increase the coefficient of transformation for air-source heat pumps and extend their application to areas with a cold and continental climate. In ventilation systems  also possible  to  save up to 50% of conventional energy for heating the fresh air in offices, industrial premises and livestock farms (especially in poultry houses ) that require large ventilation rate . The dependencies to calculate the mass of ice and heat quantity in attributing to the square wire nozzles and their length was found.

The investigation of heat transfer in the longitudinal and transverse flow icicles was made. Research results are described well-known formulas for the case of flow tubes. Experimental method to computers and modeling of hydraulic resistance values ​​obtained with different variants of air blowing icicles . Hydraulic resistance of icicles not significant in comparison with the resistance of inlet and outlet ducts. Increased resistance observed in the attachment points to the nozzles icicles. Using the results of the study of resistance developed patent request. The principles of operation preheating device  with periodic functioning of some individual  water crystallization devices was developed.

Proposed and justified by calculations possibility of usage ice fins for intensification of freezing ice on the natural and man-made reservoirs for making ice channels. Also was made experimental research of hydraulic resistance and heat transfer rate in the finned Experimental research of hydraulic resistance and heat transfer rate in the finned along ice  tube. When using such type of channel in the summer air temperature decreases by 5-7 C per 1 m length of the pipe. In winter, the air is warmed by the heat of water  crystallization  taken from  the environment where are located icy pipes Verified structure rigidity and proposed a method  for intensifying freezing ice on river crossings. Prepared application for the invention . Proposed cooperation with  the  Research Institute  Rafting of Wood (Kazan , Russia).

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності

Патенти:

1. Пуховий І.І. Приймак К.О.Спосіб опалення будівель зі створенням буферної зони навколо них   Патент України на кор. мод. № 65910 Опубл.26.12.2011. бюл 24

Підготовлено 3 заявки на отримання патентів:

-  Пуховий І,І., Новік М.Л., Постоленко А.М. Охолоджувач- кристалізатор води для підігрівання повітря і генерації льоду в бурульках

- Пуховий І.І. Супрунов Е.О. Спосіб інтенсивного наморожування льоду на водоймах

- ПуховийІ.І. Льодогенератор трубчатого льоду.

- Порівняння зі світовими аналогами.

У патентній та відомій нам літературі не знайдені розробки по кристалізаційним підігрівачам повітря. Є лише дослідження зростання бурульок в атмосферних умовах на дротах ліній електропередач.

- Економічна привабливість для просування на ринок .

Вартість виготовлення установки  для підігрівання повітря не є більшоє  50 Євро на 1 кВт встановленої потужності.. Установка окупається в системах вентиляції за 1 рік при середніх зимових температурах нижче мінус 5 С, при вищій температурі і зменшенні кількості морозних днів окулність буде через 3-5 років. В системах з тепловими насосами можна вдвічі економити капіталовкладення чеез відмову від використовуваних нині грунтових теплообмінників, які забезпечують однакові з використанням кристалізаційного підігрівача коефіцієнти трансформації, але їх вартість дорівнює вартості всієї теплонасосної установки (ТУ) (500 -700 євро за кВт теплової потужності ТУ). Такі підігрівачі можуть встановлюватися перед котлами для підігрівання повітря на горіння.

- Потенційні користувачі

Мінпромполітики, Міністерство енергетики, Міністерство комунального господарства, проектні організації в галузі теплопостачання, будівництво, енергетика, комунальне господарство, тваринництво, машинобудівні підприємства з ділянками фарбування, хімічні підприємства тощо.

- Стан готовності розробки: лабораторний  зразок.

- Існуючі результати впровадження - немає

- Назва підрозділу, телефон, e-mail.

Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки  Теплоенергетичного факультету НТУУ КПІ,  тел/факс 38-044 -2358765, Е- mail – ivan@puh.com.ua

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання :

Навчальний посібник

Безродний М.К. Теплові насоси та їх використання / М.К. Безродний, І.І. Пуховий, Д.С. Кутра.- Київ: НТУУ КПІ, ВПІ  ВПК «Політехніка», 2013.-311 с. Навчальний посібник з грифом МОН України

Cтатті в фахових виданнях

В наукометричній базі даних РИНЦ :

- Пуховий І.І., Постоленко А.М/ Диспергація потоку води при малих її   витратах та формування бурульок на насадках з дроту // Вісник Внницького політехнічного інституту.- 2012.- № 4.-С.  119 - 123 (Наукометрична база РИНЦ)

- Пуховий І.І., Кривошеєв М.О. Акумулятори холоду з фазовим переходом // Вісник ВПІ .- 2013 № 1.- С.74-79  (Наукометрична база РИНЦ)

Інші:

- Пуховий І.,І., Денисова А.Є. Ефективність використання теплоти грунту та теплоти кристалізації води при підігріванні повітря для систем вентиляції та спалювання палива ,// Холодильна  техніка  і технологія. -2011.- № 3 .- С. 63 – 66.

- Пуховий І.І. Використання льодяної стіни для опалення буферної зони будівлі теплотою кристалізації води та визначення часу її плавлення в період відлиг // Наукові вісті НТУУ КПІ.- 2011.- №  5.- С. 35 - 39

- Пуховой И.И., Кривошеєев М.А. Анализ теплопритоков и  теплопотерь,  кондиционирование воздуха с использованием льдохранилищ в пассивных зданиях   //  Энерготехнологии  и ресурсосбережение.- 2011.- № 6. С.28 – 32.

- Пуховий І.І. Денисова А.Є. Температурні та теплові характеристики утворення льоду на стінах буферної зони будівлі, що опалюється теплотою кристалізації води// Сб. научн. трудов «Строительство и техноген. безопасность» .- 2011.- вып. 40.- С. 37-43.

- Пуховий І.І. Експериментальне дослідження диспергації та охолодження малих витрат води при утворенні бурульок і нагріванні повітря теплотою кристалізації води // Відновлювана енергетика.-2012.-№2.-С.23-27

- Пуховий І.І. Кривошеєв М.О. Течія  та  замерзання води на вертикальних поверхнях при зрошенні їх краплями від розпилення ударом // Наукові вісті НТУУ КПІ .- 2012.- № 6, С. 29- 35

- Пуховий І.І., Ніколаєнко Ю.Є., Постоленко А.М Використання холоду з снігу, льоду та грунтудля охолодження невеликих дата центрів в  умовах України// Наукові вісті НТУУ КПІ,.2013.- №1.- С.34-38

- Пуховий І.І. Автономне холодопостачання влітку для умов континентального клімату з використанням сонячної енергії та природного льоду// Відновлювана енергетика.- 2013 .- № 1.-  С .8 – 12

Друковані матеріали в тезах конференцій

- Пуховий І.І., Дранік Т.В. Нагрівання та танення льодяної стіни, що використовується як огорожа буферної зони в комплексі з пасивними системами сонячного опалення  // Відновлювана енерггетика ХХІ ст. – 2011.- Матер. ХІІ міжн. н. конф.  - К: Вид. Вікторія.- С. 241 – 244.

- Пуховий І.І., Хандусь М.С. Експериментальне дослідження диспергації рідини гравітаційним ударом об поверхні з різними властивостями //. Матер. ІХ  міжн. конф.студ. і асп.  ТЕФ  „Сучасні проблеми.науков. забезпечення енергетики”, 2011, Київ:   КПІ .-ТЕФ. - 21 – 22 .04.2011. -С. 38

- Пуховий І.І., Шулежко М.М. Вентиляція і гаряче водопостачання офісу з використанням теплового насосу та теплоти кристалізації води// Матер. ІХ міжн. конф. студ. і асп. ТЕФ  „Сучасні проблеми. наук. забезпечення енергетики. 2011, Київ:   КПІ .-ТЕФ. - 21 – 22 .04.2011.- С 42

- Пуховий І.І. Дранік Т.В.  Експериментальне дослідження нагрівання та танення льодяної пластни в умовах вільної конвекції// Матер.ІХ  міжн. конф. студ. і асп. ТЕФ  „Сучасні пробл.. наук. забезпечення енергетики,2011, Київ:   КПІ .-ТЕФ. - 21 – 22 .04.2011.-С.48

- Пуховий І.І. Супрунов Е.О. Застосування льодяного оребрення для інтенсифікації теплобміну з повітрям.// Матер. ІХ міжн. конф. студ. і асп. ТЕФ  „Сучасні проблеми. наук. забезпечення енергетики, 2011, Київ:   КПІ .-ТЕФ. - 21 – 22 .04.2011.- С.43

- Пуховий І.І., Бондаренко В.В. Транспортування льодорідинних сумішей по трубопроводам// Матер. міжн. конф. студ. і асп. ТЕФ  „Сучасні проблеми. наук. забезпечення енергетики, 2011, Київ:   КПІ .-ТЕФ. - 21 – 22 .04.2011.- С.45

- Пуховий І.І., Кривошеєв М.О., Шулежко М.М. Льодоутворення на вертикальній пластині при її зрошенні краплями від розпилння ударом//  Матер. Х міжн. конф. студ. і асп. ТЕФ „ Сучасні проблеми наук. забезп. енергетики”, 2012, Київ:   КПІ .-ТЕФ , 17-20.04.2012.- С. 144

- Пуховий І.І., Постоленко А.М. Утворення бурульок на горизонтальних трубах при розпиленні води форсункою// Матер. міжн. конф.студ. і асп. ТЕФ  „Сучасні проблеми. наук. забезпечення енергетики, 2012, Київ:   КПІ .-ТЕФ, С.146

- Пуховий І.І.Латенко В.С. Лєонтьєв Г.Г. Танення  льодяної стіни при наявності сонячного випромінювання// Матер. міжн. конф.студ. і асп. ТЕФ  „Сучасні проблеми. наук. забезпечення енергетики, 2012, Київ:   КПІ .-ТЕФ .-С.182

- Пуховий І.І., Мірошко Є. Л. Підвищення ККД сонячних термодинамічних електростанцій шлязом використання льоду для конденсації пари// Там же.- С.183

- Пуховий І.І., Супрунов Е..О. Босий В.В.Теплота кристалізації води для підігрівання повітря в каналах з льодяним оребренням// Матер. міжн. конф.студ. і асп. ТЕФ  „Сучасні проблеми. наук. забезпечення енергетики, 2012, Київ:   КПІ .-ТЕФ.- С.186

- Хандусь М.С. Кривошеєв М.О. Барабаш П.О.Фотографічне дослідження та аналіз розбризкування крапель при ударі  на поверхню покриту тонким шаром води.// Матер. міжн. конф.студ. і асп. ТЕФ  „Сучасні проблеми. наук. забезпечення енергетики, 2012, Київ:   КПІ .-ТЕФ. – C.188

- Пуховий І.І. Шулежко .М.М., Кривошеєв  М.О., Лєонтьєв Г.Г. Формування бурульок та гідравлічний опир при поперечному їх обтіканні, Матер. міжн. конф.студ. і асп. ТЕФ  „Сучасні проблеми. наук. забезпечення енергетики, 2012, Київ:   КПІ .-ТЕФ.- С.207

- Пуховий І.І., Кривошеєв М.О. Шулежко М.М  Теплопостачання  офісних приміщень  використанням  теплоти кристалізації води// Матер. міжн. конф.студ. і асп. ТЕФ  „Сучасні проблеми. наук. забезпечення енергетики, 2012, Київ:   КПІ .-ТЕФ .- С 183

- Пуховий І.І. ПостоленкоА.М.. Формування бурульок на нахилених трубах при диспергації води.// Матер. міжн. конф.студ. і асп. ТЕФ  „Сучасні проблеми. наук. забезпечення енергетики, 2012, Київ:   КПІ .-ТЕФ.-C. 186

- Пуховий І.І., Кривошеєв М.О. Доля струменя, що диспергується при ударі об поверхню для охолодження води повітрям в льодогенераторі –акумуляторі холоду// Відновлювана енергетика ХХІ сторіччя .-2013, Крим, Миколаївка, .-  C. 147

- Пуховий І.І. Постоленко А.М. Підвищення К,К,Д. термодинамічних сонячних електростанцій в умовах пустель і континентального клімату з використанням акумульованого льоду для охолодження теплових двигунів// // Відновлювана енергетика ХХІ сторіччя.- 2013, Крим, Миколаївка, .- С.128

- Постоленко А.М., Пуховий І.І. Експериментальна установка та вплив діаметра труб на інтенсивність утворення бурульок в підігрівачі морозного повітря// Тези доповідей ХІ міжн. конф. ТЕФ „ Сучасні проблеми наук. забезп. енергетики” .-2013, Київ: КПІ .-ТЕФ, 16-19.04.2013 . -С. 172

- Кривошеєв М.О., Пуховий І.І.Льодоутворення на вертикальних насадках при підвищених швидкостях повітря і зрошенні краплями від розпилення ударом// Тези доповідей ХІ міжн. конф. ТЕФ „ Сучасні проблеми наук. забезп. енергетики” .-2013, Київ: КПІ .-ТЕФ, 16-19.04.2013 .- C.173

- Конак А.М., Пуховий І.І. Швидкість витання крапель та адаптація до неї розпилювальних пристроїв при охолодженні води повітрям перед її кристалізацією// Тези доповідей ХІ міжн. конф. ТЕФ „ Сучасні проблеми наук. забезп. енергетики”.- 2013,Київ: КПІ .-ТЕФ, 16-19.04.2013 .- С.127

- Супрунов Е.О. , Пуховий І.І.  Аналіз шляхів застосування льодяного оребрення  // Тези доповідей ХІ міжн. конф. ТЕФ „ Сучасні проблеми наук. забезп. енергетики”.- Київ: КПІ .-ТЕФ, 16-19.04.2013 .- С.144

- Мірошко Є.Л., Пуховий І.І. Система термічного видалення льоду в бурулькових льодогенераторах // Тези доповідей ХІ міжн. конф. ТЕФ „ Сучасні проблеми наук. забезп. енергетики”.- 2013, Київ: КПІ .-ТЕФ, 16-19.04.2013  .- С. 160.

- Латенко В. С. , Пуховий І.І. Дослідження замерзання води на сніговій стіні// Тези доповідей ХІ міжн. конф. ТЕФ „ Сучасні проблеми наук. забезп. енергетики”.- 2013, Київ: КПІ .-ТЕФ, 16-19.04.2013 ..- С.141

- Фото  лабораторної установки з декількома ярусами насадок.

1.  Горизонтальна опора       2- насадки для закріплення бурульок

3 . Розташування форсунки      4.  Бурульки