Підвищення ефективності функціонування бездротової мережі зв'язку шляхом використання просторово-часової обробки радіосигналів в розподілених антенних системах

Повышение эффективности функционирования беспроводной сети путём использования пространственно-временной обработки радиосигналов в распределённых антенных системах

Effectiveness increase of wireless communication network operation by radio signals of distributed antenna systems spatial-temporal  processing

- Номер державної реєстрації теми - 0111U001270, НТУУ «КПІ» - 2425-п.

- Науковий керівник -   к.т.н., проф. Якорнов Є.А., Якорнов Е.А., Yakornov Yevheniy A.

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Cуть роботи полягає в аналізі сучасних світових тенденцій розвитку бездротових мереж зв’язку (БМЗ) з розподіленними антенними системами (РАС) та розробці методології підвищення ефективності функціонування БСС з РАС на основі методів просторово-часової обробки радіосигналів (ПЧОС).

Вказана методологія базується на трьох нових методах підвищення основних показників якості функціонування БМЗ з РАС (відношення сигнал/(шум+ завада), ймовірність бітової помилки, спектральна ефективність радіоканалу): перший метод – визначення місцеположення абоненту на основі методів ПЧОС в зоні дії відповідного радіомодулю базової станції стільника; другий метод – застосування ПЧОС на основі фізичного явища фокусування електромагнітної енергії (ЕМЕ) у зону розташування абонента; третій метод – застосування в РАС обробки на основі просторово-часової узгодженої фільтрації.

Для реалізації першого методу запропоновані нові технічні рішення з побудови фазових пеленгаторів та фазових систем визначення координат для БМЗ з РАС, які повинні дозволити визначити, який з радіомодулей РАС стільника  повинен обслуговувати абонента, що в свою чергу дозволить оптимізувати роботу БМЗ і підвищити продуктивність абонентського каналу при формуванні спрямованого випромінення у разі застосування адаптивних антенних решіток в якості антенних елементів РАС.

Для реалізації другого методу синтезовано алгоритми організації тривимірно спрямованого випромінення (фокусування) ЕМЕ в зону розташування абонента та алгоритми передачі інформації між базовою станцією та абонентом при роботі РАС в режимі макроскопічної РАС із застосуванням вузькосмугових та широкосмугових сигналів, які дозволяють для кожного з абонентів в зоні їх розташування сформувати просторово-локалізований максимум (фокус) ЕМЕ, мінімізуючи таким чином співканальну заваду іншим абонентам.

Для реалізації третього методу синтезовано алгоритми організації багатоканальної тривимірно спрямованої передачі сигналу на основі просторово-часової узгодженої фільтрації для багатьох абонентів, довільно розташованих в зоні обслуговування РАС та алгоритми передачі інформації між базовою станцією та абонентом при роботі РАС в режимі макроскопічної РАС із застосуванням спеціального оптимального для даного виду обробки сигналів ансамблю ортогональних кодових послідовностей.

Розроблено рекомендації з планування та оптимізації мереж стільникового радіозв’язку з РАС для телекомунікаційних компаній-операторів .

(рос.)

Смысл работы заключается в анализе современных мировых тенденций развития беспроводных сетей связи (БСС) с распределенными антенными системами (РАС), а также разработке методологии повышения ефективности функционирования БСС с РАС на основе методов пространственно-временной обработки радиосигналов (ПВОС).

Указанная методология основывается на трёх новых методах повышения основных показателей качества функционирования  БСС с РАС (отношение сигнал/(шум+помеха), вероятность битовой ошибки, спектральная эффективность радиоканала): первый метод – определение местоположения абонента на основе методов ПВОС в зоне действия соответствующего радиомодуля базовой станции соты; второй метод – применение ПВОС на основе физического явления фокусирования электромагнитной энергии (ЭМЭ) в зону расположения абонента; третий метод – применение  в РАС обработки на основе пространственно-временной согласованной фильтрации.

Для реализации первого метода предложены новые технические решения по построению фазовых пеленгаторов и фазовых систем определения координат для БСС с РАС, которые должны позволять определять, какой из радиомодулей РАС соты должен обслуживать абонента, что в свою очередь позволит оптимизировать работу БСС и повысить продуктивность абонентского канала при формировании направленного излучкения в случае использования адаптивных антенных решеток в качестве антенных элементов РАС.

Для реализации второго метода синтезированы алгоритмы организации трехмерно-направленного излучения (фокусировки) ЭМЭ в зону расположения абонента и алгоритмы передачи информации между базовой станцией и абонентом при работе в режиме макроскопической РАС с использованием узкополосных и широкополосных сигналов, позволяющих для каждого из абонентов в зоне их расположения сформировать пространственно-локализированный максимум ЭМЭ, минимизируя таким образом соканальную помеху другим абонентам.

Для реализации третьего метода синтезированы алгоритмы организации многоканальной трёхмерно-направленной передачи сигнала на основе пространственно-согласованной фильтрации для множества абонентов, произвольно расположенных в зоне обслуживания РАС, а также алгоритмы передачи информации между базовой станцией  и абонентом при работе РАС в режиме макроскопической РАС с применением специального оптимального для данного вида обработки сигнала ортогональных кодовых последовательностей.

Разработаны рекомендации по планированию и оптимизации сетей сотовой радиосвязи с РАС для телекоммуникационных компаний-операторов.

(англ.)

Sense of work consists in the analysis of modern world progressive trends of wireless communication networks (WCN) with distributed antenna systems (DAS) and also development of methodology of WCN with DAS functioning effectiveness increase on the basis of methods of spatial-temporal processing (STAP) of radio signals.

The aforementioned methodology is based on three new methods of increase of basic indexes of quality of WCN with DAS functioning  (signal-to-noise plus interference ratio, probability of bit error, spectral efficiency of radio channel). The first method is a position of subscriber location on the basis of methods of STAP in the area of action of the proper radio module of the base station. The second method is application of STAP on the basis of the physical phenomenon of focusing electromagnetic energy (EME) in the area of subscriber location. The third method is application  of STAP based on spatial-temporal matched filtering in DAS.

For realization of the first method new technical solutions are offered on the construction of phase direction-finders and phase systems of determination of coordinates for WCN with DAS. This must allow to determine which radio module of DAS must connect to subscriber, that in turn will allow to optimize work of WCN and increase the capacity of subscriber channel by forming of directed radiation in the case of the use of adaptive arrays as antenna elements of DAS.

For realization of the second method the algorithms of organization of the three-dimensional-directed radiation (focusing) of EME are synthesized in the area of location of subscriber. Also  algorithms of information transfer between the base station and subscriber during work in the mode macroscopic DAS with the use of narrow-band and wide-band signals developed. This allow for each of subscribers in the area of their location to form maximum of EME (focus), thus minimizing  co-channel interferences to other subscribers.

For realization of the third method the algorithms of organization of the multichannel three-dimensional-directed transmission of signal based on spatial-matching filtering for the great number of subscribers of DAS are synthesized. Algorithms of information transfer between the base station  and subscriber during working of DAS in the mode of macroscopic DAS with the use of the special type of the orthogonal code sequences are produced.

Recommendations are developed on planning and optimization of cellular radio networks with DAS for telecommunication companies and operators.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

- 	Патент на корисну модель №56430. Фазовий радіопеленгатор / Авдєєнко Г.Л.,  Сторубльов О.І.,  Карпенко Б.О., Якорнов Є. А., Ліпчевська І.Л.– опубл. 10 січня 2011р. Бюл. №1;

- Патент на корисну модель №57200. Фазовий радіопеленгатор / Авдєєнко Г.Л.,                    Ільченко М.Ю.,  Коломицев М.О., Якорнов Є. А., Ліпчевська І.Л. – опубл. 10 лютого 2011р. Бюл.№3;

- Патент на корисну модель №60922. Спосіб оперативного визначення ризиків надзвичайних ситуацій/ Ліпчевська І.Л., Лисенко О.І., Якорнов Є.А. та інш. – опубл.            25 чеврня 2011 р. Бюл.№12;

- Патент на корисну модель №64696. Фазова радіосистема визначення координат/ Авдєєнко Г.Л., Ільченко М.Ю., Манюгіна Д.В., Потапенко В.В., Якорнов Є.А. – опубл. 10 листопада 2011р. Бюл.№21;

- Патент на корисну модель №64705. Широкосмуговий фазовий радіопеленгатор/ Авдєєнко Г.Л., Ільченко М.Ю., Ліпчевська І.Л., Охрименко Я.Ю.,  Якорнов Є.А. – опубл. 10 листопада 2011р. Бюл.№21;

- Патент на винахід №97075. Фазова радіосистема визначення координат/ Авдєєнко Г.Л., Гостєв В.В., Карпенко Б. О., Мазуренко О. В., Якорнов Є. А. – опубл. 26 листопада 2011р. Бюл.№24;

- Патент на корисну модель № 67323. Фазовий радіопеленгатор / Авдєєнко Г.Л., Буділовський О.В., Ільченко М.Ю.,  Якорнов Є. А., Ліпчевська І.Л. – опубл. 10 лютого 2012р. Бюл.№3;

- Патент на корисну модель № 72448. Фазовий радіопеленгатор / Авдєєнко Г. Л.,                Гостєв В.В.,  Карпенко Б. О., Мазуренко О. В., Якорнов Є. А. – опубл. 27 серпня 2012р. Бюл.№16.

- Порівняння зі світовими аналогами.

Результати проведених досліджень відповідають світовому рівню, а теоретичні положення методів тривимірно-просторового розділення сигналів за допомогою РАС не мають аналогів у світі.

- Економічна привабливість для просування на ринок

Просування на ринок телекомунікацій та оцінка економічної привабливості можлива лише при створенні телекомунікаційних та вимірювальних засобів дециметрового та сантиметрового діапазонів, які використовують РАС з просторовою фокусацією  електромагнітної енергії в точку розташування абонента(тів).

- Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).

Вітчизняні та закордонні підприємства, науково-дослідні та проектно-конструкторські організації при створенні нових систем, комплексів та засобів телекомунікацій, оператори безпроводових телекомунікаційних мереж, зокрема стільникового мобільного радіозв’язку при модернізації, розробці та плануванні існуючих та майбутніх мереж на основі РАС,  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, вищі навчальні заклади при підготовці фахівців та наукових кадрів телекомунікаційного профілю.

- Стан готовності розробки.

Складає орієнтовно 40-50%. Розроблені методи тривимірного просторового розділення сигналів у безпроводових телекомунікаційних системах для подальшого впровадження потребують проведення ДКР.

Розроблений для безпроводових телекомунікаційних систем НВЧ діапазону макет дослідного зразка РАС із просторовою селекцією один від одного двох сигналів, джерела радіовипромінювання яких одночасно працюють в одному й тому самому частотному діапазоні та використовують однаковий тип поляризації електромагнітної хвилі при розробці відповідної конструкторської документації може бути впроваджений у промислове виробництво.

- Існуючі результати впровадження.

Результати теоретичних досліджень впроваджено в навчальний процес ІТС НТУУ «КПІ» у спецкурсах: «Технології радіо- та телевізійного мовлення» – новий розділ «Застосування розподілених антенних систем в мережах наземного ефірного цифрового телебачення стандартів DVB-T/T2 та DVB-H»; «Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль. Модуль 2» – нова лекція за темою «Розподілені антенні системи в безпроводових мережах радіозв`язку»; «Методи проектування в телекомунікаціях» – новий розділ «Планування стільникових мереж зв’язку UMTS з використанням розподілених антенних систем»; «Адаптивні системи в телекомунікаціях» – нова лабораторна робота «Дослідження ефективності просторового розділення радіосигналів від двох джерел радіовипромінення НВЧ діапазону, що діють одночасно по основному пелюстку характеристики спрямованості приймальної антенної решітки за  допомогою адаптивної просторової обробки»; «Цифрова обробка сигналів» - нова лекція «Перспективні системи просторово-часової обробки сигналів» за темою «Системи просторово-часової обробки сигналів».

За матеріалами НДР підготовлено до захисту 1 кандидатську дисертацію за темою «Методи тривимірного просторового розділення сигналів в безпроводових телекомунікаціях».

Розроблені методології, алгоритми і технічні рішення ПЧОС в БМЗ з РАС реалізовані в ТОВ „Лабораторія інформаційних систем” при розробці та впровадженні програмного комплексу ICS Manager NG у виробничу діяльність державного підприємства «Український Державний Центр Радіочастот».

- Назва організації, телефон, Е-mail

НТУУ ”КПІ”, науково-дослідний інститут телекомунікацій, yakornov@its.kpi.ua, django2006@ukr.net

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання розробки

1.	Авдєєнко Г.Л., Карпенко Б.О., Ліпчевська І.Л., Мазуренко О.В.,  Якорнов Є. А. Сучасний стан обробки радіосигналів бездротової мережі зв`язку в передавальних антенних системах базових станцій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.- Вип. № 27 - К.: ВІКНУ, 2010, с. 42-46.

2.  Авдєєнко Г.Л., Карпенко Б.О., Коломицев М.О., Ліпчевська І.Л., Мазуренко О.В.,  Якорнов Є. А. Пріоритетні напрямки розвитку адаптивної обробки радіосигналів для підвищення ефективності функціонування бездротової мережі зв`язку з розподіленими антенними системами // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.- Вип. № 28 - К.: ВІКНУ, 2010, с. 65-70.

3. Oleksandr Mazurenko and Yevhenii Yakornov. Focused Arrays Beamforming. Behaviour of Electromagnetic Waves in Different Media and Structures, Edited bu Ali Akdagli. 2011, Chapter 20, p. 419-440.

4. Авдєєнко Г.Л., Карпенко Б.О., Коломицев М.О., Якорнов Є.А. Застосування математичного апарату торцевих добутків матриць для опису оптимального вектору вагових коефіцієнтів адаптивної антенної решітки з неідентичними каналами обробки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.- вип. № 30 - К.: ВІКНУ, 2011, с. 34-39.

5.	Мазуренко О.В. Антенні решітки з нелінійною просторовою обробкою полігармонічних ортогональних сигналів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.- вип. № 32 - К.: ВІКНУ, 2011, с. 71-78.

6.	Авдєєнко Г.Л., Карпенко Б.О.,  Ліпчевська І.Л., Якорнов Є.А. Фазові радіопеленгатори джерела радіовипромінювання гармонічного сигнала в зоні Френеля // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.- вип. № 33 - К.: ВІКНУ, 2011, с. 51-61.

7.	Авдєєнко Г.Л., Карпенко Б.О., Коломицев М.О., Якорнов Є.А. Моделювання роботи мобільної радіомережі з розподіленими антенними системами, діаграми спрямованості яких адаптовані до впливу завад при обмеженому частотному ресурсі // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Військово- спеціальні  науки –  вип. №23, 2011, с.74– 85.

8. Коломицев М.О., Трубіна С.О. Аналіз еквівалентного запасу по захисту для досягнення координашї  супутникової мережі UKRSAT-BSS-38/2E-G-1// Наукові вісті НТУУ «КПІ» 2011.

9.	Авдеенко Г.Л., Якорнов Е.А., Липчевская И.Л. Фазовые системы определения координат радиоизлучения гармонического сигнала в зоне Френеля // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника, №12, 2012, с.24-33.

10. Авдєєнко Г.Л., Коломицев М.О., Ліпчевська І.Л., Якорнов Є.А. Деякі результати теоретичного аналізу використання методів просторово-часової обробки радіосигналів у зоні Френеля; Автори // Збірник тез п`ятої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми  телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2011. с. 48.

11. Авдеенко Г.Л., Липчевская И.Л., Манюгина Д.В., Потапенко В. В., Якорнов Е.А. Фазовые радиопеленгаторы источника излучения гармонического сигнала в зоне Френеля //Збірник тез п`ятої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми  телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2011. с. 50.

12. Василенко-Шереметьєв Г.М., Якорнов Е.А. Аналіз математичних моделей багатопроменевого розповсюдження радіохвиль для мікро- та макростільників в системах рухомого радіозв’зку // Збірник тез п`ятої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми  телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2011. с. 53.

- Буділовський О.В., Якорнов Е.А. Розв’язання задачі багатокритеріальної оптимізації для побудови технічної структури мобільного телефону систем стільникового зв’язку стандарту WCDMA на основі RAKE-приймача // Збірник тез п`ятої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2011. с. 139.

- Матяш О.Ю., Якорнов Є.А. Субсмугова фільтрація широкосмугової суміші сигналу та завад  в адаптивних антенних решітках // Збірник тез п`ятої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми  телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2011. с. 67.

- Авдеенко Г.Л., Манюгина Д.В. Совместное использование Rake-приемников и Smart-антенн для обеспечения пространственно-временной обработки сигналов в системах сотовой связи стандарта CDMA // Збірник тез п`ятої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2011. с. 65.

- Ohrimenko Y.Y., Avdeyenko G.L -  Application of Smart antennas in wireless commu-nication systems using OFDM technology // Збірник тез п`ятої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми  телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2011. с. 71.

- Потапенко В.В, Авдеенко Г.Л. Алгоритмы пространственно-временной обработки сигналов при большом количестве источников помех в антенной решетке базовой станции // Збірник тез п`ятої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2011. с. 75.

- Карпенко Б.О., Якорнов Є.А., Авдєєнко Г.Л., Манюгіна Д.В., Охріменко Я.Ю., Потапенко В.В. Особливості використання фазових радіопеленгаторів в розподіленних антенних системах телекомунікаційних мереж// Збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України”, 28 квітня 2011 р, Київ, ВІКНУ ім. Т. Г. Шевченка. с. 157-158.

- Карпенко Б.О., Коломицев М.О., Якорнов Є.А., Авдєєнко Г.Л. Використання методів просторово-часової обробки радіосигналів в розподілених антенних системах у зоні Френеля // Збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвіст-тичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України”, 28 квітня 2011 р, Київ, ВІКНУ ім. Т. Г. Шевченка.  с. 179-180.

- Буділовський О.В. Приклад оптимізації комплексу операцій за часом для побудови технічної структури мобільного телефону систем стільникового зв’язку стандарту WCDMA на основі Rake–приймача // Збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України”, 28 квітня 2011 р, Київ, ВІКНУ ім. Т. Г. Шевченка. с. 128-129

- Авдеенко Г.Л., Коломыцев М.А., Липчевская И.Л., Мазуренко А.В., Якорнов Е.А. Моделирование работы радиосети при использовании антенн с адаптивной диаграммой направленности // Матеріали 21-ої Міжнародної Кримської  конференції (КрыМико-2011) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 2011. Т.1, с. 408-409.

- Авдеенко Г.Л., Коломыцев М.А., Липчевская И.Л., Мазуренко А.В., Якорнов Е.А. Приоритетные задачи для повышения эффективности функционирования сетей связи с распределёнными адаптивными антенными системами // Матеріали 21-ої Міжнародної Кримської  конференції (КрыМико 2011) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 2011. Т.1, с. 418-419.

- Авдеенко Г.Л., Липчевская И.Л., Якорнов Е.А. Фазовая радиосистема определения координат источника радиоизлучения гармонического сигнала для работы в зоне Френеля // Матеріали 21-ої Міжнародної Кримської  конференції (КрыМико 2011) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 2011. Т.1, с. 431-432.

- Мазуренко А.В., Якорнов Е.А. Повышение пропускной способности систем мобильной связи с прямым расширением спектра путем применения пространственно-временного согласованного приема // Матеріали 21-ої Міжнародної Кримської  конференції (КрыМико 2011) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 2011. Т.1, с. 404-405.

- Коломыцев М.А., Мальченко В.Л. Исследование электромагнитной совместимости системы DVB-T (канал №64) и системы стандарта IS-95 (CDMA), действующих в Украине в диапазоне 800 МГц. // Матеріали 21-ої Міжнародної Кримської  конференції (КрыМико 2011) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 2011. Т.1,с. 390-392.

- Коломыцев М.А., Ганюков Э.О. Построение распределенных мобильных систем с использованием технологии МІМО // Матеріали 21-ої Міжнародної Кримської  конференції (КрыМико 2011) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 2011. Т.1,с. 505-506.

- Буділовський О.В., Мазуренко А.В., Якорнов Е.А.Адаптивная антенная решетка с пеленгацией источника радиоизлучения для распределенных антенных систем. // Збірник тез Першої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених – «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє», 6-7 жовтня 2011 року, м. Одеса, ОНАЗ.                  с. 46-47.

- Манюгина Д.В., Авдеенко Г.Л., Якорнов Е.А. Совместное использование Rake-приёмников и Smart-антенн для обеспечения пространственно-временной обработки сигналов в системах сотовой связи стандарта CDMA // Збірник тез Першої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених – «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє», 6-7 жовтня 2011 року, м. Одеса , ОНАЗ. с. 47-50.

- Василенко-Шереметьєв Г.М., Авдєєнко Г.Л., Якорнов Є.А. Застосування технології Smart-антен на базових станціях  безпровідних мереж з SDMA, встановлених в закритих приміщеннях // Збірник тез Першої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених – «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє», 6-7 жовтня 2011 року, м. Одеса, ОНАЗ. с. 158-159.

30. Авдеенко Г.Л., Матяш О.Ю., Якорнов Е.А. Придушення акустичної луни в системах “HANDS-FREE” мобільного телефону методами адаптивної фільтрації сигналів. // Збірник тез Першої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених – «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє», 6-7 жовтня 2011 року, м. Одеса , ОНАЗ.                 с. 53-55.

- Охріменко Я.Ю. Сумісне використання SMART-антен в системах бездротового зв’язку з OFDM. // Збірник тез Першої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених – «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє», 6-7 жовтня 2011 року, м. Одеса , ОНАЗ. с. 56.

- Авдеенко Г.Л., Карпенко Б.О., Мазуренко А.В., Якорнов Е.А. Напрямки розвитку адаптивної обробки радіосигналів для підвищення ефективності функціонування мереж зв`язку спеціального призначення з розподіленими антенними системами. // Збірник  тез VI науково-практічного семінару «Пріоритетні напрямки розвитку телекомуникаційних систем та мереж спеціального призначення» К.: НТУУ «КПІ», ВІТІ, 2011, с.114.

- Авдеенко Г.Л., Карпенко Б.О., Ліпчевська І.Л., Якорнов Е.А Пасивна фазова радіосистема визначення координат для виявлення та супроводу ретрансляторів на безпілотних літальних апаратах // Збірник  тез VI науково-практічного семінару «Пріоритетні напрямки розвитку телекомуникаційних систем та мереж спеціального призначення» К.: НТУУ «КПІ», ВІТІ, 2011, с.116.

- Буділовський О.В., Якорнов Е.А. Аналіз моделі системи звязку як системи MIMO з використанням адаптивної антенної решітки // Збірник  тез VI науково-практічного семінару «Пріоритетні напрямки розвитку телекомуникаційних систем та мереж спеціального призначення» К.: НТУУ «КПІ», ВІТІ, 2011, с.205.

- Авдеенко Г.Л., Василенко-Шереметьєв Г.М., Якорнов Е.А. Застосування алгоритму CMA для формування діаграми спрямованості SMART-антен на базових станціях // Збірник  тез VI науково-практічного семінару «Пріоритетні напрямки розвитку телекомуникаційних систем та мереж спеціального призначення» К.: НТУУ «КПІ», ВІТІ, 2011, с.203.

- Авдеенко Г.Л., Матяш О.Ю., Якорнов Е.А. Застосування адаптивних фільтрів у різних методах боротьби з явищем акустичної луни // Збірник  тез VI науково-практічного семінару «Пріоритетні напрямки розвитку телекомуникаційних систем та мереж спеціального призначення» К.: НТУУ «КПІ», ВІТІ, 2011, с.204.

- Охріменко Я. Ю. Аналіз впливу кількості піднесучих та тривалості OFDM символів на продуктивність системи безпроводового зв’язку // Збірник  тез VI науково-практічного семінару «Пріоритетні напрямки розвитку телекомуникаційних систем та мереж спеціального призначення» К.: НТУУ «КПІ», ВІТІ, 2011, с.159.

- Буділовський О.В., Якорнов Е.А Оцінка імпульсних характеристик абонентського каналу в системах стільникового радіозв`язку стандарту CDMA // Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" ВІКНУ,2011, с.25.

- Авдеенко Г.Л., Карпенко Б.О., Ліпчевська І.Л., Якорнов Е.А. Використання в розподілених антенних системах фазових радіосистем визначення координат // Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" ВІКНУ,2011, с.42.

- Буділовський О. В., Якорнов Є. А. Формування індивідуальних пілот-сигналів при використанні адаптивних антенних решіток в системах мобільного радіозв’язку Збройних Сил України // Тези доповідей ІІ науково-технічної конференції "Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки" ЦНДІО та ВТ ЗС України, 2011, с.222.

- Будиловский А.В. Модифицированный линейно-ограниченный алгоритм обработки сигналов для адаптивных антенных решеток в системах радиосвязи. // 16-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ххі веке». Сб. Т. 4.- Харьков. ХНУРЭ. 2012. с.16-17.

- Матяш О.Ю., Авдєєнко Г.Л. Субсмугова фільтрація з циклічним префіксом в адаптивних антенних системах. // 16-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ххі веке». Сб. Т. 4.- Харьков. ХНУРЭ. 2012. с.196-197.

- Якорнов Е.А.,Коломицев М.А. Авдєєнко Г.Л., Лавриненко О.Ю. Теоретичний аналіз можливості використання фізичного явища кривизни фазового фронту електромагнітної хвилі в стаціонарних системах радіозв'язку надвисокочастотного діапазону // Збірник тез  Міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта)», 22-29 лютого 2012, м.Київ, стр.41-43.

- Авдеенко Г.Л., Якорнов Е.А., Коломыцев М.А. Применение кривизны фазового фронта электромагнитной волны для переиспользования частотного ресурса радиорелейных линий связи // Збірник матеріалів шостої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми  телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2012,стр.268-261.

- Авдєєнко Г.Л., Якорнов Є.А., Матяш О.Ю. Застосування субсмугової фільтрації сигналів у безпроводових телекомунікаційних мережах з розподіленими антенними системами // Збірник матеріалів шостої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми  телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2012. с.59-61.

- Коломицев М.О., Тарарай А.М. Порівняння методів  TABU та GENET при призначенні частот в радіорелейних мережах // Збірник матеріалів шостої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми  телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2012. с.381-382.

- Мовчан О.Б., Коломицев М.О. Досліження  впливу РЕЗ широкосмугових технологій на РЕЗ UMTS// Збірник матеріалів шостої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми  телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2012. с.384-385.

- Шарко В.П.,  Якорнов Е.А., Авдеенко Г. Л. Измерение координат объекта по фазовому фронту принимаемого сигнала в глобальних навигационных системах // Збірник матеріалів шостої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми  телекомунікацій» К.: НТУУ «КПІ», 2012, стр.271-274.

- Авдеенко Г.Л., Мазуренко А.В., Якорнов Е.А. Применение направленного излучения в распределённых антенних системах для повышения спектральной эффективности канала беспроводной связи // Матеріали 22-ої Міжнародної Кримської конференції (КриМіко-2012) «СВЧ-техника и телекоммуникацион-ные технологии». 2012. Т.1,с. 263-264.

- Шарко В.П., Авдеенко Г.Л., Якорнов Е.А. Потенциальные возможности определения навигационных параметров по фазовому фронту электромагнитной волны в глобальных радионавигационных системах // Матеріали 22-ої Міжнародної Кримської конференції (КрыМико-2012) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 2012. Т.1,с. 275-276.

- Авдеенко Г.Л., Лавриненко О.Ю., Якорнов Е.А. Макет системы ретрансляции радиосигнала цифрового супутникового телевизионного вещания в диапазоне 11 ГГц для ученого процесса в ВУЗах // Матеріали 22-ої Міжнародної Кримської конференції (КрыМико-2012) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 2012. Т.1,с.357-358.

- Мазуренко А.В MIMO системы на основе пространственно-временной согласованной фильтрации // Матеріали 22-ої Міжнародної Кримської конференції (КрыМико-2012) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 2012. Т.1,с.283-284.

- Коломыцев М. А., Липатов А. А., Капштык С. В., Пизюк Д. Л. Национальная система спутниковой связи Украины // Матеріали 22-ої Міжнародної Кримської конференції (КрыМико-2012) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 2012. Т.1,с.287-288.

- Коломыцев М. А., Корсак В.В. Планирование сети LTE в условиях городской застройки // Матеріали 22-ої Міжнародної Кримської конференції (КрыМико-2012) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 2012. Т.1,с.304-305.

- Коломыцев М. А., Синепольский Ю. Моделирование спутниковой сети для обслуживания территории Украины в Ка-диапазоне // Матеріали 22-ої Міжнародної Кримської конференції (КрыМико-2012) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 2012. Т.1,с.306-307.

- Авдеенко Г.Л., Якорнов Е. А. Исследование ретрансляции радиосигнала спутникового

цифрового телевизионного вещания в лабораторных условиях // Збірник тез VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» /COMINFO`2012/ К.: ДУІКТ, 2012. с.71-73.

- Фото/схема, слайди презентації розробки в електронному вигляді

Макет дослідного зразка РАС із просторовою селекцією один від одного двох сигналів, джерела радіовипромінювання яких одночасно працюють в одному й тому самому частотному діапазоні та використовують однаковий тип поляризації електромагнітної хвилі для безпроводових телекомунікаційних систем НВЧ діапазону