Розширення функціональних можливостей електрично настроюваних твердотільних фільтрів

Расширение функциональных возможностей электрически настраиваемых твердотельных фильтров

The capabilities extension of electronic tuning filters with solid-state construction

- Номер державної реєстрації теми - 0111U000520, номер реєстрації в НТУУ „КПІ” – 2426-п.

- Науковий керівник  - д.т.н. старший науковий співробітник Захаров О.В., Захаров А.В., Zakharov A.V.

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Твердотільні фільтри з електричною настройкою частоти є ключовими елементами різних багаточастотних систем зв'язку, що мають підвищену завадостійкість і надійність. Вважається, що значна частина перспективних систем зв'язку, в тому числі і стільникової телефонії, буде використовувати в основному ці фільтри. Дана розробка становить собою електрично перестроювані фільтри з поліпшеними характеристиками для перспективної зв'язної апаратури, вона направлена на розвиток нової елементної бази України в області радіоелектроніки.

Розроблено новий підхід до побудови електрично перестроюваних багаторезонаторних фільтрів з симетричними АЧХ. Цей підхід базується на застосуванні в фільтрах різних типів мікрохвильових резонаторів, а також використанні в резонаторах декількох блоків, які включають різну кількість пар варикапів. Комутація блоків здійснюється MEMS перемикачами, або p-i-n діодами. Цей підхід дозволяє поліпшити функціональні можливості фільтрів: зменшити втрати і інтермодуляційні викривлення сигналів; збільшити робочу потужність; розширити діапазон перестройки; поліпшити симетрію частотної характеристики.

Встановлено обмеження ступеня діапазонності мікрохвильових резонаторів, перестроюваних кількома ємностями і індуктивностями. Доведено, що при комбінованій перестройці можна здійснювати зміну резонансної частоти в широкому діапазоні, перевищуючому декаду.

Встановлено новий ефект перетинання резонансних областей, відповідних різним коливанням в резонаторах з відрізків ліній передачі з ємнісною перестройкою. Показано, що при роботі на перших трьох резонансних частотах смуга безперервної перестройки частоти може перевищувати дві октави.

Показано, що в резонаторах петльового типу реалізується комбінована перестройка частоти двомодових коливань за допомогою ємності і індуктивності, величини яких повинні бути зв'язані певною умовою. В резонаторах петльового типу зі шлейфом перестройка частоти двомодових коливань здійснюється за допомогою двох ємностей, що синхронно змінюються по певному закону.

Розроблено методику інженерного розрахунку нових фільтрів з розширеними функціональними можливостями.

Виконано значний об'єм експериментальних досліджень нових фільтрів (8 експериментальних зразків). Експериментальні зразки за своїми характеристиками перевершують найкращі світові аналоги: втрати фільтра на центральній частоті зменшено в 1,8 раз (з 9 дБ до 5 дБ); показник інтермодуляційних викривлень третього порядку IP3 збільшено на 16 дБм, з 10 дБм до 26 дБм; робоча потужність збільшена з 1 мВт до 40 мВт; робоча частота підвищена в 1,6 раз (з 1000 МГц до 1600 МГц); коефіцієнт частотного перекриття збільшено з 2 одиниць до 2,4; поліпшено симетрію АЧХ фільтрів - показник її асиметрії зменшено з 1,4 до 1,1.

Встановлено особливості частотних характеристик нових фільтрів, і дано рекомендації по їх застосуванню.

(рос.)

Твердотельные фильтры с электрической настройкой частоты являются ключевыми элементами различных многочастотных систем связи, обладающих повышенной помехоустойчивостью и надежностью. Считается, что значительная часть перспективных систем связи, в том числе и сотовой телефонии, будет использовать в основном эти фильтры. Данная разработка представляет собой электрически перестраиваемые фильтры с улучшенными характеристиками для перспективной связной аппаратуры, она направлена на развитие новой элементной базы Украины в области радиоэлектроники.

Разработан новый подход к построению электрически перестраиваемых многорезонаторных фильтров с симметричными АЧХ.

Этот подход базируется на применении в фильтрах различных типов микроволновых резонаторов, а также использовании в резонаторах нескольких блоков, которые включают разное количество пар варикапов. Коммутация блоков осуществляется MEMS переключателями или p-i-n диодами. Этот подход позволяет улучшить функциональные возможности фильтров: уменьшить потери и интермодуляционные искажения сигналов; увеличить рабочую мощность; расширить диапазон перестройки; улучить симметрию частотной характеристики.

Установлены ограничения степени диапазонности микроволновых резонаторов, перестраиваемых несколькими емкостями и индуктивностями. Доказано, что при комбинированной перестройке можно осуществлять изменение резонансной частоты в широком диапазоне, превышающем декаду.

Установлен новый эффект пересечения резонансных областей, соответствующих различным колебаниям в резонаторах из отрезков линий передачи с емкостной перестройкой. Показано, что при работе на первых трех резонансных частотах полоса непрерывной перестройки частоты может превышать две октавы.

Показано, что в резонаторах петлевого типа реализуется комбинированная перестройка частоты двухмодовых колебаний с помощью емкости и индуктивности, величины которых должны быть связаны определенным условием. В резонаторах петлевого типа со шлейфом перестройка частоты двухмодовых колебаний осуществляется при помощи двух емкостей, синхронно изменяющихся по определенному закону.

Разработана методика инженерного расчета новых фильтров с расширенными функциональными возможностями.

Выполнен значительный объем экспериментальных исследований новых фильтров (8 экспериментальных образцов). Экспериментальные образцы по своим характеристиками превосходят лучшие мировые аналоги: потери фильтра на центральной частоте уменьшены в 1,8 раза (с 9 дБ до 5 дБ); показатель интермодуляционных искажений третьего порядкa IP3 увеличен на 16 дБм, с 10 дБм до 26 дБм; рабочая мощность увеличена с 1 мВт до 40 мВт; рабочая частота повышена в 1,6 раза (с 1000 МГц до 1600 МГц); коэффициент частотного перекрытия увеличен с 2 единиц до 2,4; улучшена симметрия АЧХ фильтров - показатель ее асимметрии уменьшен с 1,4 до 1,1.

Установлены особенности частотных характеристик новых фильтров, и даны рекомендации по их применению.

(англ.)

Solid-state filters with the electric tuning of frequency are the key elements of different multifrequency communication systems possessing increased noise immunity and reliability. It is considered considerable part of perspective communications, including to cellular telephony, will use these filters mainly. This development is the electric tunable filters with the improved responses for the perspective communication equipment, it is sent to development of new element base of Ukraine in area of radio electronics.

The new approach to the electric tunable multiresonator filters with symmetric gain-frequency characteristic is developed.

This approach is based on application in the filters of different types of microwave resonators and also use in the resonators of a few blocks that include the different amount of varicaps pairs. Blocks commutation is realized MEMS switches or p-i-n diodes. This approach allows to improve filters functional possibilities: to decrease of losses and intermodulation distortions of signals; to increase operating power; to extend the retuning range; to find symmetry of frequency characteristic.

Bandness degree limitations of the microwave resonators tuned by a few capacities and inductances are set. It is well-proven at the combined retuning it is possible to carry out the change of resonant frequency in a wide rang exceeding a decade.

The new effect of crossing of resonant areas corresponding to the different vibrations in resonators from the transmission line segments with capacity retuning is set. It is shown that during work on the first three resonant frequencies the frequency continuous retuning band can exceed two octaves.

It is shown the combined frequency retuning of dual-mode vibrations by means of capacity and inductances the sizes of that must be bound by a certain condition will be realized in the resonators of loopback type. In the resonators of loopback type with a loop frequency retuning of dual-mode vibrations comes true through two capacities synchronously changing on a certain law.

Engineering design procedure of new filters with the extended functional possibilities is worked out.

The considerable volume of experimental researches of new filters (8 experimental standards) is executed.

Experimental standards on its characteristic exceed the best world analogues: the filter losses on central frequency are diminished in 1.8 time (with 9 dB to 5 dB); intermodulation distortions ratio third to the order IP3 is increased on 16 dBm, with 10 dBm to 26 dBm; operating power is increased with 1 mW to 40 mW; operating frequency is enhanceable in 1.6 time (from 1000 MHz to 1600 MHz); the coefficient of the covering is increased from 2 units to 2.4; filters gain-frequency characteristic symmetry is improved - the asymmetry index is diminished from 1.4 to 1.1.

The new filters frequency characteristic features are set, and recommendations on their application are given.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

- Патент на корисну модель №70072. Багаторезонаторний перестроюваний смуговий фільтр / Захаров О.В., Ільченко М.Ю., Карнаух В.Я., Пінчук Л.С.//, опублік. 25.05.2012. Бюл. №10.

- Порівняння зі світовими аналогами.

Нові фільтри мають переваги перед кращими світовими аналогами: втрати фільтра на центральній частоті зменшено в 1,8 раз (с 9 дБ до 5 дБ); показник інтермодуляційних викривлень третього порядку IP3 збільшено на 16 дБм, з 10 дБм до 26 дБм; робочу потужність збільшено з 1 мВт до 40 мВт; робочу частоту підвищено в 1,6 раз (з 1000 МГц до 1600 МГц); коефіцієнт частотного перекриття збільшено з 2 одиниць до 2,4; поліпшено симетрію АЧХ фільтрів - показник її асиметрії зменшено з 1,4 до 1,1.

- Економічна привабливість для просування на ринок.

Поліпшені ці елементи технічні характеристики електрично перестроюваних фільтрів, а також та обставина, що ці фільтри серійно випускаються тільки в США і Великобританії. В інших країнах практично недоступні. Це є основним мотивом їх просування на ринок. Вартість реалізації проекту оцінюється в 500 тис. грн., терміни впровадження – 1 рік, терміни окупності – 2 роки.

- Потенційні користувачі.

Отримані результати у вигляді макетних зразків та науково обґрунтованих методів побудови фільтрів з електричним керуванням їх частоти мають бути застосовані при проектуванні та виробництві нового покоління засобів для систем широкосмугового радіодоступу типу WiMAX, HSPA, LTE.

Потенціальними замовниками та користувачами результатів можуть бути вітчизняні підприємства: АТ „Радіо телекомунікаційні системи” (м. Київ), АТ „Міррад” (м. Київ), НВО „Муссон” (м. Севастополь), ВАТ „АТ НДІ РВ” (м. Харків), ДБ „Оріон-Навігація” (м. Сміла) та інші, а також зарубіжні загальновідомі фірми, як INTEL, HuaWei, Асоціація GSM та інші.

Міністерство освіти та науки України, вищі навчальні заклади при підготовці фахівців та наукових кадрів телекомунікаційного профілю.

Державний департамент зв’язку та інформації при формуванні засад щодо впровадження в Україні перспективних телекомунікаційних технологій.

- Стан готовності.

Розроблено і виготовлено лабораторні макети 4-резонаторних фільтрів з комбінованими резонаторами і напівпровідниковими варикапами. Проведено їх всестороннє експериментальне дослідження і показано перевагу перед існуючими зразками.

- Існуючі результати впровадження.

Результати роботи впроваджено в навчальний курс при викладанні дисципліни "Теорія електричних кіл" (у розділі "Розподілені лінійні кола", а також у лабораторній роботі "Дослідження мікрохвильових фільтрів"). Видано посібник з виконання курсових робіт по дисципліні "Теорія електричних кіл". Розроблені технічні рішення і нові теоретичні положення мікрохвильових фільтрів з електричним керуванням частоти передано для застосування в НДО “Сатурн”, м. Київ, де планується їх використання при створенні преселекторів та синтезаторів частоти перспективної апаратури зв’язку.

- Назва підрозділу, телефон, e-mail. НДІ телекомунікацій ІТС.

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання :

1. Захаров А.В., Ильченко М.Е. Прямая и обратная задача в теории полосно-пропускающих фильтров с диссипативными потерями. Доповіді НАН України. 2011. № 1, с. 33-37.

2. А.В. Захаров, М.Е. Ильченко, В.Я. Карнаух, Л.С. Пинчук. Полосковые полосно-пропускающие фильтры со ступенчатыми резонаторами. Известия вузов. Радиоэлектроника. Том. 54, № 3, 2011. Стр.56-63.

3. А.В. Захаров, М.Е. Ильченко. Эффекты взаимодействия полосковых резонаторов и новые типы неминимально-фазовых фильтров с постоянным временем задержки. Доповіді НАН України. 2011. № 3, с. 33-39.

4. А.В.Захаров. Добротность резонаторов из отрезков линий передачи, перестраиваемых конденсатором. Радиотехника и электроника, 2011, Т.56, №5, С. 646-654.

5. Захаров А.В., Пинчук Л.С. Микрополосковые резонаторы с расширенным диапазоном емкостной перестройки. Известия вузов. Радиоэлектроника. Том 54, № 7, 2011. Стр.51-59.

6. А. В. Захаров, М. Е. Ильченко, В. Я. Карнаух, Л. С. Пинчук. Добротность сегнетоэлектрических конденсаторов, используемых в перестраиваемых фильтрах сверхвысоких частот. Радиотехника и электроника, 2011, Т.56, №8, С.1017-1022.

7. Захаров А. В., Пинчук Л. С. Малогабаритные микрополосковые фильтры задержки на подложках с высокой диэлектрической проницаемостью Известия вузов. Радиоэлектроника. Том 54, № 10, 2011. Стр.48-57.

8. Захаров А.В. Ограничение степени диапазонности микроволновых резонаторов, перестраиваемых несколькими емкостями и индуктивностями. Радиотехника и электроника. - 2011, Т.56, №11, С. 1394-1402.

9. Захаров А.В. Увеличение полосы заграждения планарных полосно- пропускающих фильтров. Радиотехника и электроника. - 2012, Т.57, №1, С.102-108.

10. Захаров А.В. Перестраиваемые емкостями микроволновые резонаторы с пересекающимися резонансными области. Радиотехника и электроника. - 2012, Т.57, №1, С.109-113.

11. Захаров А.В., Розенко С.А., Захарова Н.А. Микрополосковые полосно- пропускающие фильтры на подложках с высокой диэлектрической проницаемостью. Радиотехника и электроника. - 2012, Т.57, № 3, С. 372-382.

12. Захаров А.В., Розенко С.А. Дуплексер на основе микрополосковых фильтров, использующих подложки с высокой диэлектрической проницаемостью. Радиотехника и электроника. - 2012, Т.57, № 6, стр. 713 - 720.

13. Захаров А.В., Ильченко М.Е., Пинчук Л.С. Микрополосковые П-образные резонаторы. Известия вузов. Радиоэлектроника. Том 55, № 8, 2012. Стр.38-48.

14. А.В. Захаров, М.Е. Ильченко, Л.С.Пинчук. Микроволновые резонаторы с двухмодовыми колебаниями. Известия вузов. Радиоэлектроника. Том 55, № 12, 2012.

- Фото / схема, слайди презентації розробки в електронному вигляді