Розроблення   принципів побудови багатофакторного моніторингу та функціонального діагностування електромеханічних систем стаціонарних установок  гірничовидобувних підприємств

Разработка  принципов построения многофакторного мониторинга и функционального диагностирования електромеханических систем стационарных установок  горнодобывающих предприятий

Development the prinсiples of construction multifactor monitoring and functional diagnostics electromechanical systems for stationary plants at mining enterprises

1.     Номер державної реєстрації теми - №0111U000763, НТУУ «КПІ» 2438-п

2.     Науковий керівник - д.т.н., проф. Чермалих, В.М.,Чермалых В.М.,V.Chermalikh

3      Суть розробки. Основні результати

(укр.)

У роботі розв’язано актуальну науково-практичну задачу підвищення рівня енергоефективності електромеханічних систем шахтних стаціонарних установок. Запропоновано рішення, яке полягає в контролюванні у реальному часі енергоефективності електромеханічних систем засобами багатофакторного моніторингу і функціонального діагностування, оцінюванні енергетичного і технічного стану для виявлення неефективних режимів роботи та прийняття обґрунтованих рішень щодо подальшої експлуатації, обслуговуванні за фактичним станом та безперервному захисті під час експлуатації.

Основною причиною низької енергоефективності електромеханічних систем шахтних стаціонарних установок та виникнення аварій є неврахування впливу якості напруги живлення та режиму навантаження,   недостатній обсяг інформації про технічний стан, відсутність ефективного безперервного захисту двигунів, несвоєчасне виявлення  і усунення дефектів устаткування, недостатній рівень експлуатації, неякісний ремонт тощо. Експлуатація електромеханічних систем, які знаходяться в незадовільному технічному стані, призводить до збільшення  фінансових витрат, зумовлених зростанням електроспоживання.

Однією з перешкод широкому впровадженню енергозбереження в життя є те, що управління раціональним використанням енергії не поширюється на конкретного технологічного споживача – електромеханічну систему. Енергоефективність її оцінюється аперіодично, наприклад, під час проведення енергетичного аудиту. 	Перспективним у методології енергоменеджменту є впровадження постійно діючого діагностування енергоефективності ЕМС для оперативного реагування на погіршення її стану і порушення технологічного режиму.

Вперше визначено мету та розроблено завдання функціонального діагностування енергоефективності електромеханічних систем з урахуванням впливу якості напруги живлення та режиму навантаження на їх енергетичний і технічний стан; створено модель функціонального діагностування  електромеханічних систем  з асинхронними двигунами, яка  дозволяє визначати в реальному часі їх енергетичний і технічний стан з урахуванням якості напруги живлення і  режиму  навантаження.

Створено нові методики, алгоритми, програмні продукти і схемно-технічні рішення для підвищення рівня енергоефективності електромеханічних систем з асинхронними двигунами, що дозволяє здійснювати в реальному часі діагностування енергоефективності, прогнозування залишкового ресурсу та безперервний захист під час експлуатації, а також виявляти порушення технологічного режиму установок.

Визначено діагностичні ознаки аварійних режимів електромеханічних систем, які на відміну від відомих дозволяють точніше і достовірніше виявляти характерні види електричних ушкоджень асинхронного електродвигуна.

(рос.)

В работе решена актуальная научно-практическая задача повышения уровня энергоэффективности электромеханических систем шахтных стационарных установок с асинхронными двигателями. Предложено решение, которое заключается в контроле в реальном времени энергоэффективности электромеханических систем средствами многофакторного мониторинга и функционального диагностирования, оценке энергетического и технического состояния для выявления неэффективных режимов работы и принятия обоснованных решений по дальнейшей эксплуатации, обслуживании по фактическому состоянию и непрерывной защите во время эксплуатации.

Впервые определены цели и разработаны задачи функционального диагностирования энергоэффективности электромеханических систем с учетом влияния качества напряжения питания и режима нагрузки на их энергетическое и техническое состояние; диагностические признаки аварийных режимов электромеханических систем, которые в отличие от известных позволяют точнее и достовернее определять  характерные виды электрических повреждений, а также с помощью спектрально-токового анализа – механические дефекты электродвигателя.

Созданы: модель функционального диагностирования электромеханических систем с асинхронными двигателями, позволяющая определять в реальном времени их энергетическое состояние с учетом качества напряжения питания и режима нагрузки;  методики, алгоритмы, программное обеспечение, схемно-технические решения для повышения энергоэффективности электромеханических систем с асинхронными двигателями, что позволяет осуществлять в реальном времени диагностирование энергоэффективности, прогнозирование остаточного ресурса и непрерывную защиту при эксплуатации, а также выявлять нарушения технологического режима работы установок.

(англ.)

The purpose of the work is to increase energy efficiency of the electromechanical systems of stationary mining enterprises by monitoring in real time of their current operating parameters and diagnosing and evaluating energy and technical conditions to identify inefficient modes and make informed decisions about further exploitation. The paper solved the urgent scientific and practical task of improving the energy efficiency of electromechanical systems of the mine fixed installations with asynchronous motors. A solution was proposed which consist in controlling real-time energy electromechanical systems by means of multivariate monitoring and functional diagnostics, servicing the actual condition and continuous protection during operation. The goals were defined and objectives of functional diagnosis of energy efficiency of electromechanical systems were developed including the influence of the quality of the supply voltage and load schedule. Also the diagnostic signs of the emergency operation of electromechanical systems were defined. They enable to detect specific types of electrical injuries more accurate and variable, as well as current spectral analysis which help to detect mechanical defects of the motor. Was created the model of functional diagnosis of electromechanical systems with induction motors, which allows to determine their energy and condition in real time considering the quality of the supply voltage and load schedule. A methodology, algorithms, software were developed for improvement of the energy efficiency of electromechanical systems with asynchronous motors, what allows real-time diagnosis of energy efficiency, forecasting residual life and continuous protection during operation and detect violations of technological regime.

4  	Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності:

1 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 36471«Методика та алгоритми діагностування електродвигунів»/О.М. Закладний,  О.О. Закладний, Т.Ю. Оборонов,  дата реєстрації 10.01.2011.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 36472. Комп’ютерна программа «Діагностика енергетичного стану асинхронного електропривода» / О.М. Закладний, О.О. Закладний, І.В. Притискач, Т.Ю. Оборонов, дата реєстрації 10.01.2011.

3.   Авторське право на твір № 37831 «Методика оцінювання рівня ефективності енерговикористання на обєктах підприємства комунального водопостачання та водовідведення» / В.П. Розен, Л.В. Давиденко, В.А. Давиденко, заявлено 08.04.2011

4.Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 33936. Комп’ютерна програма «Методика розрахунків робочих параметрів асинхронного електропривода за паспортними даними»   /  О.М. Закладний,  О.О. Закладний, Т.Ю. Оборонов І.В. Притискач, дата реєстрації 30.06.2010.

5.    Порівняння зі світовими аналогами.

Результати відповідають світовому рівню, а запропонована  модель функціонального діагностування енергоефективності  електромеханічних систем  з асинхронними двигунами, яка  дозволяє визначати в реальному часі їх енергетичний і технічний стан з урахуванням якості напруги живлення і  режиму  навантаження, не має аналогів у світовій практиці.

6.  Економічна привабливість для просування на ринок

Вартість розроблених засобів значно нижча від витрат на впровадження традиційних проектів енергозбереження, що визначає їх ринкову конкурентоспроможність та привабливість для просування на ринок.

Впровадження розроблених засобів моніторингу і функціонального діагностування енергоефективності електромеханічних систем шахтних стаціонарних установок дозволить за середнього експлуатаційного строку роботи 10 років зекономити близько 10% електроенергії, що споживається, а також заощадити до 50% коштів на сервіс та ремонт устаткування.

7.  Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).

Результати  роботи можуть бути використані у відповідних структурних підрозділах та підприємствах Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, різних галузях промисловості. Потенційні користувачі:  гірничовидобувні підприємства, проектні організації, промислові підприємства, енергосервісні компанії, організації, відомства, навчальні заклади.

8.  Стан готовності розробки.

Розроблено методики: «Методика розрахунку параметрів асинхронного двигуна для номінального режиму за паспортними даними», «Методика функціонального діагностування енергоефективності  електромеханічних систем з асинхронними двигунами»  та алгоритми з програмним забезпеченням:  «Еталонна модель АД», «Діагностування параметрів АД», «Визначення залишкового ресурсу АД». Розроблені програми  можуть  бути інтегровані  в  програмне забезпечення  автоматизованих робочих місць  управління технологічними процесами гірничовидобувних підприємств. Можлива розробка зразків мобільного програмно-апаратного комплексу для функціонального діагностування енергоеффективності електромеханічних систем, що повністю адаптовані до існуючого силового обладнання шахтних стаціонарних установок і можуть бути впроваджені у промислове виробництво.

9. Існуючі результати впровадження.

Основні положення роботи впроваджені у монографіях: «Функціональне діагностування енергоефективності електромеханічних систем шахтних стаціонарних установок», «Практичний посібник з енергозбереження для об’єктів промисловості, будівництва та житлово - комунального господарства України» та «Энергоэффективный электропривод с вентильными двигателями»; навчальних посібниках «Техніко-економічні розрахунки систем електропостачання промислових підприємств» і «Архітектура комп’ютера»; лекціях комп’ютерних практикумах та лабораторних роботах з курсів: «Управління ефективністю енерговикористання електромеханічних систем гірничих підприємств»; «Енергозбереження в електромеханічних системах»;  розділів дисциплін «Електричні машини – 2. Енергозбереження засобами промислового електропривода» – розділ «Діагностування електромеханічних систем стаціонарних установок»; «Інжиніринг  електромехатронних систем» – новий розділ, та «Комп'ютерне моделювання процесів у електромеханічних системах» – новий розділ.

За матеріалами роботи підготовлені докторська дисертація «Формування енергоефективних режимів електроспоживання виробничих систем» та кандидатські дисертації за темами: «Планування та моніторинг режиму електроспоживання вугільних шахт Львівсько-волинського басейну», «Віртуальне моделювання і оптимізація управління електромеханічними системами з пружними зв’язками». Захищені  кандидатські дисертації за темами: «Функціональне діагностування енергоефективності електромеханічних систем з асинхронними двигунами», «Обгрунтування раціональних динамічних параметрів запобіжного гальмування шахтних підіймальних установок», «Моніторинг ефективності енерговикористання в системах комунального водопостачання підприємств водопровідно-каналізаційного господарства». Діагностична модель, методики, алгоритми та пакет прикладних програм функціонального  діагностування електромеханічних систем з асинхронним електроприводом пропонуються до впровадження на державному підприємстві ДНДПКІ вугільної промисловості «УКРНДІПРОЕКТ» та  ТОВ «ЕПОС».

10.    Назва організації, телефон, Е-mail

НТУУ”КПІ”, інститут енергозбереження та енергоменеджменту, кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами, 454-96-89, 406-82-25,  auek@ukr.net

Макет мобільного програмно-апаратного комплексу для функціонального діагностування енергоефективності электромеханических систем

шахтных стационарных установок

11.  Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання розробки

- Чермалых В. М., Майданский И. Я., Босак А. В. Параметрическая оптимизация управления єлектромеханическими системами с идентифицированной передаточной функцией // Вісник НТУУ «КПІ», серія Гірництво, №20, 2011. – С. 132-138.

- В.М. Чермалых, А.В. Чермалых, И.Я. Майданский  Системы управления положением рабочего органа роторного экскаватора // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» науково-виробничого журналу – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – С. 350-354

- И.Я. Майданский, В.М. Чермалых, А.В. Чермалых  Оптимизация системы позиционного управления клетевыми подъемными установками глубоких шахт // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» науково-виробничого журналу – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – С. 355-359

- Чермалых А.В., Чермалых В.М., Майданский И.Я. Выбор рациональных систем автоматизированного управления компрессорной станцией теплового насоса // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ» – 2012р. – №50(956). – С. 107-116

- Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Діагностичні ознаки аварійних режимів асинхронних електродвигунів // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро.  2011. №2. С. 23-30.

- Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В. Г. Застосування системи УТАС для підвищення рівня охорони праці при видобутку вугілля з тонких пластів //  Збірник матеріалів четвертої науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2011.  С.151-153

- Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В. Г. Застовування автоматизованої системи управління шахтним електровозом для підвищення рівня безпеки праці //  Збірник матеріалів четвертої науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2011.  С.146-150

- Праховник А.В., Закладний О.М., Закладний О.О. Функціональне діагностування енергоефективності електромеханічних систем з асинхронними двигунами // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2011. №1. С. 66-72.

- Праховник А.В., Закладний О.М., Закладний О.О. Функціональне діагностування енергоефективності електромеханічних систем з асинхронними двигунами // Електротехнічні та комп’ютерні системи. НТЖ, Одеса: «Техніка», 2011. №03 (79). С. 375-376.

- Праховник А.В., Закладний О.М., Закладний О.О. Діагностування енергоефективності електромеханічних систем як інструмент енергоменеджменту // ВІСНИК Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2011, - Вип. 21. С. 121-128.

- Закладний О.О., Закладний О.М. Програмне забезпечення функціонального діагностування енергоеффективності електромеханічних систем з асинхронними двигунами // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2011. №2. С. 102-108.

- Закладний О.М., Оборонов Т.Ю. Робота синхронних електродвигунів з урахуванням зміни рівня напруги мережі живлення //  Збірник матеріалів шостої науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2011  –  108 с.

- Закладной А.О., Закладной О.А., Оборонов Т.Ю. Вплив якості напруги живлення на електропривода з синхронними двигунами // ВІСНИК Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2012, - Вип. 21. С. 121-128.

- Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Вплив якості напруги живлення на електромеханічні системи із синхронними двигунами // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2012 – 72-79 с.

- Закладний О.М., Закладний О.О., Пермяков В.М. Технічні засоби функціонального діагностування енергоеффективності електромеханічних систем // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2012. №2. С. 47-54.

- Закладний О.М., Закладний О.О., Чермалых В.М. Засоби функціонального діагностування енергоеффективності електромеханічних систем // Науково-технічна конференція  «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика». Елктромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск науково-виробничого журналу   – Кременчук: КрНУ, 2012 – Вип.3/2012 (19) – 628-631 с.

- Якименко Ю.І., Прокопенко В.В., Денисюк С.П., Закладний О.М. Smart системи як одна із основних складових сталого розвитку енергетики // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2011. №2. С. 4-13.

- В.П. Розен, Г.В. Курбака Классификация потребителей-регуляторов мощности производственных систем //Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут. Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – К.: НТУУ»КПІ»:ЗАТ «Техновибух», 2011. –  Вип..20 . –С.147–152

- В.П. Розен,  В.П. Калінчик, С.С. Бурлай  Технічні засоби контролю режимів роботи споживачів електроенергії //НТУУ «КПІ» . – Київ, 2011. –34 с. – Бібліогр.: 11 назв. – Рус. – Деп. в ДНТБ України. 10.06.11, №34 – Ук20011

- В.П. Розен, Л.В. Давиденко, В.І. Волинець Оцінювання енерго-ефективності електроспоживання вугільних шахт// - Матеріали ІV-ої міжнародної науково-технічної конференції “Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах” -  Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2012. – С.130-132.

- В.П. Розен,  О.І. Соловей,  А.О. Войналович  Вибір заходів з енергозбереження з урахування впливу різних параметрів//НТУУ «КПІ» Н-д. ін.-т автоматики та енергетики «Енергія». – Київ, 2012. –11 с. – Библіогр.: 9 назв. – Рус. – Деп. в ДНТБ України. 27.04.12, ДР №14– Ук20012

- Закладний О.М., Закладний О.О., Броницький В.О. Визначення трифазних аварійних режимів асинхронних двигунів // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2011. –  267-269 с.

- Закладний О.М., Закладний О.О., Броницький В.О. Визначення двофазних аварійних режимів асинхронних двигунів // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2011. –  270-276 с.

- Закладний О.М., Закладний О.О., Броницький В.О. Визначення однофазних аварійних режимів асинхронних двигунів // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2011. –  277-284 с.

- Закладний О.М., Закладний О.О., Броницький В.О. Визначення аварійних режимів асинхронних двигунів при обриві фази // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2011. –  285-290 с.

- Закладний О.М., Лобода В.В., Оборонова О.І., Прусаков Д.А. Енергозберігаючий регульований електропривод на основі дволанкового безфільтрового перетворювача частоти // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2011 – 49-56 с.

- Закладний О.М., Оборонов Т.Ю.,  Оборонова О.І., Лобода В.В. Моделювання насосних установок із застосуванням частотно-регульованого електропривода // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2011 – 56-64 с.

- Закладной А.О., Закладной О.А., Оборонов Т.Ю., Ильчук О.С. Влияние качества напряжения питания на работу синхронных двигателей // Международный форум-конкурс молодых ученых «Проблемы недроиспользования», Национальный минерально-сырьевой Университет «Горный», сборник научных трудов, часть 1, 25-27.04.2012– 161-163 с

- Закладний О.М., Якимчук А.В. Математичні моделі для визначення рівня енергоефективності електроприводу з вентильним двигуном у відповідності зі способами керування // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2012 – 320-326 с.

- Закладний О.М., Закладний О.О., Ільчук О.С. Підвищення рівня енергоефективності вентиляційних установок об`єктів цивільного призначення // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2012 – 399-409 с.

- Закладний О.М., Закладний О.О., Броницький В.О. Мобільний програмно-апаратний комплекс для функціонального діагностування енергоеффективності електромеханічних систем  // Международная научно-техническая конференция «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах» – СевНТУ 2012. С. 10-12.

- А.В. Босак, В.Н. Яхновская, В.М.Чермалих Оптимизация электромеханических систем с переменной  структурой// Збірник наукових праць  ІХ Міжнародної науково-технічної коференції молодих вчених і спеціалістів Кременчук-КНУ, 2011р.

- В.М. Чермалых, А.В. Чермалых, И.Я. Майданский, В.Ю. Скоморох  Разработка виртуальной модели для исследования електропривода переменного тока с фазовым управлением // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2011. – Вип. 1/2011 (66) частина 1. – с. 26-31.