## Біотехнологічне отримання енергії та енергоносіїв з відходів різноманітного походження.

Биотехнологическое получение энергии и энергоносителей из отходов различного происхождения.

Biotechnological production of energy and energy carriers from wastes of different origin.

- Номер державної реєстрації теми - 0111U000672, НТУУ «КПІ» - 2444-п.

- Науковий керівник -   д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В., Кузьминский Е.В., Kuzminskiу Yevgenіу V.

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Розроблено анаеробно-аеробну технологію очищення  висококонцентрованих стічних вод із супутнім біотехнологічним продукуванням електричної енергії та водню. Технологія відрізняється від існуючих тим, що реалізується в системі біореакторів з створенням в них гідробіоценозів мікроорганізмів, організованих в біоконвеєр та іммобілізованих на синтетичних носіях з розвиненою площею поверхні. Крім того, на анаеробному етапі очищення вбудовано біоелектрохімічну систему, яка дозволяє реалізувати отримання електричної енергії та енергоносіїв за допомогою мікроорганізмів та їхніх ферментних систем. Це дозволяє створити конкурентоспроможну комбіновану систему отримання енергії та енергоносіїв з відходів для станцій очищення побутових та промислових стічних вод.

Перевагою розробленої технології над існуючими є підвищена ефективність видалення високих концентрацій органічних забруднень, зниження витрат електроенергії, зменшення об’єму та собівартості споруд, можливість синтезу енергоносіїв (водню та біогазу). Завдяки використанню синтетичних носіїв з розвиненою поверхнею, на яких іммобілізовані мікроорганізми, в аноксидних і аеробних біореакторах досягається висока окисна потужність, що дозволяє зменшити їх розміри в 5-10 разів, порівняно з класичними аеротенками. Компактність біореакторів дає змогу зменшити площу споруд і знизити витрати на їх будівництво.

Безмедіаторний екзоелектрогенез є основою біоелектрохімічного отримання енергії та синтезу водню в біоелектрохімічній системі. Так, за анаеробних умов мікроорганізми-екзоелектрогени здатні передавати електрони безпосередньо на електрод (анод), що призводить до створення різниці потенціалів між електродами в біоелектрохімічній системі і дозволяє реалізувати продукування електричної енергії за рахунок різниці потенціалів за анаеробних та аеробних умов.

Також, доведено можливість використання стічних вод молокозаводів для одержання водню біологічних шляхом. Продукування водню за використання сироватки як модельної сировини відбувалось за ацетатним шляхом  й складає 1,2 моль H2/г ХСК. Іммобілізація мікроорганізмів за використання стічних вод як субстрату підвищує вихід водню.

Розроблено та випробувано в умовах реального виробництва виробничо-експериментальну установку для анаеробно-аеробного очищення стічних вод,  створено лабораторні установки мікробних паливних елементів для отримання енергоносіїв та виділення інокуляту асоціації мікроорганізмів з екзоелектрогенною активністю.

(рос.)

Разработана анаэробно-аэробная технология очистки высококонцентрированных сточных вод с сопутствующим биотехнологическим производством электрической энергии и водорода. Технология отличается от существующих тем, что реализуется в системе биореакторов с созданием в них гидробиоценозов микроорганизмов, организованных в биоконвеер и иммобилизованных на синтетических носителях с развитой площадью поверхности. Кроме того, на анаэробном этапе очистки встроено биоэлектрохимическую систему, которая позволяет реализовать получение электрической энергии и энергоносителей с помощью микроорганизмов и их ферментных систем. Это позволяет создать конкурентоспособную комбинированную систему получения энергии и энергоносителей из отходов для станций очистки бытовых и промышленных сточных вод.

Преимуществом разработанной технологии над существующими является повышенная эффективность удаления высоких концентраций органических загрязнений, снижения расхода электроэнергии, уменьшение объема и себестоимости сооружений, возможность синтеза энергоносителей (водорода и биогаза).

Благодаря использованию синтетических носителей с развитой поверхностью, на которых иммобилизованы микроорганизмы, в аноксидных и аэробных биореакторах достигается высокая окислительная мощность, что позволяет уменьшить их размеры в 5-10 раз по сравнению с классическими аэротенками. Компактность биореакторов позволяет уменьшить площадь сооружений и снизить затраты на их строительство.

Безмедиаторный экзоэлектрогенез является основой биоэлектрохимического получения энергии и синтеза водорода. Так, в анаэробных условиях микроорганизмы-экзоэлектрогены способны передавать электроны непосредственно на электрод (анод), что приводит к созданию разности потенциалов между электродами и позволяет реализовать продуцирование электрической энергии за счет разности потенциалов биологических и электрохимических процессов при анаэробных и аэробных условиях.

Также, доказана возможность использования сточных вод молокозаводов для получения водорода биологических путем. Продуцирование водорода при использовании сыворотки как модельного сырья происходило по ацетатному пути и с выходом 1,2 моль H2/г ХПК. Иммобилизация микроорганизмов при использовании сточных вод в качестве субстрата повышает выход водорода.

Разработана и испытана в условиях реального производства производственно-экспериментальная установка для анаэробно-аэробной очистки сточных вод, созданы лабораторные установки микробных топливных элементов для получения энергоносителей и выделения инокулята ассоциации микроорганизмов с экзоэлектрогенной активностью.

(англ.)

It is developed the anaerobic-aerobic technology of treatment of highly concentrated wastewater associated with biotechnological production of electricity and hydrogen. The technology is different from the existing ones with the implemented system of bioreactors. It is developed the hydrobiocenosis of microorganisms that are organized in bioconveyor and immobilized on synthetic carrier with highly developed surface area in bioreactors. In addition, the anaerobic treatment stage is proposed to be integrated with bioelectrochemical system that allows generating of electricity and hydrogen with the help of microorganisms and their enzyme systems. Thereby the competitive combined system of electricity and energy sources simultaneous with domestic and industrial wastewater treatment is developed.

The advantage of the technology over existing are in improvement of the removal efficiency for wastewater with high concentration of organic contaminants, reduction of energy consumption, reducing the the volume and costs of construction, the possibility of energy biosynthesis (electricity, hydrogen and biogas).

Through the use of synthetic carriers with advanced surface on which the microorganisms are immobilized anoxic and aerobic bioreactors achieved high oxidizing power and as the result reducing of their size 5-10 times compared to classical aeration tanks. Compactness of bioreactors can reduce the area facilities and reduce the cost of their construction.

Mediatorless exoelectrogenesis is the basis for electricity production and synthesis of hydrogen. Thus, the anaerobic microorganisms-exoelectrogens can transfer electrons directly to the electrode (anode) resulting in a potential difference between the electrodes and allowing the production of electrical energy from the potential difference is the biological electrochemical processes under anaerobic and aerobic conditions.

Also it is demonstrated the possibility of using wastewater of milk plant to produce biohydrogen. Hydrogen production using whey as a model material occurred on the way acetate production and has the yield about 1.2 mol H2/g COD. Immobilization of microorganisms increases the yield of hydrogen.

The experimental apparatus for anaerobic-aerobic wastewater treatment was developed and tested in real proceedings. Laboratory microbial fuel cells for energy carriers generation and for selection of inoculums of association of microorganisms with high exoelectrogenic activity were also developed and tested.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (заявка на патент, патент, свідоцтво на авторське право).

- Патент України на корисну модель № 56617 Спосіб отримання електричної енергії за допомогою мікробного паливного елемента / Голуб Н.Б., Кузьмінський Є.В., Андруховець В.М. – опубл. 25.01.2011.

- Патент України на винахід № 94856 Спосіб біологічного очищення стічних вод / Саблій Л.А., Кузьмінський Є.В., Гвоздяк П.І., Жукова В.С. – опубл. 10.06.2011, Бюл. №11.

- Патент України на корисну модель № 61035 Установка для анаеробно-аеробної біологічної очистки стічних вод / Саблій Л.А., Бляшина М.В – опубл. 11.07.2011, Бюл. №13.

- Патент України на корисну модель № 61650 Пристрій для аеробного біологічного очищення стічних вод / Кузьмінський Є.В., Саблій Л.А., Жукова В.С. – опубл. 25.07.2011, Бюл. №14,.

- Патент України на корисну модель № 69274 Проточний мікробний паливний елемент із мобільними електродними блоками / Самаруха І.А., Кузьмінський Є.В., Щурська К.О. – опубл. 25.04.2012, Бюл. №9.

- Патент України на корисну модель № 70203 Спосіб біологічного очищення стічних вод з використанням гранульованого активного мулу / Кузьмінський Є.В., Саблій Л.А., Жукова В.С., Козар М.Ю. – опубл. 25.05.2012, Бюл.№10.

- Патент України на корисну модель № 70116 Пристрій для флотаційного очищення стічних вод / Гвоздяк П.І., Саблій Л. А., Жукова В. С., опубл. 25.05.2012,  Бюл. №10.

- Патент України на корисну модель № 97747 Спосіб аеробного біологічного оищення стічних вод / Кузьмінський Є.В., Саблій Л.А., Жукова В.С. - опубл. 12.03.2012.

- Порівняння зі світовими аналогами.

Результати відповідають світовому рівню, а підходи до керування біологічними процесами очищення стічних вод та отримання енергії та енергоносіїв за рахунок прямого перетворення ферментними системами мікроорганізмів енергії хімічних зв’язків високомолекулярних сполук у електричну енергію та енергію хімічних зв’язків енергоносіїв не мають аналогів у світовій практиці.

- Економічна привабливість для просування на ринок (вартість реалізації проекту, терміни впровадження та окупності, показники).

Розроблена біотехнологія очищення стічних вод з отриманням електричної енергії та енергоносіїв (водню) дозволяє:

- підвищити ефективність процесу очищення до 60% за рахунок використання прямоточної системи біореакторів для анаеробно-аеробного очищення стічних вод;

- зменшити експлуатаційні витрати (до 40%) при очищенні стічної води та переробці й утилізації осадів;

- реалізувати можливість сталого отримання електричної енергії в мікробному паливному елементі (ККД ≥ 10%), отримання біоводню та інших енергоносіїв в модифікованому МПЕ (ККД ≥ 25%).

- Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації).

Технологія анаеробно-аеробного очищення промислових та побутових стічних вод з отриманням енергії та енергоносіїв може застосовуватись на підприємствах та в організаціях різних галузей промисловості та на комунальних підприємствах, а саме при проектуванні та вдосконаленні систем очищення стічних вод, де гостро стоїть проблема підвищення ефективності очищення та зниження собівартості процесу.

- Стан готовності розробки.

Розроблено та випробувано в умовах реального виробництва виробничо-експериментальну установку для анаеробно-аеробного очищення стічних вод, створено  лабораторні установки мікробних паливних елементів для отримання енергоносіїв та виділення інокуляту асоціації мікроорганізмів з екзоелектрогенною активністю. Проведено успішну апробацію на очисних спорудах РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» (Акт впровадження від 01.11.2011) та ПАТ «Славутський солодовий завод» (Акт впровадження від 28.08.2012). Розроблені технологічні рекомендації щодо ефективного застосування експериментального обладнання. Передбачається впровадження на підприємствах ПАТ «Богуславська суконна фабрика», ТОВ «Березіно», ТОВ «Прогрес».

- Існуючі результати впровадження.

Основні положення роботи впроваджено в нових лекційних курсах «Переробка біомаси» та «Воднева енергетика», для яких підготовлено та впроваджено 4 лабораторні роботи. Крім того результати використані у викладанні курсів лекцій «Біотехнологія очищення стічних вод», «Біологічні та хімічні сенсорні системи», «Біоелектрохімічні основи біоенергетики», лабораторних та практичних занять при підготовці студентів за напрямом 051401 «Біотехнологія» (спеціальності 7.05140105 та 8.05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»). Наукові напрацювання використані при написанні навчальних посібників «Біологічні та хімічні сенсорні системи. І.Електрохімічне підґрунтя сенсорних технологій» та «Біологічні та хімічні сенсорні системи. ІІ.Поняття, визначення та основи сенсорики».

За матеріалами роботи захищена докторська дисертація за темою «Фізико-хімічне та біологічне очищення висококонцентрованих стічних вод», підготовлена в термін аспірантури і представлена до захисту кандидатська дисертація за темою «Очищення стічних вод від сполук азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів», підготовлена кандидатська дисертація за темою «Біоелектрохімічне отримання електричної енергії за використання асоціації мікроорганізмів».

Використання даної біотехнології на очисних спорудах РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» дозволило досягнути високої ефективності очищення стічних вод міста від органічних забруднень (БСК5) на 97%, завислих речовин на 99%, азоту амонійного на 100%, а також знизити винесення активного мулу, що зменшує розміри споруд обробки осаду, а висока окисна потужність біореактора, завдяки іммобілізованим мікроорганізмам в аноксидних та аеробних зонах, дозволяє зробити його компактним (в 6-8 разів меншим, ніж аеротенк). При впровадженні  на ПАТ «Славутський солодовий завод» також забезпечено високу надійність якості очищення – відсутність проскоку за завислими речовинами, відповідність якості очищеної стічної води установленим нормам скиду у річку.

- Назва підрозділу, телефон, e-mail.

НТУУ «КПІ», факультет біотехнології і біотехніки, кафедра екобіотехнології та біоенергетики. тел./факс: +38 044 454 97 79, e-mail: kuzminskiy@fbt.ntu-kpi.kiev.ua

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання : (монографії, підручники, посібники, наукові статті, дисертації, інші публікації).

Монографії:

- Саблій Л.А. Кононцев С. В., Гроховська Ю. Р. Екологічна біотехнологія очищення стічних вод та культивування кормових організмів Рівне: НУВГП, 2011. – 151 с.

- Кузьмінський Є.В. Біоелектрохімічне продукування електричної енергії та водню:

монографія  / Є.В. Кузьмінський, К.О. Щурська, І.А. Самаруха. –  К.: «Видавничий дім    «Комп’ютер-прес», 2012. –  226с.

Навчальні посібники:

- Кузьмінський Є.В., Голуб Н.Б., Щурська К.О. Біологічні та хімічні сенсорні системи. Електрохімічне підґрунтя сенсорних технологій // К.: Електронні видання НТУУ «КПІ», 2011.-192с.

- Кузьмінський Є.В., Щурська К.О. Біологічні та хімічні сенсорні системи. Поняття, визначення та основи сенсорики: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 051401 «Біотехнологія», гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ». Електронні текстові дані (1 файл: 9,75 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 245с.

Дисертації:

- Саблій Л.А. Фізико-хімічне та біологічне очищення висококонцентрованих стічних вод. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.21 – Технологія водоочищення. – Київ, 2012.

Наукові статті:

- Sabliy L., Zhukova V., Lagód G. Biotechnology of the food industry wastewater treatment from nitrogen compounds // Society of Ecological Chemistry and Engineering (SEChE), «Proceeding of ECOpole», Vol. 5, No. 1, 2011, p. 133-138.

- Cаблій Л.А., Жукова В.С. Очищення стічних вод від сполук азоту //Науковий вісник будівництва Вип. 63. Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2011.- с.431-435.

- Саблій Л.А. Анаеробно-аеробне очищення висококонцентрованих вироб-ничих стічних вод //Науково-технічний журнал «Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті», №1 (3), 2011, с.

- Жукова В.С. Виробничі дослідження очищення промислових стічних вод в біореакторах з іммобілізованими мікроорганізмами / В.С. Жукова, Л. А. Саблій // Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті. – 2011. – № 1 (3). – С.45-49.

- Саблій Л.А., Бляшина М.В. Моделювання анаеробно-аеробного процесу в біореакторі з іммобілізованими мікроорганізмами//Науковий вісник будівництва Вип. 63. Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2011.- с.419-424.

- Саблій Л.А. Очищення висококонцент-рованих стічних вод в біореакторах з іммобілізо-ваними мікроорганізмами// Збірка доповідей  міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2011», 6-10 червня 2011 р., м. Ялта,  2011, с. 263-266.

- Cаблій Л.А., Жукова В.С. Біологічне очищення стічних вод від сполук азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів// Збірка доповідей  міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2011», 6-10 червня 2011 р., м. Ялта,  2011, с. 217-221.

- Саблій Л.А., Бляшина М.В. Використання анаеробного стадійно-послідовного процесу біологічної очистки// Збірка доповідей  міжна-родного конгресу «ЕТЕВК-2011», 6-10 червня 2011 р., м. Ялта,  2011, с. 260-262.

- Голуб Н.Б., Андруховець В.М. Умови формування та структура мікробних плівок// Вісті НТУУ «КПІ», 2011, №3, с.

- Голуб Н.Б., Нікуліна К.В., Нікуліна Н.В Одержання водню при очищенні стоків молокозаводів// Збірка доповідей міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2011, с.298-301

- Голуб Н.Б., Троценко М.В., Колеснік К.В. Грануляція активного мулу в очисних спорудах заводів з виробництва пива// Збірка доповідей міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2011, с.302-305

- Андруховець В.М., Голуб Н.Б. Очищення стічних вод за допомогою мікробного паливного елемента// Збірка доповідей міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2011, с.278-281.

- Самаруха І.А. Дослідження процесу безмедіаторного біоелектрогенезу асоціацією анаеробних міоорганізмів. Біотехнологічні показники // Міжнародний науково-технічний журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2011. – №3(77). – c.85-89

- Самаруха І.А., Кузьмінський Є.В., Щурська К.О. Дослідження процесу безмедіаторного біоелектрогенезу асоціацією анаеробних мікроорганізмів. Електрохімічні показники // Научно-технический журнал «Вопросы химии и химической технологии». – 2011. – №4(2). – c.163-165

- Щурська К.О., Самаруха І.А., Кузьмінський Є.В. Біоелектрохімічне генерування водню в мікробному паливному елементі. 2. Торетична частина. // Відновлювальна енергетика. – 2011. – №3. С. 83-93.

- Кузьмінський Є.В., Щурська К.О. Способи продукування біоводню // Наукові вісті НТУУ «КПІ» – 2011.– №3.– С. 105-114.

- Different types of energy conversion  biohydrogen production processes // Kuzminskiy Y., Shchurska K., Samarukha I, Lagod G. / Proceedings of ECOpole/ - 2011. - Vol.5. - №1. -  P. 389-395.

- Самаруха І.А., Білім Ю.С., Михайленко О.А Способи формування біоплівки мікроорганізмів з екзоелектрогенною активністю. - Міжнародний науково-технічний журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», №3(83). - С.66-73.

- Щурська К.О., Зубченко Л.С., Кузьмінський Є.В. Дослідження впливу умов культивування екзоелектрогенів на біоелектрохімічне виділення водню // Міжнародний науково-технічний журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України «КПІ».- 2012.- №3.- С. 88-92.

- Голуб Н.Б., Бунча В.Ю. Вплив іонів лужних металів на приріст біомаси та накопичення ліпідів (метаболізм) у Chlorella vulgaris Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2012, № 3, С. 12-17.

- Кузьмінський Є.В. Інтеграція науково-дослідницької роботи і викладання на прикладі

- становлення кафедри екобіотехнології та біоенергетики НТУУ «КПІ» // Вісник НАН України. – 2012. – №10. – С.42-56.

- Голуб Н.Б., Ситнік О.І., Будика К.Е. Вплив сполук сульфуру на процеси фотосинтезу і дихання у Chlorella vulgaris./ Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2012, № 726. – С. 153-158.

- Голуб Н.Б., Жураховська Д.І. Культивування мікроорганізмів для одержання біоводню  при анаеробному розкладі  целюлози Відновлювальна енергетика, 2012, №2, С.81-87

- Саблій Л.А. Моделювання процесів очищення стічних вод в біореакторах з іммобілі-зованими мікроорганіз-мами //Вісник НУВГП: зб. наук. праць. – Рівне, 2011. – Вип.  4 (56) : Технічні науки. – С. 83–90.

- Саблій Л.А., Бляшина М.В. Вплив анаеробних умовт на біологічне очищення господарсько-поблутових стічних вод //Вісник НУВГП: зб. наук. праць. – Рівне, 2012. – Вип.  1 (57) : Технічні науки. – С. 24–29.

- Саблій Л.А.     Біологічне рочищенняч стічних вод солодових заводів в біореакторах зь іммобілізованими мікроорганізмами //Вісник НУВГП зб. наук. праць. – Рівне, 2012. – Вип. 2 (58) : Технічні науки. – С. 46–51.

Інші публікації:

- Голуб Н.Б., Жураховська Д.І., Левтун І.І. Дослідження параметрів процесу продукування водню при анаеробній темновій ферментації відходів //Матеріали 12-ї міжнародної науково-практичної конференції „Відновлювана енергетика ХХІ століття”. Крим 2011, 12 – 16 вересня, С.470-474.

- Голуб Н.Б., Ситнік  О.І., Будика К.Е. Дослідження інтенсивності дихання і фотосинтезу Chlorella vulgaris за наявності у подивному середовищі сполук сульфуру //Матеріали 12-ї міжнародної науково-практичної конференції „Відновлювана енергетика ХХІ століття”. Крим 2011, 12 – 16 вересня, С.480-483.

- Голуб Н.Б., Андруховець В.М., Хворостина О. Анодні біоплівки: формування. Структура, продуктивність// Матеріали 12-ї міжнародної науково-практичної конференції „Відновлювана енергетика ХХІ століття”. Крим 2011, 12 – 16 вересня, С.484-487.

- Бляшина М.В., Саблій Л.А. Анаеробне очищення стічних вод на першій стадії біологічної очистки // XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» м. Київ, 18  22 травня 2011.  – C. 33.

- Жукова В.С., Саблій Л.А. Виробничі дослідження очищення стічних вод від сполук азоту // XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» м. Київ, 18  22 травня 2011. – C. 56.

- Козар М.Ю. Проблеми біологічного очищення стічних вод від сполук фосфору в системі анаеробно-аеробних біореакторів // XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» м. Київ, 18  22 травня 2011. – C. 139.

- Андруховець  В.М. Дослідження структури анодних плівок мікробного паливного елемента фізичними методами // XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» м. Київ, 18  22 травня 2011. – C. 217.

- Щурська К.О. Дослідження впливу складу поживного середовища на процес біоелектрохімічного продукування водню // XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» м. Київ, 18  22 травня 2011. – C. 240.

- Жукова В.С., Саблій Л.А. Експериментально-виробничі дослідження очищення стічних вод від сполук азоту // V регіональна науково-практична конференція «Біотехнологія ХХІ століття» м. Київ, 26 квітня 2011. – C. 87.

- Андруховець В.М., Било О.М. Умови формування біоплівки на аноді мікробного паливного елемента // V регіональна науково-практична конференція «Біотехнологія ХХІ століття» м. Київ, 26 квітня 2011. – C. 102.

- Саблій Л. А., Жукова В.С. Біотехнологія очищення промислових стічних вод // Матеріали VІІІ Міжнародної конференції [«Сотрудничество для решения проблемы отходов»], (Харків,  23–24 лют. 2011 р.) / Національний технічний університет «Харьківський політехнічний інститут». – Харків : «Экоинформ», 2011. – С. 91.

- Жукова В. С., Саблій Л.А. Використання іммобілізованих мікроорганізмів для очищення стічних вод від сполук азоту  // Зб. тез доповідей      Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні»], (Київ, 26–28 квіт. 2011 р.) / Київський національний університет будівництва та архітектури. – К. : КНУБА, 2011. – Ч. 2.  – С. 117–119

- Жукова В.С. Биотехнология очистки сточных вод от соединений азота / Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2011» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2011., ст. 298-299

- П.І.Гвоздяк, Л.А.Саблій, В. С. Жукова  Механізм іммобілізації мікроорганізмів на волокнистому носії при очищення стічних вод від сполук азоту // Міжнародна науково-практична конференція «Вода і довкілля» ІХ міжнародний водний форум AQUA Ukraine (Київ, 8-11 листопада2011р.).- К.-2011.- С.217-218

- Голуб Н.Б., Троценко М.В., Лелеко І. Г., Одержання біогазу при використанні відходів виробництва. . // Відновлювальна Енергетика XXI століття. Матеріали XIII Міжнародної конференції. – АР Крим, смт Миколаївка, 10-14 вересня 2012. – С. 560-564.

- Голуб Н., Левтун І., Хворостина О. Одержання біодизельного пального при біологічній утилізації СО2. // Відновлювальна Енергетика XXI століття. Матеріали XIII Міжнародної конференції. – АР Крим, смт Миколаївка, 10-14 вересня 2012. – С. 564-569.

- Голуб Н.Б., Жураховська Д.І., Пересипкіна Н.В. Вплив якісного складу сільськогосподарської сировини на процес одержання водню. // Відновлювальна Енергетика XXI століття. Матеріали XIII Міжнародної конференції. – АР Крим, смт Миколаївка, 10-14 вересня 2012. – С. 569-575.

- Голуб Н.Б., Ситнік О.І., Левченко І.Ю. Вплив факторів культурального середовища на склад ліпідів мікроводоростей для одерження біодизельного пального. // Відновлювальна Енергетика XXI століття. Матеріали XIII Міжнародної конференції. – АР Крим, смт Миколаївка, 10-14 вересня 2012. – С. 575-577.

- В.С. Жукова, Л.А. Саблій  Очищення стічних вод від сполук азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вода і довкілля» ІХ міжнародний водний форум AQUA Ukraine ,Київ, 6-9 листопада 2012р.

- Жукова В. С. Приминение иммобилизированых микроорганизмов для очистки сточных вод от соединений азота / Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / [Электронный ресурс]   — М.: МАКС Пресс, 2012., С. 220.-1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader.

- Самаруха И.А. Сточные воды – возобновляемый источник электрической энергии // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2012. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. – C. 226.

- Самаруха І.А., Білім Ю.C. Аналіз складу катодної біоплівки та її роль у функціонуванні мікробного паливного елемента / Молодь і поступ біології: збірник тез VIII Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (3–6 квітня 2012 року, м. Львів). – Львів, 2012. – С.23-24.

- Самаруха І.А. Використання технології мікробного паливного елемента у системах опріснення води / Матеріали IV всеукраїнської конференції  молодих учених, аспірантів, магістрантів и студентів «БІОСФЕРА ХХI СТОЛІТТЯ» (м. Севастополь, 2-5 квітня 2012 року). – Севастополь, 2012. – С.41-42.

- Samarukha I.A. Wastewater treatment using microbial fuel cell / Book of proceeding of International students’ scientific conference “Innovative technologies in water management complex” (Rivne, 23-25th of April 2012). – Rivne, 2012. – P.

- Михайленко О.А., Самаруха І.А. Мікробний елемент опріснення як новий енергозберігаючий метод опріснення води / Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «ЕКОЛОГІЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ – 2012» (м. Дніпропетровськ, 25.04.2012). – Дніпропетровськ, 2012. – С.

- М.Ю. Козарь Л.А. Саблий  БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА В СИСТЕМЕ АНАЕРОБНО-АЕРОБНЫХ РЕАКТОРОВ 40 юбилейная Международная научно-практическая  конференция «Неделя науки СПбГПУ» 5 — 10  декабря 2011г. Россия. Санкт-Петербург, СПбГПУ.

- Kozar Maryna : Larisa Sabliy WASTEWATER TREATMENT FROM PHOSPHORUS COMPOUNDS IN ACTIVATED SLUDGE SYSTEMS : Міжнародна англомовна молодіжна конференція «Інноваційні технології в водогосподарському комплексі» 23-25 квітня 2012 р.  Україна, м.Рівне Національний університет водного господарства та природокористування

- М.Ю. Козарь, Л.А. Саблий  ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА В СИСТЕМЕ АНАЕРОБНО-АЕРОБНЫХ БИОРЕАКТОРОВ. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, АСПИРАНТОВ и СТУДЕНТОВ «ПЕРСПЕКТИВА- 2012».27-30 апреля 2012 г., Россия, Нальчик,  Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

- Саблій Л.А. Росинський В.М. Characteristics of leakage current in electrochemical reactors with bipolar electrodes for mine water treatment Innovative technologies in water management complex: Collected articles of young scientists. Issue II. -National university of water management and nature resources use (NUWM), Rivne, 2012, p. 161-162.

- Фото / схема, слайди презентації розробки в електронному вигляді (рекламного характеру). Бажано використовувати формат   JPEG, якщо фото надається окремим файлом.

Схема проточного мікробного паливного елемента із замінними електродними блоками: 1 – анодний напівелемент; 2 – катодний напівелемент; 3 – протонпроникна мембрана; 4 – фільтри для захисту мембрани; 5 – полімерні блоки-носії для закріплення анодного матеріалу; 6 – кришка для герметизації анодного простору; 7 – патрубок для виводу газу та провідника; 8 – патрубок для введення субстрату; 9 – патрубок для виведення субстрату.