Струменеві та кавітаційні пристрої для побудови енергоефективних мехатронних систем в машинобудуванні

Струйнные и кавитационные устройства для построения энергоэффективных мехатронных систем в машиностроении

Jet and cavitation devices forimprovement of energy efficient mechatronic systems in machinebuilding

- Номер державної реєстрації теми - 0111U000694, НТУУ «КПІ» - 2448-п.

- Науковий керівник -   д.т.н., проф. Яхно Олег Михайлович, Яхно Олег Михайлович,  Yahno Oleg Muhaylovuch.

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

В роботі розроблено принципово новий підхід до вибору основних параметрів регульованих сферичних опор рідинного тертя просторових механізмів із застосуванням методів Монте-Карло. Запропоновано струменеву систему регулювання положення сфери шляхом зміни гідродинамічного опору потоку на виході щілини гідростатичної, аеростатичної або комбінованої аеро-гідростатичної сферичної опори. Регулювання здійснюється пристінними струменями рідини або газу, що формуються в розташованих  на периферії щілини малорозмірних соплах з криволінійними каналами, об’єднаними в  спеціальний колектор з системою просторових криволінійних розгалужених гідравлічних комунікаційє.

На основі теоретичних розробок та комплексу експериментальних досліджень сформульовано набір вихідних даних для проектування сферичних опор рідинного тертя просторових механізмів із струменевим регулюванням положення сфери. Здійснено наукове обґрунтування вибору геометричних і експлуатаційних параметрів опори, сформульовані вимоги до технології виготовлення, рекомендації по регулюванню опори та розробки мехатронної системи керування і її алгоритмічного забезпечення.

Розроблено технічну документацію і виготовлено ряд варіантів регульованих сферичних опор рідинного тертя. В результаті  проведення  дослідно-конструкторських робіт розроблені рекомендації по проектуванню сферичних опор рідинного тертя для просторових механізмів. Зроблено ряд практичних висновків по встановленню  особливостей статичних і динамічних характеристик регульованих сферичних  опор  рідинного тертя.

На основі розробленої математичної моделі та проведеного аналітичного дослідження виявлені особливості виникнення та існування кавітаційних зон при роботі трубчатого кавітатора, збуджуваного на нульовій моді коливань. Адекватність отриманих результатів підтверджена експериментальними дослідженнями.

Розроблена методика інженерного розрахунку трубчатих проточних кавітаційних камер, яка забезпечує їх високу інтенсивність та довговічність за рахунок створення зон з мінімальною інтенсивністю кавітації на випромінюючій поверхні трубчатого кавітатора та зон максимальної інтенсивності кавітації в фокальній області кавітатора.

За результатами теоретичних та експериментальних досліджень з’ясовані можливості досягнення великої концентрації ультразвуку в рідині при забезпеченні довговічності випромінюючої поверхні та причини їх обмеження.

За результатами проведених досліджень сформульовані основні вимоги до ультразвукового технологічного кавітаційного обладнання для обробки рідких середовищ та показані шляхи їх реалізації.

Показана висока ефективність розробленого ультразвукового кавітаційного обладнання на прикладі технологічного процесу інактивації та дезінтеграції мікроорганізмів в рідких середовищах.

(рос.)

В работе разработан принципиально новый подход к выбору основных параметров регулируемых сферических опор жидкостного трения пространственных механизмов с применением методов Монте-Карло. Предложено струйную систему регулировки положения сферы путем изменения гидродинамического сопротивления потока на выходе щели гидростатической, аэростатической или комбинированной аэро-гидростатической сферической опоры. Регулировка осуществляется пристенными струями жидкости или газа, которые формируются в расположенных на периферии щели малоразмерных соплах с криволинейными каналами, объединенными в специальный коллектор с системой пространственных криволинейных разветвленных гидравлических коммуникаций. На основе теоретических разработок и комплекса экспериментальных исследований сформулированы набор исходных данных для проектирования сферических опор жидкостного трения пространственных механизмов со струйной регулировкой положения сферы. Осуществлено научное обоснование выбора геометрических и эксплуатационных параметров опоры, сформулированы требования к технологии изготовления, рекомендации по регулированию опоры и разработки мехатронных системы управления и ее алгоритмического обеспечения. Разработана техническая документация и изготовлены ряд вариантов регулируемых сферических опор жидкостного трения. В результате проведения опытно-конструкторских работ разработаны рекомендации по проектированию сферических опор жидкостного трения для пространственных механизмов.

На основе разработанной математической модели и проведенного аналитического исследования выявлены особенности возникновения и существования кавитационных зон при работе трубчатого кавитатора, возбуждаемого на нулевой моде колебаний. Адекватность полученных результатов подтверждена экспериментальными исследованиями. Разработана методика инженерного расчета трубчатых проточных кавитационных камер, которая обеспечивает их высокую интенсивность и долговечность за счет создания зон с минимальной интенсивностью кавитации на излучающей поверхности трубчатого кавитатора и зон максимальной интенсивности кавитации в фокальной области кавитатора. По результатам теоретических и экспериментальных исследований выяснены возможности достижения большой концентрации ультразвука в жидкости при обеспечении долговечности излучающей поверхности и причины их ограничения. По результатам проведенных исследований сформулированы основные требования к ультразвуковому технологическому кавитационному оборудованию для обработки жидких сред и показаны пути их реализации. Показана высокая эффективность разработанного ультразвукового кавитационного оборудования на примере технологического процесса инактивации и дезинтеграции микроорганизмов в жидких средах.

(англ.)

Іn this paper a new approach to the basic parameters choice of controlled spherical liquid friction supports spatial mechanisms using the Monte Carlo method is developed. A jet system adjusts the position of the sphere by changing the hydrodynamic resistance to flow at the exit slit hydrostatic, or combined balloon aerohydrostatic spherical bearings.

The regulation realizes by near wall liquid on gas jets, formed in peripherical cracks pinpoint nozzle with curved channels combined in a special collector system with spatial curved hydraulic communication and branching. Based on theoretical developments and complex experimental research formulated a set of input data for the design of fluid frictional spherical supports spatial arrangements of jet adjustable position field. Carried out the scientific rationale for the choice of geometrical and operational parameters of support, the requirements to manufacturing technology, recommendations for regulations and support the development of mechatronic control systems and the software for programmable controllers.

The technical is developed documentation and a number controlled spherical supports options fluid friction. As a result of the development recommendations for the design of spherical supports fluid friction for spatial mechanisms. The a number of practical conclusions installation features, static, and dynamic characteristics are proposed of controlled spherical supports fluid friction were formulated. Based on the mathematical model and analytical research the developments are conducted by the features of the emergence and existence of cavitations zones when using tube cavitations device, excited at zero mode fluctuations.

The adequacy of the results is confirmed by experimental results. The method of engineering calculation tube flow cavitations chamber, which ensures their high intensity and longevity by creating zones with a minimum intensity of cavitation on the radiating surface of the tubular cavitations and zones of maximum cavitations intensity in the focal cavitations device area.

According to the theoretical and experimental results clarified the possibility of high concentrations of ultrasound in liquids, while ensuring the durability of the radiating surface and the reasons for their limitations.

The analysis of results sets out the basic requirements for the ultrasonic cavitations equipment for handling liquids and shows how to realize it. The high efficiency of the ultrasonic cavitation equipment is showed on the example the disintegration process and of microorganisms inactivation in liquid media.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

- Пристрій для обробки рідини.  Луговський Олександр Федорович, Мовчанюк Андрій Валерійович, Гришко Ігор Анатолійович, Ляшок Аліна Вікторівна.  Патент України на винахід № 96525, дата 10.11.2011.

- Пристрій для кавітаційної обробки рідини. Гришко Ігор Анатолійович, Луговський Олександр Федорович, Мовчанюк Андрій Валерійович, Фесіч Володимир Петрович, Омелич Михайло Федорович. Патент України на корисну модель № 67944, дата 12.03.2012.

- Пристрій для обробки рідини. Луговський Олександр Федорович, Суржин Володимир Миколайович, Луговський Олександр Олександрович. Патент України на винахід ; № 96990 дата 26.12.2011.

- Регульований гідроаеростатичний підшипник. Яхно О.М., Струтинський С.В. Патент України на корисну модель №71154 МПК F16C 32/06, u201113269 заявл. 10.11.2011 опубл. 10.07.2012 Бюл. №13

- Привід точних лінійних переміщень для механізму паралельної кінематики // Патент України №73308 / Струтинський Сергій Васильович; Юрчишин Оксана Ярославівна. – подано 30.12.2011, заявка u 2011 15661, опубл. 25.09.2012, Бюл.№ 18

- Пожежний ствол. Патент України на корисну модель. № 58516 дата 11.04.2011. Колесніков Денис Валерійович; Стась Сергій Васильович; Кришталь Василь Миколайович; Яхно Олег Михайлович; Луговський Олександр Федорович Заявник АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ім. ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ МНС УКРАЇНИ;

- Пристрій для кавітаційної обробки рідини. Патент України на винахід; №92987 дата 27.12.2010. Луговський Олександр Федорович; Гришко Ігор Анатолійович; Мовчанюк Андрій Валерійович. Заявник НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ";

- Спосіб створення розпиленого потоку рідини. Патент України на корисну модель. №60500, 25.06.2011, бюл. № 12, Стась Сергій Васильович; Яхно Олег Михайлович; Луговський Олександр Федорович; Колесніков Денис Валерійович; Кришталь Василь Миколайович. Заявник АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМ. ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ МНС УКРАЇНИ

- Ультразвукова машина для очищення еластичних поверхонь. Патент на винахід, №93820, від 10.03.2011, бюл. № 5, Луговська Катерина Олександрівна; Яхно Олег Михайлович; Луговський Олександр Федорович. Заявник НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

5.  Порівняння зі світовими аналогами.

Розробка не має аналогів у світі. Розроблена сферична опора дає можливість реалізовувати технологічне обладнання у вигляді промислових роботів, маніпуляторів, металорізальних верстатів, випробувального обладнання та інших. Розроблене та сформульоване наукове обґрунтування вибору геометричних і експлуатаційних параметрів опори та рекомендації по регулюванню опори та розробки мехатронної системи керування

6. Економічна привабливість для просування на ринок

Диспергатори для отримання рідинного аерозолю в системах мехатроніки мають найкращі з відомих масо-габаритні показники. При розмірах 12 х 20 мм, частоті резонансних коливань 66 кГц, продуктивності 50 мл/хв диспергатори дозволять отримати аерозоль с дисперсністю 5…20 мкм. При розмірах 40 х 80 мм, частоті збуджуючих коливань 22 кГц та дисперсності аерозолю в межах 10…30 мкм диспергатори дозволять забезпечити продуктивність до 2,5 л/хв. Такі показники не можуть забезпечити інші відомі принципи розпилення рідини, що рекламуються відомими фірмами виробниками.

7.	Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). 	Очікуваними галузями використання є технологічні процеси хімічних виробництв, двигунобудування, медичного і промислового машинобудування, гірничовидобувної промисловості. Результати роботи можуть бути використані підприємствами, що використовують хімічні технології, біомеханічні технології, технології підготовки паливо-повітряних сумішей і т.і. Такими підприємствами можуть бути Черкаський НПО "Азот", Калузький концерн „Хлорвініл", виробниче об'єднання „Сумихімпром", „Уралхіммаш", ПО "Укрнафта", ПО „Київводоканал", НВО «Веркон», "Гідросила" Результати роботи будуть необхідні вищим технічним навчальним закладам, які готують фахівців в галузі автоматизації технологічних процесів.

8.  Стан готовності розробки.

Розроблені та виготовлені макети обладнання, відпрацьовані відповідні технології і розроблені технологічні рекомендації щодо ефективного застосування експериментального обладнання. Можлива розробка дослідно-промислових зразків нового устаткування, які повністю адаптовані до існуючого основного силового обладнання і можуть бути впроваджені у промислове виробництво.

9.  Існуючі результати впровадження.

Основні положення роботи впроваджені при викладанні курсів “Механіка рідини та газу» та «Гідроавтоматика та керування”. За матеріалами роботи захищена кандидатська дисертація за темою: „Наукові основи розробки регульованих сферичних опор рідинного тертя для просторових механізмів”; Розроблене та сформульоване наукове обґрунтування вибору геометричних і експлуатаційних параметрів опори та рекомендації по регулюванню опори та розробки мехатронної системи керування впроваджені на Кіровоградському заводі «Гідросила» (Акт впровадження від 22.12.2011); Київському верстатобудівному концерні «Веркон» (Акт впровадження від 11.01.2011). Розроблене ультразвукове кавітаційне устаткування для технологічного процесу інактивації мікрооганизмів впроваджене в Інституті біорганічної хімії та нафтохімії (Акт впровадження від 01.07.2012).

10. Назва організації, телефон, Е-mail

НТУУ”КПІ”, механіко-машинобудівний інститут, кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки, (044) 406-84-64

11. Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання розробки

Монографія

1. Богуслаев В.А., Титов В.А., Кочан А.Я., Луговськой А.Ф., Мозговой В.Ф., Балушок К.Б., Титов А.В., Мовчанюк А.В. Формирование поверхностного слоя деталей выглаживанием с ультразвуковым нагружением. Монография. Запорожье, Мотор Січ, 2012, 236с.

Навчальні посібники:

з грифом МОНМСУ

1 Гідравлічні струмені //Яхно О.М., Матієга В.М., Семінська Н.В., Стась С.В. Посібник-Чернівці: "Золоті літаври", 2012, 300с.

2 Математичне моделювання динамічних процесів металорізальних верстатів/Струтинський С.В., Юрчишин О.Я.// К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 280 с.  № листа МОНМС 1/11-499.

електронне видання

Коваль О.Д., Яхно О.М. Прикладні питання механіки рідини і газу, Навчальний посібник, Електронне навчальне видання. Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ № Е9/10-266НМУ №Е10/11-215.

За період виконання роботи опубліковано 47 статей, отримано 9 патентів.

Публікації у реферованих журналах

- Яхно О.М., Струтинський С.В. Гідродинаміка струминних течій в щілинах регульованих гідростатичних сферичних шарнірів. Наукові вісті НТУУ «Київський політехнічний інститут». – № 6. – С.125-131 Київ, 2012.

- Яхно О. М., А. М. Муращенко, О. П. Губарев, д-р тех. наук, НТУУ «КПІ», Р. І. Солонін, канд. тех. наук, ДП “Антонов”, м. Київ. Ексергетичний аналіз привода механізації крила літака. ПГП. Вип. 34, №4. – Вінниця, 2011. С. 45-49

- Яхно О.М., А.П. Губарев, д.т.н., А.Н. Муращенко асп.. Эффективность работы комбинированного привода механизации крыла при различных температурах жидкости. // Гідравліка і гідротехніка: Науково-технічний збірник. Вип. 65. – К.:НТУ, 2011. С. 39-45

- Яхно О.М., Губарев О.П., Муращенко А.М., асп.. Реологічні особливості робочих рідин авіаційного гідроприводу. ПГП. Вип. 34, №1. – Вінниця, 2012. С. 35-39

- Акиньшин В.Д., Яхно О.М. Физические основы инерционных течений в замкнутых объемах подвижных объектах // Восточно-Европейский журнал передовых технологий 7/7 (56) 2012 С. 32-36

- Яхно О.М., Луговская Е.А, Берник И.Н. Модель управления технологическим процессом ультразвуковой очистки эластичных поверхностей // Наукові праці ДонНТУ Серія Гірничоелектромеханічна Вип. 23 (196) Донецьк 2012 с. 154-169

- Саленко О.Ф., Фомовська О.В. Об опыте применения функционального подхода к получению гидроабразивным методом глухих резов в сверхтвердых спеченных материалах. Вісник СевНТУ Збірник наукових праць Серія: Машиноприладобудування та транспорт. Випуск129/2012. –Севастополь 2012.–С.188-193.

- Струтинський С.В. Математичне моделювання нелінійних стохастичних коливальних процесів у просторовій системі приводів. Укр. Міжвідомчий науково-технічний зб. «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні». – Львів. – 2011. - №45. – С.129-134.

- Струтинський С.В. Визначення сингулярних положень просторової системи приводів з використанням методів Монте-Карло. Наукові нотатки Міжвузівський збірник (за напрямом “Інженерна механіка”), м.Луцьк. Випуск 33. 2011, с. 248-257.

- Струтинський С.В. Визначення точного геометричного положення виконавчого органу просторової системи приводів. Кіровоградський національний технічний університет / Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 41 – КНТУ, 2011. – С. 250-256

- Ушенко Н.І. Газодинаміка клапанів високого тиску із врахуванням релаксації форми пружного сідла. Промислова гідравліка і пневматика. – 2012. – №1 (35). – С.98-102.

- Струтинський С.В., Саленко А.Ф. Получение глухих отверстий в сверхтвердых спеченных материалах гидроабразивным методом Оборудование и инструмент для профессионалов/металлообработка/.-2012.-№1.-С.18-21.    Журнал с импакт фактором.

- Схемна реалізація просторової системи приводів для маніпулювання об’єктами машинобудування. Технологічні комплекси. Науковий журнал. – Луцьк. - №1,2(5,6). – 2012. – С. 97-103.

- Гуржій А.А. Забезпечення раціонального стохастичного балансу точності просторової системи приводів з використанням теорії нечітких множин. Вісник СевНТУ Збірник наукових праць Серія:Машиноприладобудування та транспорт.Випуск128/2012. –Севастополь 2012.–С.226-233.

- Гуржій А.А. Ідентифікація параметрів нелінійних гістерезисних характеристик сферичних шарнірів просторової системи приводів з використанням нечітких множин та різномасштабних процесів Вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут» Серія Машинобудування  №64. – Київ 2012 С. 19-26.

- Марчук Л.В. Повышение эффективности процесса ультразвуковой кавитации при инактивации микроорганизмов / Л.В. Марчук, Г.В. Прокопенко, А.Ф. Луговской, И.А. Гришко // Вібрації в техніці та технологіях.– Вінниця, 2011. - № 3 (63). - С. 108-113.

- Гришко И.А. Аналитическое исследование работы ультразвукового трубчатого кавитатора с радиальной формой колебаний / И.А. Гришко // Вібрації в техніці та технологіях. – Вінниця, 2012. - № 2 (66). - С. 26-34.

- Гришко И.А. Возможность применения ультразвуковой кавитациии для обеззараживания технологических сред на примере смазывающе-охлаждающей жидкости / И.А. Гришко, Луговской А.Ф. // Промислова гідравліка і пневматика. - Вінниця, 2012. - № 3 (37).- С.25-28.

- Струтинський С.В. Конструктивна реалізація сферичних опор рідинного тертя для просторової системи приводів Промислова гідравліка і пневматика. – 2011. – №4 (34). – С.69-73. Визначення геометричних, кінематичних та динамічних параметрів просторового руху штанг змінної довжини просторового механізму. Технологічні комплекси. Науковий журнал. – Луцьк. - №1(3). – 2011. – С. 91-97.

- Луговський О.Ф., Мовчанюк А.В. Семінський О.О., Впровадження ультразвукової кавітаційної обробки в процесах переробки целюлозовмісної сировини. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки, Вінниця, Вип.8, 2011, с.63-68 \

- Луговський О.Ф., Берник І.М., Лобань Ю.М. Модель управління технологічним процессом ультразвукового кавітаційного вилучення пектину з рослинної сировини Вібрації в техніці та технологіях. № 1 (61), -Вінниця, ВДАУ, 2011, с.133-137

- Луговський О.Ф., Мовчанюк А.В., Пыжиков Ю.А., Назарова О.И. Ультразвуковой фильтр для технологии производства биотоплива. Вібрації в техніці та технологіях. № 1 (61), -Вінниця, ВДАУ, 2011, с.138-145

- Луговський О.Ф., Ляшок А.В., Пыжиков Ю.А. Способи та пристрої для отримання рідинного аерозолю. Вісник НТУУ»КПІ». Машинобудування, Вип. 61 том.1, - Київ, 2011, с.107-113

- Луговський О.Ф., Мовчанюк А.В., Берник І.М. Дослідження звукового поля та технологічних можливостей мало амплітудного резонансного кавітатора при обробці рідинно-дисперсних середовищ.

- Луговський О.Ф., Киселев В.П., Марусий С.И. Опыт озвучивания ультразвуковыми колебаниями нефти и нефтепродуктов. Вісник НТУУ»КПІ». Машинобудування, Вип. 62, - Київ, 2011, с.36-40

- Луговський О.Ф., Гришко И.А., Кривошеев В.С. Ультразвуковая проточная кавитационная установка для повышения эффективности технологических процессов. Вісник НТУУ»КПІ». Машинобудування, Вип. 63, - Київ, 2011, с.230-232

- Луговський О.Ф., Марчук Л.В., Прокопенко Г.В., Гришко И.А. Повышение эффективности процесса ультразвуковой кавитации при инактивации микроорганизмов. Вібрації в техніці та технологіях. № 3 (63), -Вінниця, ВДАУ, 2011, с.108-113

- Луговський О.Ф., Бернік І.М., Мовчанюк А.В. Ультразвукова кавітаційна технологія для екстрагування рослинного матеріалу та обладнання для її реалізації. Вібрації в техніці та технологіях. № 3 (63), -Вінниця, ВДАУ, 2011, с.86-91

- Луговський О.Ф., Ляшок А.В. Ультразвукове розпилення рідини у мехатронних системах штучного мікроклімату Промислова гідравліка і пневматика, № 4 (34),-Вінниця, 2011, с.20-25.

- Луговський О.Ф., Бернік І.М. Теоретичне обґрунтування доцільності використання ультразвукових квітаційних технологій у технологічних процесах. Техніка будівництва, № 26 -Київ, 2011, с.52-59.

- Луговський О.Ф., Ляшок А.В. Ультразвуковий  фонтан  як  спосіб  отримання дрібнодисперсного  аерозолю. Наукові праці ДонНТУ. Серія гірничо-електромеханічна» Випуск 23(196), Донецьк, 2012, с.176-182

- Луговський О.Ф., Рыбин А.И., Мовчанюк А.В. Применение импедансной томографии в мехатронных системах с ультразвуковыми кавитаторами. Вісник НТУУ»КПІ». Машинобудування, Вип. 64, - Київ, 2012, с.67-75

Закордонне видання

- Струтинський С.В., U.Heisel, V.Sidorco, Yu.Filatov, M.Storchac Development of controllable spherical fluid friction hinges for exact spatial mechanisms German Academic Society for Production Engineering(WGP),2011.-№1.-С.62-71. Журнал с импакт фактором.

- Ляшок А.В. Создание мехатронных систем с использованием ультразвукового распыления жидкости в тонком слое. Труды десятой  Всероссийской межвузовской научно-практической конференции./Самар. гос. техн. ун-т.-Самара, 2011, с.171-174

- Мовчанюк А.В., Фесич В.П. Реализация системы управления ультразвуковым резонансным приводом с использованием алгоритма прямого цифрового синтеза. Труды десятой  Всероссийской межвузовской научно-практической конференции./Самар. гос. техн. ун-т.-Самара, 2011, с.183-186

- Луговськой А.Ф., J.Kleiman, Y.Kudryavtsev Underwater stress relieve and fatigue improvement by ultrasonic peening, Proceedings of the ASME 2012 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2012 July 1-6, 2012, Rio de Janeiro, Brazil, Paper # 83469,

- Яхно О.М., Колесников Д.В., Семинская Н.В., Стась С.В.Расчет характеристик нестабильного потока вязкой жидкости в поле действия массовых сил. International scientific conference. 18-19 November 2011, Gabrovo. 397-401

- Луговськой А.Ф., J.Kleiman, Y.Kudryavtsev Benefits of ultrasonic peening treatment in fatigue improvement of welded elements. Proceedings of the ASME 2012 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2012 July 1-6, 2012, Rio de Janeiro, Brazil, Paper #83175

Публікації за участю студентів

- Яхно О.М., Вороний О.М. Особливості течії в’язких рідин в гідравлічних струменях Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присв’яченої дню Науки. Секція «Машинобудування». Підсекція «Прикладна гідро-аеромеханіка і мехатроніка»-К.: НТУУ «КПІ», 2011.

- Яхно О.М., Шпотя А.С. О течении неньютоновских жидкостей в конических кольцевых каналах. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присв’яченої дню Науки. Секція «Машинобудування». К.: НТУУ «КПІ»,  2011

- Яхно О.М., Хороняк И.С. Исследование свойств магнитореологической жидкости, используемой в демпфирующих устройствах Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присв’яченої дню Науки. Секція «Машинобудування». Підсекція «Прикладна гідро-аеромеханіка і мехатроніка»-К.: НТУУ «КПІ», 2011.

- Луговський О.Ф., Марчук Л.В., Прокопенко Г.В., Гришко И.А. Влияние ультразвуковой кавитации на жизнеспособность микроорганизмов Наукові праці ДонНТУ. Серія гірничо-електромеханічна» Випуск 22(195), Донецьк, 2011, с.195-206

- Луговський О.Ф., Киселев В.П., Марусий С.И. Опыт озвучивания ультразвуковыми колебаниями нефти и нефтепродуктов. Вісник НТУУ»КПІ». Машинобудування, Вип. 62, - Київ, 2011, с.36-40

- Луговський О.Ф., Берник І.М., Лобань Ю.М. Модель управління технологічним процессом ультразвукового кавітаційного вилучення пектину з рослинної сировини Вібрації в техніці та технологіях. № 1 (61), -Вінниця, ВДАУ, 2011, с.133-137

- Яхно О.М., Луговська К.О., Зілінський А.І. Дослідження тривалого ультразвукового кавітаційного впливу на еластичні матеріали з тканинною основою // «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці»: тези доп.  ХVIІ Міжнар. наук.-техн. конф. (17–20 квітня 2012 р.) – Черкаси: 2012. – С. 47

- Харус А.М., Яхно О.М. Розвиток наукових основ в технології гідроабразивного різання матеріалів // загальноунів. наук.-техн. конф. молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка», 2012 р.: тези доп. — К.: Нац. техн. ун-т України “КПІ“, Мех.-машинобуд. ін-т, 2012. – С. 42 – 44