LXI-СУМІСНІ МІКРОКОНТРОЛЕРНІ ГЕТЕРОГЕННІ ETHERNET-СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ТЕХНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

LXI-СОВМЕСТИМЫЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫЕ ГЕТЕРОГЕННЫЕ ETHERNET-СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

LXI-COMPLIANT HETEROGENEOUS MICROCONTROLLER SYSTEMS FOR REMOTE TECHNICAL MONITORING

- Номер державної реєстрації теми – 0112U000814,  НТУУ «КПІ» - 2521-п.

- Науковий керівник -   д.т.н., проф. Туз Ю.М., Туз Ю.М, Tuz Yulian M.

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Запропоновано підхід до організації систем збору та обробки експериментальних даних для віддаленого спостереження стану технічних об’єктів як гетерогенних мереж вимірювальних мікроконтролерних Ethernet-модулів з підтримкою на міжмодульному рівні відкритого стандарту LXI. Вимірювальний LXI-модуль побудовано як мережу інформаційних блоків одержання даних. Для сполучення інформаційних блоків між собою використано мікроконтролерну реалізацію різнорідних технологій промислових мереж SPI, I2C, 1-Wire, LPC, RS-485. Така структура дозволила використати для збору експериментальних даних промислові компоненти серійного виробництва, створені за закритими технологіями та стандартами виробників, та забезпечила можливість підключення таких спеціалізованих мережевих структур до відкритих LXI-систем та глобальних мереж Інтернет/Інтранет. Для покращення характеристик серійних первинних перетворювачів інформаційних блоків запропоновано використання технології інтелектуальних датчиків за стандартом IEEE-1451.4. До серійного датчика додано постійний запам’ятовуючий пристрій, де в стандартизованому форматі зберігаються паспортні та калібровочні характеристики датчика, які використовуються для корекції його вихідних даних. Міжмодульна взаємодія реалізована у відповідності до вимог стандарту LXI. При цьому забезпечено адаптацію протоколів стеку ТСР/ІР до обмежених обчислювальних можливостей мікроконтролерних засобів. Для конфігурування вимірювальних модулів згідно до вимог стандарту LXI забезпечено мікроконтролерну підтримку генерації Web-сторінки з можливістю динамічного налаштування параметрів модулів. Для цього розроблено мікроконтролерну обмежену реалізацію прикладного протоколу HTTP з підтримкою обробки даних Web-форм за технологією CGI. Розроблено апаратно-програмні рішення для синхронізації мікроконтролерних LXI-модулів на базі протоколу мережевої синхронізації IEEE-1588.

Використання вбудованих мікроконтролерних засобів дозволило суттєво зменшити вартість віддаленого Інтернет-моніторингу та Інтернет-керування, зменшити масогабаритні показники та енергоспоживання системи порівняно з комп’ютерними архітектурами. Побудова мікроконтролерних систем технічного моніторингу за принципом різнорідних мереж мікроконтролерних вимірювальних модулів дозволила використати існуючі промислові мережеві технології в відкритих Ethernet-системах на базі стандарту LXI.

(рос.)

Предложен подход к организации систем сбора и обработки экспериментальных данных для удаленного наблюдения состояния технических объектов как гетерогенных сетей измерительных микроконтроллерных Ethernet-модулей с поддержкой на межмодульном уровне открытого стандарта LXI. Измерительный LXI-модуль построен как сеть информационных блоков получения данных. Для сопряжения информационных блоков использована микроконтроллерная реализация разнородных технологий промышленных сетей SPI, I2C, 1-Wire, LPC, RS-485. Такая структура позволила использовать для сбора экспериментальных данных промышленные компоненты серийного производства, созданные на основе закрытых технологий и стандартов производителей, и обеспечила возможность подключения таких специализированных сетевых структур к открытым LXI-системам и глобальным сетям Интернет/Интранет. Для улучшения характеристик серийных первичных преобразователей информационных блоков предложено использовать технологию интеллектуальных датчиков по стандарту IEEE-1451.4. К серийному датчику добавлено постоянное запоминающее устройство, где в стандартизованном формате хранятся паспортные и калибровочные характеристики датчика, которые используются для коррекции его выходных данных. Межмодульные взаимодействие реализовано в соответствии с требованиями стандарта LXI. При этом обеспечено адаптацию протоколов стека TCP/IP к ограниченным вычислительным возможностям микроконтроллерных средств. Для конфигурирования измерительных модулей согласно требованиям стандарта LXI обеспечена микроконтроллерная поддержка генерации Web-страницы с возможностью динамической настройки параметров модулей. Для этого разработана микроконтроллерная ограниченная реализация прикладного протокола HTTP с поддержкой обработки данных Web-форм по технологии CGI. Разработаны аппаратно-программные решения для синхронизации микроконтроллерных LXI-модулей на базе протокола сетевой синхронизации IEEE-1588.

Использование встроенных микроконтроллерных средств позволило существенно уменьшить стоимость удаленного мониторинга и Интернет-управления, уменьшить  массогабаритные характеристики и энергопотребление системы по сравнению с компьютерными архитектурами. Построение микроконтроллерных систем технического мониторинга по принципу разнородных сетей микроконтроллерных измерительных модулей позволило использовать существующие промышленные сетевые технологии в открытых Ethernet-системах на базе стандарта LXI.

(англ.)

An approach to the organization of data collection and processing of the experimental data to remotely monitor the status of technical objects as heterogeneous networks measuring microcontroller Ethernet- module with support for inter-module level, open-standard LXI. LXI- measuring unit is constructed as a network of information units receiving data. To pair the data blocks used microcontroller implementation of heterogeneous technologies of industrial networks SPI, I2C, 1 -Wire, LPC, RS- 485 . Such a structure is allowed to use for the collection of experimental data, industrial mass production components that are based on proprietary technology and standards of manufacturers, and provided an opportunity to connect these specialized networking to open LXI- systems and global networks Internet/ Intranet . To improve the performance of serial transducers information units proposed to use smart sensor technology standard IEEE-1451.4. To industrial sensor added read-only memory, wherein are stored in a standardized format passport and calibration of the sensor, which is used for correcting its output. Inter-module interaction is implemented in accordance with the requirements of LXI. In this adaptation of the protocols provided by TCP/IP stack to the limited computing power microcontroller resources. To configure the test modules according to the requirements of the LXI standard microcontroller provided support generation of Web-page with the ability to dynamically configure the modules. For this purpose, a microcontroller implementation of a limited application of the HTTP protocol that supports data Web-forms technology CGI. Developed hardware and software solutions for synchronizing microcontroller modules LXI- based network synchronization protocol IEEE-1588.

Using embedded microcontroller means possible to significantly reduce the cost of remote monitoring and management of the Internet , to reduce weight and size and power consumption of the system compared to computer architectures. Construction of microcontroller systems technical monitoring on the basis of heterogeneous networks microcontroller measuring modules allowed the use of existing industrial networking technologies in an open Ethernet- based LXI-systems.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

1. Патент України на корисну модель U201108216. Спосіб лінійного перетворення ефективних значень змінної напруги/ Туз Ю.М., Кривченкова О.М.//№ 67204 від 10.02.2012 р.

2. Патент України на корисну модель U201107583. Лінійний перетворювач середньоквадратичної напруги/ Туз Ю.М., Літвіх В.В., Кошарна Ж.М. //№ 65763 від 12.12.2011р.

3. Заявка на Патент України, МПК (2012). Алгоритм діагностики інформаційних вимірювальних систем / В.П. Зінченко, С.В. Зінченко, В.И. Мірошниченко, В. Разаї.

- Порівняння зі світовими аналогами.

На Україні не виробляються мікроконтролерні LXI-сумісні Ethernet-модулі збору даних та керування з віддаленим Інтернет-доступом, підтримкою інтелектуальних датчиків IEEE-1451.4 і стандартів промислових мереж та системи на їх основі. Тому рівень результатів виконання роботи відповідає світовому рівню відомих виробників засобів збору даних та керування- AdLink, Advantech, ICP-Electronics, ICOP-Technology, ICP-DAS.

- Економічна привабливість для просування на ринок

Впровадження результатів роботи дозволить зменшити вартість, масогабаритні параметри та енергоспоживання LXI-систем віддаленого спостереження та керування, досягти зменшення витрат на налаштування, конфігурацію, калібровку, що складають біля 20% витрат при розробці та впровадженні інформаційно-керуючих систем.

Впровадження результатів роботи для побудови інформаційно-вимірювальних LXI-сумісних систем моніторингу та керування з віддаленим доступом на базі мікроконтролерних Ethernet-технологій замість комп’ютерів широкого призначення дозволить в 5-7 разів зменшити вартість обладнання та суттєво (в 6-8 разів) зменшити енергоспоживання та габарити пристроїв. Використання розробок для навчальних робочих місць замість серійних модулів збору інформації дозволить в 2-3 рази зменшити вартість лабораторних робочих місць та значно спростить створення лабораторій з віддаленим доступом до реального обладнання для дистанційного навчання.

- Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).

Результати роботи можуть застосовуватись підприємствами-розробниками засобів промислової автоматизації, інформаційно-вимірювального обладнання, випробувальних та стендових систем, промислових систем контролю та дефектоскопії, медичного обладнання. Зокрема,  такими відомих виробниками засобів промислової автоматизації як ВАТ “Меридіан” ім. С.П. Корольова (м. Київ), ТОВ “ПРОМСАТ” (м. Київ), ТОВ  “Науково-виробниче підприємство “Імпульс” (м. Запоріжжя).

- Стан готовності розробки.

Розроблено апаратно-програмне забезпечення та виготовлені макети обладнання, відпрацьовані відповідні технології і розроблені технологічні рекомендації щодо ефективного застосування експериментального обладнання.

- Існуючі результати впровадження.

Результати  розробки використовуються спільно з ТОВ “Майндспід Текнолоджіз Україна”(м. Киів) для організації віддаленого тестування телекомунікаційних систем;  застосовуються сумісно з підприємством ТОВ “Фірма ІТС” (м.Київ) та науково-виробничою компанією “Аватар”(м. Київ) для дистанційного моніторингу стану технічних об’єктів на базі мікроконтролерних мережевих технологій.

Результати роботи впроваджено в навчальному посібнику “Цифрові системи передачі даних: алгоритми та програмування” та використані в навчальному процесі при викладанні курсів “Цифрові системи передачі даних” (розділ “Проектування  мікроконтролерних мережевих засобів”) та “Комп’ютерні засоби вимірювань” (розділ “Організація мобільних систем збору даних”). Розроблено лабораторну роботу “Розробка програмного забезпечення мобільних Android-систем збору даних” (курс “Мікропроцесорні системи”).

За матеріалами роботи захищено дві кандидатськи дисертації: за темою «Підвищення завадозахищенності та завадостійкості при повірці засобів вимірювальної техніки електричних та магнітних величин» та за темою “Ультразвукові фазовані антенні решітки з підвищеною роздільною здатністю систем неруйнівного контролю виробів з металів”. Результати  розробки використовуються спільно з ТОВ “Майндспід Текнолоджіз Україна”(м. Киів) в рамках виконання робіт за договором на науково-технічну продукцію для організації віддаленого тестування елементів телекомунікаційних пристроїв.  Розроблені апаратно-програмні рішення  застосовуються сумісно з підприємством ТОВ “Фірма ІТС” (м.Київ) для дистанційного моніторингу стану технічних об’єктів на базі мікросерверних технологій. Це дозволило зменшити вартість обладнання, енергоспоживання та габарити пристроїв.

- Назва організації, телефон, Е-mail

НТУУ”КПІ”, НДІ автоматизації експериментальних досліджень,

406-82-20, tuz@aer.ntu-kpi.kiev.ua

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання розробки

Монографії:

- Stryzhak T.G. Difference equations with random coefficients.-Stuttgart:Ibidem-Verlag, 2012.-158p. ISBN-13:978-3-8382-0389-8.

- Туз Ю.М. Широкосмугові високовольтні вимірювальні підсилювачі: Монографія / Ю. М. Туз, М.А. Афанасьєв. – К.: "Корнійчук", 2012. – 101 с.

Навчальні посібники:

- Туз Ю.М. Теорія електричних кіл і сигналів [Текст]: Навчальний посібник / Ю. М. Туз, Ю. С. Шумков: За заг. ред. Ю.М. Туза. – К.: "Корнійчук", 2012. – 424 с. – Бібліогр.: с. 423 . – 300 пр. – ISBN 978-966-7599-73-7. [Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист від 20 липня 2012 р.  №1/11-12036)]

- Цифрові системи передачі даних: алгоритми та програмування [текст]: навч. посібник / Зінченко В.П., Зінченко C.В., Кулієв Е.Е., Стасюк В.А. - К. : НТУУ «КПІ», 2013 . - 240 с.

- Туз Ю.М., Шумков Ю.С. Теорія електричних кіл і сигналів: Навчальний посібник / За заг. ред. Ю.М. Туза. – К.: НТУУ "КПІ", 2012. – 468 с.: іл. – Електронне навчальне видання. Режим доступу до ресурсу: http://library.kpi.ua:8080/11-12-202. – Гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ»», протокол №8 від 26 квітня 2012р., Свідоцтво про надання грифа: НМУ № Е 11/12-202.

- Бєлоусов Б.М. Навчальна методична праця – Дистанційний курс «Комп’ютерне моделювання» для студентів напрямку підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» / Б.М. Бєлоусов, Ю.М. Туз. – Сертифікат УЦДО від 22.09.2011; № НМП 2582. – К.: КПИ, 2012. – 16 др.ар.

Наукові статті:

- Tuz J.V., Oulianova, A.A. Arhipova A.O. Wideband wattmeter of transfer power without self consumption error // Наукове видання "Електротехнічні та комп'ютерні системи". Тематичний випуск "Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи". Науково-технічний журнал,  № 06 (82). – К.: Техніка, 2012. – С.150-153.

- Timohin A.P., Konotop D.I., Zinchenko V.P. Providing tire stiffness tests in LMS Virtua.Lab –Imageine.Lab AMESim co- simulation // Электроника и связь, 2012. - № 1,  - с. 42 – 48.

- Зинченко В.П., Конотоп Д.И. Оптимальное проектирование сложных технических объектов с использованием онтологического подхода // Онтологии. – 2012. №1 - С. 21 - 36.

- Туз Ю.М., Красковський О.П., Мосолаб О.О. Метод та система вимірювання просторово-часових характеристик лінійних фазованих антенних решіток п'єзоелектричних перетворювачів // Методи та прилади контролю якості. Науково-технічний журнал. № 1 (28), 2012. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012.-С.148-153.

- Туз Ю.М., Красковський О.П., Мосолаб О.О. Аналіз похибок системи вимірювання просторово-часових характеристик лінійних фазованих антенних решіток п’єзоелектричних перетворювачів // Наукове видання "Електротехнічні та комп'ютерні системи". Тематичний випуск "Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи". Науково-технічний журнал,  № 06 (82). – К.: Техніка, 2012. – С.62-66.

- Зинченко С.В. Исследование характеристик знание ориентированных интеллектуальных систем мягкого реального времени // Комп’ютерні засоби, мережі та системи, 2012. - № 11. – С. 13 – 22.

- Зінченко В.П., Плетінка О.В., Броварська Н.Й., Потапенко А.Ф. Моделювання параметрів системи звязку з використанням технології віртуального  оточення // Комп’ютерні засоби, мережі та системи, 2012. - № 11. – С. 137 – 142.

- Конотоп Д.І., Зінченко В.П. Застосування контрольної базової моделі в інформаційних технологіях проектування складного технічного об’єкта // Наукові вісті НТУУ «КПІ». №6 (86), 2012. – С. 132 -137.

- Ли Вэй, Зинченко С.В., Зинченко В.П., Муха И.П., Кулиев Э.Э. Алгоритм управления потоком в аэродинамической трубе // УСиМ, № 6, 2013.

- Ли Вэй, Зинченко С.В., Зинченко В.П., Кулиев Э.Э., Горин Ф.Н. К управлению потоком в аэродинамической трубе // Комп’ютерні засоби, мережі та системи, 2013. - № 12.

- Туз Ю.М., Ульянова А.А. Широкосмугові ватметри активної потужності без похибок від власного споживання// Метрологія та прилади. № 2/ІІ/2013. – Харків: ВКФ "Фавор", 2013.-С. 230-233.

- Туз Ю.М., Красковський О.П., Мосолаб О.О. Метод вимірювання просторово-часових характеристик лінійних фазованих антенних решіток п'єзоперетворювачів на основі принципу суперпозиції// Метрологія та прилади № 2/ІІ/2013. – Харків: ВКФ "Фавор", 2013.-С. 225-229.

- Туз Ю.М., Кокотенко Б.  Вимірювання малих струмів //Метрологія та прилади. № 1 (39), 2013. – Харків: ВКФ "Фавор", 2013.-С. 26-30.

- Туз Ю.М., Кокотенко Б.В., Чапалюк Б.В. Вимірювання енергоспоживання вбудованих систем// Метрологія та прилади. № 2/ІІ/2013. – Харків: ВКФ "Фавор", 2013.-С. 120-125.

Дисертації:

- Трофименко С. О. «Підвищення завадозахищенності та завадостійкості при повірці засобів вимірювальної техніки електричних та магнітних величин».-Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 - Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.- НТУУ “КПІ”, Київ, 2012.-158с.

- Красковський О.П. “Ультразвукові фазовані антенні решітки з підвищеною роздільною здатністю систем неруйнівного контролю виробів з металів “.-Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.11-Прилади і методи контролю та визначення складу речовин. - НТУУ “КПІ”, Київ, 2013.-223с.

Інші публікації:

- Богомазов С.А., Солоп Д.О. Мікроконтролерний пристрій дистанційного збору даних// Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, науковців, аспірантів, студентів факультету авіаційних та космічних систем, м.Київ, ФАКС, НТУУ “КПІ”.- 2012.-С .68-71.

- Іващенко С.А., Богомазов С.А. Система віддаленого моніторингу блоків сонячних батарей через Internet // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, науковців, аспірантів, студентів факультету авіаційних та космічних систем, м.Київ, ФАКС, НТУУ “КПІ”.- 2012.-С .31-36.

- Зинченко В.П., Шурпач С.А., Войтенко М.В. Методы измерения температурного поля на основе пирометрического измерительного канала // Тез. допов. Наук.– технік. конф. виклад., науковців, аспірантів та студентів ФАКС 11 – 15 травня 2012 року. – К.: НТУУ «КПІ», ФАКС, 2012. – С. 58 - 64.

- Konotop D.I. Application of Sheynin’s plural calculations method at the initial stages of complex technical object design / A.V. Abramova, D.I.Konotop // Methods and Systems of Navigation and Motion Control: 2-nd International Conference, 9-12 October 2012: proceedings.-Kyiv,2012.-C.129-132.

- Сарибога Г.В., Зінченко В.П Дослідження бортових систем керування, збору та обробки наукової інформації // Тез. допов. Наук.– технік. конф. виклад., науковців, аспірантів та студентів ФАКС 11 – 15 травня 2012 року. – К.: НТУУ «КПІ», ФАКС, 2012. – С. 80 - 83.

- Коваленко В.О., Богомазов С.А. Організація віддаленого моніторингу технічних об’єктів через Internet на базі вбудованого Web-сервера// Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, науковців, аспірантів, студентів факультету авіаційних та космічних систем, м.Київ, ФАКС, НТУУ “КПІ”.- 2012.-С .36-39.

- Туз Ю.М., Красковський О.П., Мосолаб О.О. Метод вимірювання просторово-часових характеристик фазованої антенної решітки п’єзоелектричних перетворювачів // Збірник тез доповідей ХІ Міжнародної науково-технічної конференції "Приладобудування: стан і перспективи", 24-25 квітня, м. Київ, ПБФ, НТУУ "КПІ". – 2012. – С.216-216.

- Виноградов В.В., Богомазов С.А. Імпульсний генератор струму системного призначення// Гіротехнології та конструювання літальних апаратів: Тези доповідей учасн. XVI наук.-техн. конф. студ. та молодих учених -К.: “Політехніка”,  2013.-С.14-15.

- Любарский Д.В., Богомазов С.А. Використання Java технологій для розробки розподілених інформаційно-вимірювальних систем// Гіротехнології та конструювання літальних апаратів: Тези доповідей учасн. XVI наук.-техн. конф. студ. та молодих учених -К.: “Політехніка”,  2013.-С.34-35.

- Солоп Д.О., Богомазов С.А. Особливості розробки драйверів для мікроконтролерних LXI-модулів збору даних// Гіротехнології та конструювання літальних апаратів: Тези доповідей учасн. XVI наук.-техн. конф. студ. та молодих учених -К.: “Політехніка”,  2013.-С.56-57.

- Туз Ю.М., Мосолаб А.А. Виртуальный стенд автоматизированной системы измерения пространственно-временных характеристик линейных фазированных антенных решеток пьезоэлектрических преобразователей// Инженерные и научные и  приложения на базе технологий National Instruments-2012: Сборник трудов ХІ международной научно-практической конференции. – М.: РУДН, 6-7 декабря 2012.- С.476-479.

- Abramov E., Konotop D., Abramova A. Knowledge-oriented support of complex technical object design // 2-nd International Conference “Actual problems of UAV development”. proceedings.-Kyiv,October 15-17,2013.

- Туз Ю.М., Архіпова А.О. Вимірювач активної потужності широкосмугових спотворених сигналів// IX Міжнародна науково-технічна конференція “Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки”: Збірка доповідей .-К.: НТУУ “КПІ”,  2013.-С.531-539.

- Туз Ю.М., Красковський О.П., Мосолаб О.О. Прийомний тракт систем вимірювання просторово-часових характеристик фазованих антенних решіток п'єзоперетворювачів в режимі випромінювання// IX Міжнародна науково-технічна конференція “Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки”: Збірка доповідей .-К.: НТУУ “КПІ”,  2013.-С. 539-544.

- Шорохова А.Е. Системно-ориентированный калибратор ИК-излучения"//IX Міжнародна науково-технічна конференція “Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки”: Збірка доповідей .-К.: НТУУ “КПІ”,  2013.

- Олексенко Т.М., Шурпач С.А. Системно-орієнтований імітатор резистивних давачів// IX Міжнародна науково-технічна конференція “Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки”: Збірка доповідей .-К.: НТУУ “КПІ”,  2013.-С. 480-484.

- Любарский Д.В., Богомазов С.А. Організація програмного забезпечення мережевої системи збору даних на базі відкритих Java фреймворків//IX Міжнародна науково-технічна конференція “Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки”: Збірка доповідей .-К.: НТУУ “КПІ”,  2013.-С.457-462.

- Солоп Д.О., Богомазов С.А. Розробка LXI-сумісних мікроконтролерних модулів збору даних//IX Міжнародна науково-технічна конференція “Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки”: Збірка доповідей .-К.: НТУУ “КПІ”,  2013.-С.503-509.